## Slide 1: Introdução à Computação
A Informação e sua Representação
(Parte III)
Prof.a Joseana Macêdo Fechine
joseana@dsc.ufcg.edu.br
Carga Horária: 60 horas
Universidade Federal de Campina Grande
Departamento de Sistemas e Computação

## Slide 2: A Informação e sua Representação
Representação de algarismos
Linguagem humana
  O sinal (= ou -) é um símbolo de forma diversa daquela utilizada para os algarismos que representam o valor do número (0, 1, 2, ..5, ...).
  O sinal é colocado separado da magnitude (+31), não fazendo parte dos cálculos em si, mas tão-somente servindo para definir o sinal do resultado e o tipo da operação a ser realizada efetivamente.
Sistemas de computação
  O sinal é um símbolo de forma idêntica à dos algarismos representativos do seu valor (é um bit igual aos demais).
  O bit de sinal está incorporado aos bits da magnitude, formando um único número.

## Slide 3: Operações aritméticas – Sistema Binário
Adição
Subtração
Multiplicação
Divisão
As operações aritméticas nos sistemas binário, octal, decimal e hexadecimal obedecem a regras similares.

## Slide 4: Adição – Sistema binário
Adição deslocamento à direita na série, cada deslocamento correspondendo a adição de uma unidade.
Adição entre dois números de um algarismo pode-se obter resultados com um ou dois dígitos.
Estouro (maior algarismo é ultrapassado): Carry (transporte) ou vai-um.

## Slide 5: Adição – Sistema binário
Regra:

## Slide 6: Subtração – Sistema binário
Inversa à adição deslocamento à esquerda do minuendo de tantas unidades quantas forem o subtraendo.
Se o minuendo é menor que o subtraendo ?
Estouro subtrair uma unidade do minuendo ou somar uma unidade ao subtraendo da casa seguinte.
Estouro borrow (empréstimo) ou vem-um.

## Slide 7: Subtração – Sistema binário
Regra:

## Slide 8: Outras Operações Aritméticas Multiplicação – Sistema binário
Regra
0  0 = 0
0  1 = 0
1  0 = 0
1  1 = 1
Multiplicação pela base
Desloca-se os algarismos de um número para a esquerda ou a sua vírgula para a direita.

## Slide 9: Outras Operações Aritméticas Divisão – Sistema binário
Procedimento igual ao dos decimais, considerando-se apenas que: 0/1 = 0 e 1/1 = 1.
Divisão pela Base
Deslocando-se os algarismos de um número para a direita ou a sua vírgula para a esquerda.

## Slide 10: A Informação e sua Representação
Aritmética em Sinal e Magnitude
Aritmética em Complemento de 2
Aritmética em Ponto Flutuante
Aritmética em BCD (informação adicional)

## Slide 11: Aritmética em Sinal e Magnitude
Algoritmo para operação aritmética de adição:
  Verificam-se os sinais dos números e efetua-se uma comparação entre eles.
  Se ambos os números têm o mesmo sinal, somam-se as magnitudes; o sinal do resultado é o mesmo das parcelas.
  Se os números têm sinais diferentes:
  a) identifica-se a maior das magnitudes e registra-se o seu sinal;
  b) subtrai-se a magnitude menor da maior (apenas as magnitudes);
  c) sinal do resultado é igual ao sinal da maior magnitude.

## Slide 12: Aritmética em Sinal e Magnitude
Exemplo: Realize as operações aritméticas a seguir (em sinal e magnitude). Considere a palavra de dados com 6 bits.
a) (+13)10 + (+12)10 b) (+18)10 + (-11)10
c) (-21)10 + (+10)10 d) (-17)10 + (-9)10
e) (+17)10 + (+19)10 f) (-17)10 + (-19)10

## Slide 13: Aritmética em Sinal e Magnitude
Solução:
a) (+13)10 + (+12)10 b) (+18)10 + (-11)10
c) (-21)10 + (+10)10 d) (-17)10 + (-9)10
+13 001101
+12 001100
+25 011001
+18 010010
-11 101011
+ 7 000111
-21 110101
+10 001010
- 11 101011
-17 110001
-9 101001
-26 111010

## Slide 14: Aritmética em Sinal e Magnitude
Solução:
a) (+17)10 + (+19)10 b) (-17)10 + (-19)10
+17 010001
+19 010011
+36 100100
-17 110001
-19 110011
-36 100100
“vai 1”
Estouro (overflow) - existência de um “vai 1” para o bit de sinal.
Faixa de representação de valores para 6 bits (em sinal e magnitude)  -31 a + 31.
overflow
“vai 1”

## Slide 15: Aritmética em Sinal e Magnitude
Subtração (Minuendo - Subtraendo = Resultado)
Algoritmo para operação aritmética de subtração:
1. Troca-se o sinal do subtraendo.
2. Procede-se como no algoritmo da adição.

## Slide 16: Aritmética em Sinal e Magnitude
Exemplo: Realize as operações aritméticas a seguir (em sinal e magnitude). Considere a palavra de dados com 6 bits.
a) (-18)10 - (+12)10
b) (-27)10 - (-14)10
c) (+27)10 - (+31)10
d) (+19)10 - (-25)10

## Slide 17: Aritmética em Sinal e Magnitude
Solução:
a) (-18)10 - (+12)10 b) (-27)10 - (-14)10
c) (+27)10 - (+31)10 d) (+19)10 - (-25)10
-18 110010
-12 101100
-30 111110
-27 111011
+14 001110
-13 101101
+27 011011
-31 111111
- 4 100100
+19 010011
+25 011001
+44 101100
-1210
+1410
-3110
+2510
overflow
vai 1

## Slide 18: Aritmética em Sinal e Magnitude
O problema encontrado pelos fabricantes de computadores na implementação da ULA (Unidade Lógica e Aritmética) que efetuasse operações aritméticas com valores representados em sinal e magnitude residiu, principalmente, em dois fatores: custo e velocidade.
  Custo - necessidade de construção de dois elementos, um para efetuar somas e outro para efetuar subtração (dois componentes eletrônicos).
  Velocidade - ocasionada pela perda de tempo gasto na manipulação dos sinais, de modo a determinar o tipo de operação e o sinal do resultado.

## Slide 19: Aritmética em Sinal e Magnitude
Outro inconveniente: dupla representação para o zero , o que requer um circuito lógico específico para evitar erros de má interpretação.
Sistemas modernos não empregam aritmética em sinal e magnitude, a qual foi definitivamente substituída pela aritmética em complemento de 2 (no caso de representação em ponto fixo).

## Slide 20: Aritmética em Complemento de 2
Algoritmo para operação aritmética de adição:
1. Somar os dois números, bit a bit, inclusive o bit de sinal.
2. Desprezar o último “vai 1” (para fora do número), se houver.
3. Se, simultaneamente, ocorrer “vai 1” para o bit de sinal e “vai 1” para fora do número, ou se ambos não ocorrerem, o resultado está correto.
4. Se ocorrer apenas um dos dois “vai 1” (ou para o bit de sinal ou para fora), o resultado está incorreto. Ocorreu um overflow.
  O overflow somente pode ocorrer se ambos os números tiverem o mesmo sinal (seja positivo ou ambos negativos) e, nesse caso, se o sinal do resultado for oposto ao dos números.

## Slide 21: Aritmética em Complemento de 2
Algoritmo para operação aritmética de subtração:
1. Complementar a 2 o subtraendo, independentemente se é um valor positivo ou negativo.
2. Somar os números, utilizando o algoritmo da adição já mostrado anteriormente.

## Slide 22: Aritmética em Complemento de 2
Resumindo, é importante lembrar que:
As operações de adição e subtração são normalmente realizadas como adição.
As operações de subtração são realizadas como soma de complemento (minuendo mais o complemento do subtraendo).
Se o resultado encontrado é um valor positivo:
  o valor decimal correspondente da magnitude é obtido por pura conversão de base 2 para base 10.
Se o resultado encontrado é um valor negativo:
  deve-se primeiro converter esse valor para representação de sinal e magnitude (consistirá em trocar o valor dos bits da magnitude e somar 1 ao resultado) e, em seguida, converter a magnitude de base 2 para base 10.

## Slide 23: Aritmética em Complemento de 2
Exemplo: Realize as operações aritméticas a seguir (em complemento de 2). Considere a palavra de dados com 6 bits.
a) (+13)10 + (+15)10 b) (+23)10 + (+20)10
c) (+15)10 + (-13)10 d) (+20)10 - (+17)10
e) (-24)10 - (-15)10 f) (-24)10 - (+15)10

## Slide 24: Aritmética em Complemento de 2
Solução:
a) (+13)10 + (+15)10 b) (+23)10 + (+20)10
001111
+13 001101
+15 001111
+28 011100
Resultado correto - não houve “vai 1” nem para o bit de sinal nem para fora do número.
010100
+23 010111
+20 010100
+43 101011
Resultado incorreto - houve “vai 1” apenas para o bit de sinal.
Overflow - faixa de representação para 6 bits (-32 a 31)

## Slide 25: Aritmética em Complemento de 2
Solução:
c) (+15)10 + (-13)10 d) (+20)10 - (+17)10
111111
+15 001111
-13 110011
+2 000010
Resultados corretos - houve “vai 1” para o bit de sinal e para fora do número; este é desprezado.
111100
+20 010100
-17 101111
+3 000011

## Slide 26: Aritmética em Complemento de 2
Solução:
e) (-24)10 - (-15)10 f) (-24)10 - (+15)10
001000
-24 101000
+15 001111
-9 110111
Resultado correto - não houve “vai 1” para o bit de sinal nem para fora do número.
100000
-24 101000
-15 110001
-39 011001
Resultado incorreto - houve “vai 1” apenas para fora do número.
Overflow - faixa de representação para 6 bits (-32 a 31)

## Slide 27: Aritmética em Complemento de 2
A aritmética em complemento de 2 requer apenas um componente (somador) para somar dois números e um componente que realize a operação de complementação.
O algoritmo básico refere-se, então, à soma dos números, considerando-se que os números negativos estejam representados em complemento de 2; ele acusa, também, se o resultado ultrapassar a quantidade de bits representáveis na ULA, overflow.
Pode-se efetuar a multiplicação através de sucessivas somas e a divisão através de sucessivas subtrações (processo lento!).

## Slide 28: Operações aritméticas – Sistema Binário
Observação:
A multiplicação em computadores pode ser feita por um artifício:
  para multiplicar um número A por n, basta somar A com A, n vezes.
  Por exemplo, 4 x 3 = 4 + 4 + 4.
A divisão também pode ser feita por subtrações sucessivas!
O que concluímos? Uma operação aritmética pode ser realizada em computadores apenas através de somas (diretas ou em complemento)!

## Slide 29: Aritmética em Ponto flutuante
Representação de números em ponto flutuante (notação científica)
n = m x b e
n - número
m – mantissa (ou significando)
b - base (2)
e - expoente
As operações aritméticas devem ser realizadas considerando o produto; as mantissas e os expoentes devem ser manipulados separadamente.
Ao fazer a operação dos expoentes, verificar qual a sua representação.

## Slide 30: Aritmética em Ponto flutuante
Adição e Subtração
São operações mais complexas em ponto flutuante do que em aritmética de ponto fixo, devido à necessidade de alinhamento da vírgula (ponto) fracionária.
(m1 x be1) + (m2 x be2) = (m1 x be1) + (m3 x be1)
= (m1 + m3 ) x be1
(m1 x be1) - (m2 x be2) = (m1 x be1) - (m3 x be1)
= (m1 - m3 ) x be1

## Slide 31: Aritmética em Ponto flutuante
Processo usual de ajuste da igualdade dos expoentes:o sistema efetua a subtração entre os valores dos expoentes. Em seguida, a mantissa de menor valor é dividida (deslocamento à direita - shift right) pelo valor da basediferença.
A operação de soma ou subtração das mantissas é uma simples operação em ponto fixo; o resultado da operação deve ser normalizado.

## Slide 32: Aritmética em Ponto flutuante
Exemplo: Realize a operação aritmética 25,510 (A) + 3,7510 (B), em ponto flutuante, utilizando 32 bits.
25,510 = 0 10000011 10011000000000000000000
= 1,10011 x 24 = 0,110011 x 25
3,7510 = 0 10000000 11100000000000000000000
= 1,111 x 21 = 0,1111 x 22 = 0,0001111 x 25
A + B = 0,1110101 x 25 = 29,2510
29,2510 = 1,110101 x 24
= 0 10000011 11010100000000000000000 (IEEE 754)

## Slide 33: Aritmética em Ponto flutuante
Multiplicação e Divisão
As operações de multiplicação e divisão com números representados em ponto flutuante também requerem a manipulação separada da mantissa e do expoente, não havendo porém a necessidade da operação de alinhamento da vírgula (que é uma operação demorada).
(m1 x be1) x (m2 x be2) = (m1 x m2) b(e1+e2)
(m1 x be1) / (m2 x be2) = (m1 / m2) b(e1-e2)

## Slide 34: A Informação e sua Representação
A diferença de formas de representação e respectivos algoritmos de realização de operações matemáticas é bastante útil, pois cada uma tem uma aplicação na qual é mais vantajosa que a outra.
Cabe ao programador a escolha da forma a ser utilizada pelo sistema, podendo ser:
  explícita - o programador define as variáveis e constantes em seu programa.
  implícita - o programador deixa que o compilador faça sua própria escolha.

## Slide 35: A Informação e sua Representação
Qualquer dos métodos utilizados para representar números em computador (sinal e magnitude, complemento de 2, ponto flutuante, BCD) requer atenção do programador pelo fato de que algumas operações realizadas podem redundar em erro no resultado. Motivo: quantidade finita e limitada de algarismos utilizada nas máquinas.
Números inteiros são menos problemáticos - o programador pode criar uma faixa menor e mais definida de valores em seu programa, porém, com números reais (fracionários), o problema se torna muito maior à medida que é possível criar infinitos valores entre qualquer faixa de valores.

## Slide 36: A Informação e sua Representação
Diferentemente de nossos cálculos usando papel e lápis, cujo único limite é o tamanho do papel, em computação precisa-se ter atenção aos limites impostos pela quantidade máxima de bits dos valores representados e dos diversos componentes da máquina (registradores, barramento, etc.) - Tais limites afetam a precisão dos resultados.

## Slide 37: A Informação e sua Representação
Quadro resumo dos tipos primitivos de dados (entendidos pelo hardware do computador)
Sinal e magnitude
Complemento de 2
Caractere
Numérico
Lógico
Ponto Fixo
Ponto Flutuante
Decimal
Permite a utilização de variáveis que possuem apenas dois valores para representação, FALSO (0) e VERDADEIRO (1). Permite realizar também operações que empregam operadores lógicos encontrados nos computadores. Para o melhor entendimento é necessário o estudo de conceitos da Lógica Digital.