## Slide 1: Introdução à Computação
A Informação e sua Representação
(Parte III - Adicional)
Prof.a Joseana Macêdo Fechine
joseana@dsc.ufcg.edu.br
Carga Horária: 60 horas
Universidade Federal de Campina Grande
Departamento de Sistemas e Computação

## Slide 2: Aritmética em BCD
Os algoritmos da aritmética em BCD são os mesmos que os correspondentes à aritmética em decimal, à qual sempre estivemos acostumados.
Por exemplo, na soma em BCD, soma-se os algarismos individualmente, em decimal; quando a soma ultrapassa dez, "vai um" para o dígito de maior ordem (a próxima "casa"), e assim por diante.

## Slide 3: Aritmética em BCD
Algoritmo da operação de adição em BCD (A+B)
1. Decompor os números A e B em grupos de 4 bits, cada grupo representando um dos algarismos decimais dos números.
2. Somar os novos números A e B (aritmética binária), como se fossem valores binários puros (bit a bit).
3. Se o resultado da soma dos quatro primeiros algarismos for igual ou menor que 1001 (910) ele está correto. Retornar ao item 1.

## Slide 4: Aritmética em BCD
Algoritmo da operação de adição em BCD (A+B)
4. Se o resultado for superior a 1001 e menor (ou igual) que 1111, soma-se 0110 (610) àquele valor; o novo resultado é o algarismo desejado; o “vai 1” após o último bit ‘a esquerda é ainda acrescentado à soma da parcela seguinte. Retornar ao item 1.
5. Se o resultado for superior a 1111, somar 0110 ao resultado; o “vai 1” obtido com essa última soma é transferido para a parcela seguinte. Retornar ao item 1.
6. O processo acaba após a adição do último grupo de 4 bits (algarismo decimal mais significativo).

## Slide 5: Aritmética em BCD
Exemplo: Adicionar A=7410 e B=6510 (em BCD)
0111 0100 74
0110 0101 65
1101 1001
0110
1 0011 1001
1 3 9

## Slide 6: Aritmética em BCD
Exemplo: Adicionar A=173410 e B= 498510
0001 0111 0011 0100 +1734
0100 1001 1000 0101 +4985
+6719
1001 (1)
´1 1011 (2)
0110
1 0000 0001 1001
0101 0110
0110 0111 0001 1001
6 7 1 9

## Slide 7: Aritmética em BCD
Adição Rápida
Soma-se 6 a todos os dígitos da parcela A
A seguir somam-se as parcelas levando em conta o "vai 1" normalmente.
Nos dígitos em que não houver "vai 1" para a casa seguinte, soma-se dez, sendo que os "vai 1“ desta última operação serão desprezados.
A vantagem deste método é que ao se corrigir os dígitos não é necessário transportar o "vai um", ele é simplesmente abandonado.

## Slide 8: Aritmética em BCD
Exemplo: Adicionar A=173410 e B= 498510
0001 0111 0011 0100 A
0110 0110 0110 0110 + 6
0111 1101 1001 1010
1 1
0111 1101 1001 1010 (A+6)
0100 1001 1000 0101 + B
1100 0111 0001 1111
1010 1010 (+10)
0110 0111 0001 1001
6 7 1 9

## Slide 9: Aritmética em BCD
Operação de subtração em aritmética BCD
A operação de subtração de números representados na forma decimal é pouco simples e prática, devido ao fato de não ser possível converter de modo rápido os números negativos para sua representação de complemento.

## Slide 10: Aritmética em BCD
Algoritmo da operação de subtração em BCD (A-B)
A subtração é dividida em 3 partes
1. Complementar cada dígito do subtraendo
2. Após o complemento fazer a soma de mais 1. (A + Bc + 1)
3. Nos dígitos em que não houver "vai um" deve-se somar 10, a fim de corrigi-los.

## Slide 11: Aritmética em BCD
Exemplo: Realize a subtração 7410 - 6510 (em BCD)
1 0
0111 0100 A
1001 1010 Bc
1 + 1
0000 1111
+ 1010
0000 1001
0 9

## Slide 12: Aritmética em BCD
Em face da complexidade dos processos e a pouca utilidade prática em computação, não serão apresentados detalhes nem exemplos de métodos para realização de operações de multiplicação e divisão com valores representados em BCD.
Pode-se efetuar a multiplicação através de sucessivas somas e a divisão através de sucessivas subtrações (processo lento!).