## Slide 1: Introdução à Computação
Conceitos Básicos de Eletrônica Digital
(Parte I)
Prof.a Joseana Macêdo Fechine
joseana@dsc.ufcg.edu.br
Carga Horária: 60 horas
Universidade Federal de Campina Grande
Departamento de Sistemas e Computação

## Slide 2: Conceitos Básicos de Eletrônica Digital
Tópicos
  Álgebra de Boole
  Portas Lógicas
  Circuitos combinacionais
  Exemplos de aplicação

## Slide 3: Conceitos Básicos de Eletrônica Digital
Computador digital - máquina projetada para armazenar e manipular informações representadas apenas por algarismos (ou dígitos) e que só podem assumir dois valores distintos, 0 e 1.
Informação binária (0 ou 1) - representada em um sistema digital por quantidades físicas (sinais elétricos).

## Slide 4: Conceitos Básicos de Eletrônica Digital
Operações de um computador digital - combinações de simples operações aritméticas e lógicas básicas: somar bits, complementar bits (para fazer subtrações), comparar bits, mover bits.
As operações são fisicamente realizadas por circuitos eletrônicos, chamados circuitos digitais.
Componentes básicos dos circuitos digitais - "portas" (gates) lógicas, por permitirem ou não a passagem dos sinais.
Circuitos lógicos - circuitos que contêm as portas lógicas.

## Slide 5: Conceitos Básicos de Eletrônica Digital
Computadores digitais (binários) - construídos com circuitos eletrônicos digitais - as portas lógicas (circuitos lógicos).
Um computador digital é construído, então, contendo circuitos lógicos (ou portas), convenientemente distribuídos e organizados, de modo que:
  alguns servirão para armazenamento de valores,
  outros permitirão e controlarão o fluxo de sinais entre componentes e
  outros serão utilizados para realizar operações matemáticas.

## Slide 6: Conceitos Básicos de Eletrônica Digital
O projeto de circuitos digitais e a análise de seu comportamento podem ser realizados através do emprego de conceitos e regras estabelecidas pela álgebra de chaveamentos, um ramo da álgebra moderna ou álgebra de Boole, conceituada pelo matemático inglês George Boole (1815 - 1864).

## Slide 7: Conceitos Básicos de Eletrônica Digital
É importante entender o significado dos seguintes conceitos: Lógica e Álgebra de Boole e como estes conceitos podem ser empregados para a implementação das portas lógicas e, conseqüentemente, dos circuitos lógicos (digitais) e computadores digitais.

## Slide 8: Conceitos Básicos de Eletrônica Digital
A lógica é a base da eletrônica digital e da informática. Esta surgiu na Grécia antiga com a contribuição de três filósofos: Sócrates, Platão e Aristóteles.
  Sócrates não deixou seus ensinamentos por escrito.
  Platão (seguidor de Sócrates) escreveu vários de seus diálogos e desenvolveu sua filosofia abrangendo a ética, a política e o conhecimento, tendo como princípio o método da investigação.
  Aristóteles, baseado nos diálogos escritos por Platão, observou que a linguagem deve ter uma estrutura lógica, para que leve, necessariamente, a uma verdade.
  Pelo método de investigação de Sócrates, se duas verdades são alcançadas individualmente, ao juntá-las tem-se uma única verdade.
Sócrates, considerado um dos homens mais sábios da humanidade, notabilizou-se por afirmar que era sábio justamente por “saber que nada sabia”.

## Slide 9: Conceitos Básicos de Eletrônica Digital
No século XIX, a teoria de Aristóteles foi sintetizada em forma de álgebra, ganhando o nome de Álgebra Booleana.
A Álgebra de Boole permite que uma afirmação (lógica) possa ser expressa matematicamente.
Boole construiu sua lógica a partir de símbolos, representando as expressões por letras e ligando-as através de conectivos - símbolos algébricos.
Boole, através de seu livro “An investigation of the laws of thought” (Uma investigação das leis do pensamento) apresentou a lógica binária.

## Slide 10: Conceitos Básicos de Eletrônica Digital
A lógica teve como objetivo modelar o raciocínio humano.
Partindo de frases declarativas (proposições), que podem ser verdadeiras ou falsas, estuda-se o processo de construção e a veracidade de outras proposições usando conectivos.
Na lógica proposicional associa-se a cada proposição um valor lógico: ou verdade (1) ou falso (0).
Da Lógica nasceu a Lógica Matemática e, dentro desta, várias filosofias da lógica que interpretam os cálculos simbólicos e sua sistematização axiomática.

## Slide 11: Álgebra de Boole
Operação lógica – realizada sobre um ou mais valores lógicos para produzir um certo resultado (também um valor lógico).
Assim como na álgebra comum, é necessário definir símbolos matemáticos e gráficos para representar as operações lógicas (e os operadores lógicos).
Resultados possíveis de uma operação lógica:
  0 (FALSO, F= bit 0) - nível baixo
  1 (VERDADEIRO, V = bit 1) - nível alto (Lógica Positiva)

## Slide 12: Álgebra de Boole
OPERADORES LÓGICOS BÁSICOS
Os conectivos ou OPERADORES LÓGICOS ou FUNÇÕES LÓGICAS são:
  E (ou AND) - uma sentença é verdadeira SE - e somente se - todos os termos forem verdadeiros.
  OU (ou OR) - uma sentença resulta verdadeira se QUALQUER UM dos termos for verdadeiro.
  NÃO (ou NOT) - este operador INVERTE um termo.

## Slide 13: Álgebra de Boole
OPERADORES LÓGICOS BÁSICOS
Os operadores lógicos são representados por:
  E  • (um ponto, como se fosse uma multiplicação)
  OU  + (o sinal de soma)
  __
  NOT  (ou ’) (uma barra horizontal sobre o termo a ser invertido ou negado).
Simbologia definida pela ANSI

## Slide 14: Álgebra de Boole
FUNÇÕES LÓGICAS
Operadores que possuem como entrada pelo menos uma variável lógica e uma saída.
Dada uma variável lógica (A), é possível construir uma função desta variável, f(A).
Operações da álgebra booleana aplicadas a uma ou mais variáveis lógicas.
Funções básicas: E, OU e INVERSORA (AND, OR e NOT ou INVERTER)
Derivadas: (NAND, NOR, XOR e XNOR).

## Slide 15: Álgebra de Boole
A partir das combinações dos valores de entrada, determina-se todos os valores possíveis de resultado de uma dada operação lógica.
Essas possibilidades podem ser representadas de forma tabular, e o conjunto se chama TABELA VERDADE.
TABELA VERDADE - tabela que representa todas as possíveis combinações das variáveis de entrada de uma função, e os seus respectivos valores de saída.

## Slide 16: Álgebra de Boole
Tabela-verdade
Cada operação lógica possui sua própria tabela verdade, estabelecida de acordo com a regra que define a respectiva operação lógica.

## Slide 17: Álgebra de Boole
FUNÇÃO OR (OU)
1
1
1
0
0
1
0
1
0
0
0
0
S
B
A
FUNÇÃO AND (E)
1
1
1
1
0
1
1
1
0
0
0
0
S
B
A

## Slide 18: Álgebra de Boole
FUNÇÃO NOT (INVERTER OU NÃO)
0
1
1
0
S
A

## Slide 19: Álgebra de Boole
FUNÇÃO NOR (NÃO OU)
A | B | S
0 | 0 | 1
0 | 1 | 0
1 | 0 | 0
1 | 1 | 0
0
1
1
1
0
1
1
1
0
1
0
0
S
B
A
FUNÇÃO NAND (NÃO E)

## Slide 20: Álgebra de Boole
FUNÇÃO XOR (OU EXCLUSIVO)
A | B | S
0 | 0 | 0
0 | 1 | 1
1 | 0 | 1
1 | 1 | 0
1
1
1
0
0
1
0
1
0
1
0
0
S
B
A
FUNÇÃO XNOR (OU COINCIDÊNCIA)
XOR - a saída será verdade se exclusivamente uma ou outra entrada for verdade. (XNOR - inverso da XOR). Isto só se aplica se houver apenas 2 entradas.

## Slide 21: Álgebra de Boole e Computadores Digitais
O projeto de elementos digitais está relacionado com a conversão de idéias em hardware real, e os elementos encontrados na álgebra booleana permitem que uma idéia, uma afirmação, possa ser expressa matematicamente.
A álgebra booleana permite também que a expressão resultante da formulação matemática da idéia possa ser simplificada e, finalmente, convertida no mundo real do hardware de portas lógicas e outros elementos digitais.
O que são exatamente?

## Slide 22: Álgebra de Boole
Portas lógicas: dispositivos dos circuitos digitais - implementam funções lógicas.
São dispositivos ou circuitos lógicos que operam um ou mais sinais lógicos de entrada para produzir uma (e somente uma) saída, a qual é dependente da função implementada no circuito.

## Slide 23: Álgebra de Boole e Computadores Digitais
Primeiros computadores fabricados (Ex.: ENIAC) - trabalhavam em DECIMAL - grande complexidade ao projeto e construção dos computadores, tendo por conseqüência um custo muito elevado.
Aplicação da álgebra de Boole – uso de apenas dois algarismos 0 (F) e 1(V)  simplificação do projeto e construção dos computadores.
Como os conceitos da álgebra de chaveamentos (ramo da álgebra do Boole) são aplicados ao projeto dos computadores digitais?

## Slide 24: Álgebra de Boole e Computadores Digitais
A chave de tudo é um circuito eletrônico chamado CHAVE AUTOMÁTICA.
Como funciona uma chave automática?
Considerar um circuito chaveador com as seguintes entradas:
  uma fonte de alimentação (fornece energia para o circuito)
  um fio de controle (comanda a operação do circuito)
  um fio de saída (conduz o resultado)

## Slide 25: Álgebra de Boole e Computadores Digitais
Sinal C = 0 (ou F)  S = 0 (ou Falso). A chave permanece aberta.
Sinal C = 1 (ou V)  S = 1 (ou V). A chave muda de posição.
A posição da chave se manterá enquanto não ocorrer um novo sinal na entrada.

## Slide 26: Álgebra de Boole e Computadores Digitais
A chave automática foi inicialmente implementada com relés eletromecânicos e depois com válvulas eletrônicas.
A partir da metade da década de 50, passaram a ser utilizados dispositivos em estado sólido - os TRANSISTORES, inventados em Stanford em 1947.
Modernos Circuitos Integrados e microprocessadores são implementados com milhões de transistores "impressos" em minúsculas pastilhas.

## Slide 27: Álgebra de Boole e Computadores Digitais
Ligação em SÉRIE de duas chaves automáticas (com uma lâmpada ligada ao circuito).
A | B | L
0 | 0 | 0
0 | 1 | 0
1 | 0 | 0
1 | 1 | 1
PORTA E (AND GATE) - circuito que implementa a função E.

## Slide 28: Álgebra de Boole e Computadores Digitais
Ligação em PARALELO de duas chaves automáticas (com uma lâmpada ligada ao circuito).
A | B | L
0 | 0 | 0
0 | 1 | 1
1 | 0 | 1
1 | 1 | 1
PORTA OU (OR GATE) - circuito que implementa a função OR.

## Slide 29: Álgebra de Boole e Computadores Digitais
Ligação de uma chave automática (com uma lâmpada ligada ao circuito).
PORTA NÃO (NOT GATE ou INVERTER GATE) - circuito que implementa a função NÃO.
0
1
1
0
L
A

## Slide 30: Álgebra de Boole e Computadores Digitais
Demais portas lógicas:
PORTA NAND (NAND GATE) - circuito que implementa a função NAND.
PORTA NOR (NOR GATE) - circuito que implementa a função NOR.

## Slide 31: Álgebra de Boole e Computadores Digitais
Demais portas lógicas:
PORTA XOR (XOR GATE) - circuito que implementa a função XOR.
PORTA XNOR (XNOR GATE) - circuito que implementa a função XNOR.
Número par de entradas - portas XOR e XNOR possuem saídas complementares entre si. Número ímpar de entradas, as saídas das portas XOR e XNOR são iguais entre si.

## Slide 32: Álgebra de Boole e Computadores Digitais
Quadro Resumo

## Slide 33: Álgebra de Boole e Computadores Digitais
Quadro Resumo

## Slide 34: Álgebra de Boole e Computadores Digitais
Quadro Resumo
As Portas lógicas XOR e XNOR são na verdade circuitos obtidos de portas lógicas básicas.

## Slide 35: Álgebra de Boole e Computadores Digitais
Obs.: O circuito elétrico da porta lógica que implementa a função AND é :
Torna-se difícil desenhar o esquema elétrico de um projeto composto por várias portas lógicas representadas desta forma.
Solução: uso de uma SIMBOLOGIA.

## Slide 36: Álgebra de Boole e Computadores Digitais
Operações lógicas podem ser realizadas para
  satisfazer um determinado requisito de hardware (visto adiante) ou
  para atender a uma especificação de um programador em um programa.
Para tanto, a maioria dos processadores possui uma instrução de máquina correspondente a uma função lógica em seu conjunto de instruções, bem como muitas linguagens de programação de alto nível implementam essa função.

## Slide 37: Exemplos – Operações Lógicas
Lógica de um determinado programa.
Ler X, Y e Z
T=X+Y
R=Z+X
SE (T>6 E(AND) R <10)
  ENTÃO IMPRIMIR T
  ENTÃO IMPRIMIR R
Ler X, Y e Z
T=X+Y
R=Z+X
SE (T>6 OU(OR) R <10)
  ENTÃO IMPRIMIR T
  ENTÃO IMPRIMIR R
Exemplo 1: Exemplo 2:

## Slide 38: Exemplos – Operações Lógicas
Operações lógicas também podem ser realizadas com valores constituídos de vários algarismos (A Unidade Lógica e Aritmética (ULA) realiza tal tipo de operação) – operação “bit a bit”.
Exemplos:

## Slide 39: Exemplos - Circuitos utilizando portas lógicas
Circuito para testar a igualdade entre valores, por exemplo, para testar de modo rápido se duas palavras são iguais.
Solução: Porta XOR e porta NOR

## Slide 40: Exemplos - Circuitos utilizando portas lógicas
Uma campainha que toca (saída) se o motorista der a partida no motor do carro (entrada) sem estar com o cinto de segurança afivelado (entrada).
1
1
1
0
0
1
0
1
0
0
0
0
campainha
Cinto desafi-velado
ignição
Solução:
Porta AND

## Slide 41: Exemplos - Circuitos utilizando portas lógicas
Detector de incêndio com vários sensores (entradas) e uma campainha para alarme (saída). Se QUALQUER UM dos sensores for acionado (significando que um dos sensores detectou sinal de incêndio), a campainha é ACIONADA.
1
1
1
1
0
1
1
1
0
0
0
0
Alarme
Sensor 2
Sensor 1
Solução:
Porta OR

## Slide 42: Exemplos – Circuitos utilizando portas lógicas
Circuito de ativação de uma linha de dados para movimentar bits de um registrador (ou células) para outro (uso de um bit como sinal de controle da Unidade de Controle (UC)).
Solução: Porta AND

## Slide 43: Exemplos - Circuitos utilizando portas lógicas
Circuito para implementação de operação aritmética em ponto fixo, quando se usa aritmética de complemento (complemento de 1 ou complemento de 2).
É muito comum encontrar a porta NAND (ou NOR) em circuitos lógicos complexos, visto que é possível simplificar a fabricação de circuitos lógicos e reduzir a quantidade de componentes eletrônicos usando-se apenas circuitos NAND (NOR).
Solução: Porta NOT

## Slide 44: Portas Lógicas - Fabricação
As portas lógicas são fornecidas em dispositivos denominados circuitos integrados ou CI´s.
Um CI (ou chip) é um cristal semicondutor, habitualmente de silício.
Cada CI´s comporta um certo número de portas lógicas, sendo este número limitado pelas características físicas do componente como, por exemplo, o número de terminais.
A partir do surgimento do transistor procurou-se padronizar os sinais elétricos correspondentes aos níveis lógicos  surgimento de famílias de componentes digitais.

## Slide 45: Portas Lógicas - Fabricação
As famílias lógicas diferem basicamente pelo componente principal utilizado por cada uma em seus circuitos (Ex.: TTL e CMOS).
Família TTL (Transistor-Transistor Logic) - transistores bipolares.
  TTL  0 V a 0.8 V = nível lógico 0,
  2 V a 5 V = nível lógico 1.
Famílias: tecnologia MOS (Metal Oxide Semicondutor) - transistores unipolares MOSFET (transistor por efeito de campo - técnica MOS).
  CMOS (MOS complementar) opera com fontes de 3 a 18 V (baixíssimo consumo).

## Slide 46: Portas Lógicas - Fabricação
TTL e CMOS constituíram as alternativas principais durante muitos anos, mas a evolução tecnológica permitiu o aparecimento regular de outras soluções de compromisso entre a velocidade e o consumo.
  Em TTL tem-se as variantes L (low power), S (Schottky), LS (low-power Schottky), etc.
  Em CMOS, temos as variantes HC (high-speed CMOS) e HCT (compatível pino a pino com os TTL).

## Slide 47: Portas Lógicas - Fabricação
O chip é montado dentro de um empacotamento cerâmico ou plástico e são construídas ligações do chip para os pinos externos do integrado.
Encapsulamentos comuns para CIs:
(a) DIP (dual-in-line package) de 24 pinos;
(b) envoltório de cerâmica flexível de 14 pinos;
(c) envoltório montado sobre a superfície (surface-mount).

## Slide 48: Portas Lógicas - Fabricação
Nível de integração | Número de Portas | Aplicação
SSI (Small-Scale Integration) - Integração em pequena escala | Menos de 12 | portas básicas simples.
MSI (Medium-Scale Integration) - Integração em média escala | Menos de 100 | funções elementares, somadores, etc
LSI (Large-Scale Integration) - Integração em larga escala | até alguns milhares | pequenos processadores, etc.
VLSI (Very Large-Scale Integration)- Integração em escala muito larga. | a partir de alguns milhares | microprocessadores, etc.
As famílias podem ser classificadas quanto ao seu grau de integração em SSI, MSI, LSI, VLSI e ULSI.

## Slide 49: Portas Lógicas - Fabricação
Circuitos Integrados Comerciais:
As portas lógicas AND, OR, NAND e NOR podem ser encontradas comercialmente com duas, três, quatro ou oito entradas.
A porta inversora, sempre possui uma entrada.

## Slide 50: Portas Lógicas - Fabricação
Circuitos Integrados Comerciais:

## Slide 51
Exemplos de CIs - TTL