## Slide 1: Introdução à Computação
Conceitos Básicos de Eletrônica Digital
(Parte II)
Prof.a Joseana Macêdo Fechine
joseana@dsc.ufcg.edu.br
Carga Horária: 60 horas
Universidade Federal de Campina Grande
Departamento de Sistemas e Computação

## Slide 2: Circuitos Digitais - Álgebra de Boole
A Álgebra de Boole é empregada no projeto de circuitos digitais, para:
análise - é um método prático e econômico de descrever as funções de um circuito digital e, consequentemente, seu funcionamento.
projeto - ao identificar a função a ser realizada por um circuito, a álgebra de Boole pode ser aplicada para simplificar sua descrição e, assim, também sua implementação.
A vantagem de se utilizar a álgebra de Boole como fundamento é que se pode efetuar, inicialmente, toda a análise matemática do problema lógico antes da construção do circuito digital. Ela serve como suporte para a construção de um sistema digital.

## Slide 3: Classificação dos Circuitos Digitais
Os circuitos digitais podem ser classificados em
  Circuitos Combinacionais
  Circuitos Seqüenciais

## Slide 4: Classificação dos Circuitos Digitais
COMBINACIONAIS - a saída é função dos valores de entrada correntes; esses circuitos não têm capacidade de armazenamento.
Exemplos de funções que pode realizar em um computador: operações matemáticas e controle do fluxo dos sinais.

## Slide 5: Classificação dos Circuitos Digitais
SEQÜENCIAIS - a saída é função dos valores de entrada correntes e dos valores de entrada no instante anterior; é usado para a construção de circuitos de memória (elemento básico: "flip-flop").
Exemplo de função que pode realizar em um computador: armazenamento de dados.
Curiosidade: FLIP em inglês pode significar “atirar ao alto” e FLOP pode significar “queda repentina”. Assim, o dispositivo sendo biestável (possui dois estados lógicos estáveis) pode ser levado ao alto (FLIP), ou ser forçado a voltar repentinamente ao estado baixo (FLOP).

## Slide 6: Projeto de um Circuito Combinacional
Seqüência de operações:
Determinar todas as variáveis de entrada;
Determinar todas as variáveis de saída;
A partir da combinação das variáveis de entrada, montar a tabela-verdade para cada saída;
Obter, a partir da tabela-verdade, a expressão booleana de cada saída;
Implementar, a partir da expressão booleana, o circuito combinacional correspondente.
SITUAÇÃO
TABELA-
VERDADE
EXPRESSÃO
CIRCUITO

## Slide 7: Projeto de um Circuito Combinacional
Considere um sistema de segurança de uma loja em um shopping.
  Há um sensor de contato que, ligado, (on), indica que a porta está fechada;
  Um sensor infravermelho que, ligado, indica que não há pessoas ou coisas se movendo no interior da loja.
  Há, também, um alarme que é acionado quando um dos dois sensores é desligado. Isto é, basta um único sensor ser desativado para soar o alarme.
  Determine a expressão lógica e o circuito correspondentes deste sistema.

## Slide 8: Projeto de um Circuito Combinacional
Solução: Tabela-Verdade
A = "sensor de contato"
B = "sensor infravermelho"
S = “alarme”
0
1
1
1
0
1
1
1
0
1
0
0
S
B
A
Como obter a expressão lógica e o circuito correspondentes?

## Slide 9: Projeto de um Circuito Combinacional
Um circuito lógico executa uma expressão booleana, formado pela interligação das portas lógicas.
Uma expressão lógica descreve uma função ou uma operação a ser concretizada por um sistema lógico (circuito eletrônico, software, etc), de forma a resolver um determinado problema.
Será visto como obter:
  Expressões a partir da tabela-verdade e
  circuitos a partir de expressões.

## Slide 10: Tabela-Verdade  Expressão Lógica
Função AND  produto Função OR  SOMA
“SOMA DE PRODUTOS”:
“PRODUTO DE SOMAS”:
Soma de produtos - OR dos minitermos que levam a saída para “1” (método mais utilizado).
Produto de somas - AND dos maxitermos que levam a saída para “O”.

## Slide 11: Tabela-Verdade  Expressão Lógica
Minitermo - função AND das variáveis de entrada.
  variável de entrada é “1” - função AND direta.
  variável de entrada é “0” - função AND negada.
Retomando o exemplo (Alarme):
A | B | S | Minitermos
0 | 0 | 1 | 
0 | 1 | 1 | 
1 | 0 | 1 | 
1 | 1 | 0 | 

## Slide 12: Expressão Lógica  Circuito Lógico
Obtido de forma direta, a partir da expressão lógica.
Retomando o exemplo (Alarme):
A
B
S

## Slide 13: Expressão Lógica  Circuito Lógico
O circuito obtido NÃO É o mais simples!
Simplificação
Estudo das Regras Básicas da Álgebra de Boole

## Slide 14: Álgebra de Boole  Simplificação de Circuitos Lógicos
Regras Básicas da Álgebra de Boole

## Slide 15
Regras Básicas da Álgebra de Boole
A simplificação também pode ser feita rapidamente utilizando-se o Mapa de Veitch-Karnaugh.

## Slide 16: Álgebra de Boole  Simplificação de Circuitos Lógicos
Obtenha a expressão lógica simplificada e o circuito lógico correspondente para o exemplo do Alarme.
S=A.B

## Slide 17: Álgebra de Boole  Simplificação de Circuitos Lógicos
Exercício: Suponha que um circuito digital é descrito pela tabela ao lado:
Obtenha o que se pede:
  expressão lógica correspondente;
  circuito lógico correspondente;
  expressão lógica simplificada;
  circuito lógico correspondente à expressão simplificada.
A | B | C | S
0 | 0 | 0 | 1
0 | 0 | 1 | 0
0 | 1 | 0 | 1
0 | 1 | 1 | 0
1 | 0 | 0 | 1
1 | 0 | 1 | 0
1 | 1 | 0 | 1
1 | 1 | 1 | 0

## Slide 18: Exemplos de Aplicação de Circuitos Combinacionais
Controle de Bombeamento de Água
O desenho a seguir mostra um processo simples para encher uma caixa d´água de um rio próximo.
Os sensores de nível alto (H) e de nível baixo (L) são utilizados para determinar o acionamento da bomba (B) e do alarme (A).

## Slide 19: Exemplos de Aplicação de Circuitos Combinacionais
Tabela-Verdade e Expressões Lógicas
ou

## Slide 20: Exemplos de Aplicação de Circuitos Combinacionais
Circuito Lógico
Montagem

## Slide 21: Exemplos de Aplicação de Circuitos Combinacionais
Circuito Lógico
Montagem

## Slide 22: Exemplos de Aplicação de Circuitos Combinacionais
Exercício: A figura ao lado mostra de forma esquemática a conexão de 4 computadores de uma determinada empresa a uma única impressora. Esta conexão é feita através de um circuito de controle.

## Slide 23: Exemplos de Aplicação de Circuitos Combinacionais
Qual a expressão que descreve o funcionamento do circuito de controle (determine também o circuito lógico e a montagem correspondentes à expressão simplificada)?
Devem ser obedecidas às seguintes prioridades:
  Computador do setor administrativo (ADM) – 1a prioridade
  Computador do setor pessoal (PES) – 2a prioridade
  Computador do setor de engenharia (ENG) – 3a prioridade
  Computador do setor de vendas (VEN) – 4a prioridade