## Slide 1: Introdução à Computação
Hardware (Parte I)
Prof.a Joseana Macêdo Fechine
joseana@dsc.ufcg.edu.br
Carga Horária: 60 horas
Universidade Federal de Campina Grande
Departamento de Sistemas e Computação

## Slide 2
Tópicos
  Unidade Central de Processamento
  Memória
  Entrada/saída
Hardware – Conceitos Básicos

## Slide 3
Peopleware
Hardware
Software
Sistema de Computação
Hardware – Conceitos Básicos

## Slide 4
Computadores atuais –
Operações fundamentais
  Entrada (Input)
  Processamento (Processing)
  Saída (Output)
  Armazenamento (Storage)
Hardware – Conceitos Básicos

## Slide 5
Hardware – Conceitos Básicos
Unidade Central de Processamento
Unidade
de Controle
ULA
Unidade Primária
de Armazenamento
Dispositivos
de Entrada
Dispositivos
de Saída
Dispositivos de Armazenamento Secundário
Computadores atuais

## Slide 6
Entrada
Processamento
Armazenamento
Saída
CPU
CPU
Hardware – Conceitos Básicos
Computadores atuais

## Slide 7
Ilustração de um computador
Hardware – Conceitos Básicos

## Slide 8
Funções realizadas pela UCP
Processamento
  operações aritméticas e lógicas
  movimentação de dados
  desvios
  operações de entrada ou saída
Controle
  Busca, interpretação e controle da execução das instruções.
  Controle da ação dos demais componentes do sistema de computação (memória, entrada/saída).
Hardware – UCP

## Slide 9
Componentes fundamentais
Unidade de Controle
Unidade Aritmética e Lógica
Registros (Registradores)
Sistemas de Comunicação (Barramentos)
Hardware – UCP

## Slide 10
Barramentos
Rede de linhas de comunicação que conecta os elementos internos do processador e que também conduz até os conectores externos que ligam o processador com os demais elementos do sistema de informática.
Como um dado é composto por bits (geralmente um ou mais bytes) o barramento deverá ter tantas linhas condutoras quanto forem os bits a serem transportados de cada vez.
Em alguns computadores (usando uma abordagem que visa a redução de custos), os dados podem ser transportados usando mais de um ciclo do barramento.
Hardware – UCP

## Slide 11
Barramentos – Tipos
Barramento de endereços – unidirecional
Barramento de dados – bidirecional
Barramento de controle - bidirecional
Hardware – UCP

## Slide 12
Barramentos
Hardware – UCP
Barramento Interno
Barramento do Sistema
Barramento de Expansão
memória
slot de expansão

## Slide 13
Barramentos - Protocolos - Padronização
UNIBUS - definido pela DEC, praticamente fora de uso.
MCA (Micro Channel Architecture) - definido pela IBM, sistemas PS-2.
ISA (Industry Standard Adapter) - definido pela IBM para o PC-AT e adotado por toda a indústria.
EISA (Extended ISA) - praticamente abandonado.
Hardware – UCP

## Slide 14
Barramentos - Protocolos - Padronização
PCI (Peripheral Component Interconnect) - desenvolvido pela Intel, quase um padrão para o mercado, com barramento de E/S de alta velocidade.
USB (Universal Serial Bus) - permite a conexão de muitos periféricos simultaneamente ao barramento e este, por uma única tomada, se conecta a placa mãe. Pretende ser norma os dispositivos que necessitem de baixo desempenho (Ex.: teclado, mouse, modem, scanner, impressoras, etc).
AGP (Accelerated Graphics Port) - visa acelerar as transferências de dados do vídeo para a memória, especialmente dados para 3D.
Hardware – UCP

## Slide 15
Esquema de slots para três normas de barramentos.
Hardware – UCP

## Slide 16
Barramentos - Protocolos - Padronização
PCI Express (sucessor do AGP e do PCI) - conta com um recurso que permite o uso de uma ou mais conexões seriais, isto é, "caminhos" (também chamados de lanes) para transferência de dados.
  Se um determinado dispositivo usa um caminho, então diz-se que este utiliza o barramento PCI Express 1X, se utiliza 4 conexões, sua denominação é PCI Express 4X e assim por diante. Cada lane pode ser bidirecional, ou seja, recebe e envia dados.
  Tecnologia PCI Express se mostra muito promissora (tende a ser um padrão).
Hardware – UCP

## Slide 17
Barramentos - Protocolos - Padronização
Hardware – UCP
Placa-mãe da Asus com suporte a diferentes slots PCI Express.
O conector do barramento PCI Express em placas-mãe pode variar conforme a velocidade usada

## Slide 18
Demais componentes - UCP
Relógio (clock)
  dispositivo gerador de pulsos cuja duração é chamada de ciclo.
  Freqüência - número de ciclos por segundo (Hz), usada também para definir a velocidade do processador.
O relógio nada mais é do que um oscilador externo ao microprocessador, que gera pulsos a intervalos regulares de tempo. A cada pulso, uma ou mais microoperações são realizadas.
Hardware – UCP

## Slide 19
Demais componentes - UCP
Relógio (clock)
  Exemplos:
Hardware – UCP

## Slide 20
Número de bits - UCP
Relacionado com a capacidade de manipulação do processador:
  Capacidade interna - computador diz-se de n bits em função da capacidade dos seus registradores. Ex.: família Intel x86, varia entre 8 e 32 bits.
  Capacidade externa - quantidade de informação recebida pela UCP do exterior.
Hardware – UCP

## Slide 21
Estratégias de implementação - UCP
CISC - Complex Instruction Set Computer
  um conjunto de instruções maior e mais complexo, implicando num processador mais complexo, com ciclo de processamento mais lento;
  Exemplo: PC, Macintosh.
RISC - Reduced Instruction Set Computer
  um conjunto de instruções menor e mais simples, implicando num processador mais simples, com ciclo de processamento rápido.
  Exemplo: Power PC, Alpha, Sparc.
Tendência – utilização de um conjunto de instruções reduzido, visto que os compiladores tendem a usar, em geral, apenas uma pequena quantidade de instruções. Há também vantagens na implementação do hardware (maior simplicidade, menor tempo de ciclo de instrução).
Hardware – UCP

## Slide 22
O projeto de um processador poderia ser resumido em:
Definir o conjunto de instruções (todas as possíveis instruções que o processador poderá executar)
  definir formato e tamanho das instruções
  definir as operações elementares
Projetar os componentes do processador (UAL, UC, registradores, barramentos, ...)
Hardware – UCP

## Slide 23
Evolução dos processadores
Fonte: http://www.dcc.unicamp.br/~ra014864/arqs/trabalhos/Arq-Hist-09.ppt
Hardware – UCP

## Slide 24
Evolução - UCP
Primeiro: 4004
1ª Geração: 8088
2ª Geração: 80286
3ª Geração: 80386
4ª Geração: 80486
5ª Geração: Pentium e Pentium MMX
6ª Geração: Pentium Pro, Pentium II, Pentium III, Celeron, Pentium II Xeon, Pentium III Xeon
7ª Geração: Pentium 4
Novas gerações: Processadores Dual-Core, Multi-Core
Hardware – UCP

## Slide 25
Intel 4004 Intel 8086
Hardware – UCP
Mais informações: http://www.sabtudo.hpg.ig.com.br/tecnologia_e_internet/99/Evolucao_Microprocessadores.htm

## Slide 26
Intel 486DX Intel Pentium III
Hardware – UCP

## Slide 27
Família de Processadores
Famílias de processadores mais conhecidas (utilizadas em computadores de uso pessoal):
  Intel 80x86(i8086,i80286,i80386, i80486, Pentium(i80586))
  Motorola 680x0 (M68000, M68010, M68020, M68030, M68040, M68060)
  Motorola/IBM/Apple Power PC
  Digital Alpha
Hardware – UCP

## Slide 28
Microprocessadores – Tabela Comparativa
Fonte: http://orbita.starmedia.com/~arq-comp/tarefa1.htm
Hardware – UCP

## Slide 29
A Intel foi a líder dos fabricantes de microprocessadores até 1999, lançando primeiro os microprocessadores mais velozes e com maior capacidade de processamento.
A história começou a mudar com o lançamento do microprocessador Athon pela empresa AMD em 1999, que foi considerado o microprocessador mais avançado do mercado na época.
Para contra atacar a Intel lançou o Pentium 4. A briga pela liderança tem sido cerrada, o que beneficia os consumidores.
Hardware – UCP
Evolução dos processadores AMD: clique aqui

## Slide 30
Processadores Dual-Core e Multi-Core
Incorporam dois ou mais cores de execução total em um único processador, possibilitando o gerenciamento simultâneo de atividades.
Os processadores Dual-Core contêm dois processadores cores, residem em um chip, realizam cálculos em duas correntes de dados, aumentando a eficiência e velocidade enquanto roda diferentes programas.
Hardware – UCP
Em menos de dois anos, o número máximo de núcleos em processadores multi-core dobrou com o lançamento das famílias de processadores quad-core Intel Core 2 Extreme e o quad-Core Intel Xeon 5300, em Novembro de 2006.

## Slide 31
Processadores Dual-Core
Em meados de 2005 foram lançados os primeiros processadores com dois núcleos:
  O Pentium D e o Pentium Extreme Edition.
  Pentium D: formado por dois núcleos de Pentium 4, dentro do mesmo encapsulamento, porém sem a tecnologia HT (Hyper-Threading).
  Pentium Extreme Edition: formado por dois núcleos de Pentium 4 HT.
Depois vieram outros modelos, tanto da AMD quanto da Intel.
Hardware – UCP

## Slide 32
Processadores Dual-Core
Primeira plataforma baseada em processador Dual-Core da Intel (clique aqui):
  Processador Intel Pentium Extreme Edition 840
  Capaz de processar quatro threads de software simultaneamente ao utilizar com mais eficiência recursos que ficariam ociosos.
AMD - Athlon 64 X2 Dual-Core
  Principais recursos da arquitetura do processador AMD Athlon™ 64 X2 e AMD Athlon™ X2 de núcleo duplo: clique aqui.
Hardware – UCP
O processador Pentium Dual Core é um Core 2 Duo (ou Core Duo, no caso das versões para notebook).

## Slide 33
  Processador Intel Pentium Extreme Edition 840
Hardware – UCP

## Slide 34
Processadores Multi-Core
Início de 2007 – lista de processadores com mais de um núcleo:
  Pentium D
  Pentium Extreme Edition
  Athlon 64 X2
  Athlon 64 FX (FX60 e superiores)
  Core 2 Duo
  Core 2 Quad
  Core 2 Extreme
Hardware – UCP

## Slide 35
Hardware – UCP
Placa mãe para dois processadores Intel Xeon.
Cada pastilha de silício do Core 2 Duo integra dois núcleos.
Processadores de quatro núcleos (Core 2 Quad e Core 2 Extreme) são formados por duas dessas pastilhas integradas no mesmo chip, formando quatro núcleos).

## Slide 36
Quanto maior a velocidade de trabalho dos microprocessadores, maior a quantidade de calor gerada. O calor é um dos principais problemas num processador. Para sanar utiliza-se coolers e dissipadores de calor.
Hardware – UCP

## Slide 37
Dissipador de calor - Placa mãe para Athlon 64 X2.
Hardware – UCP

## Slide 38
Hardware – UCP
Heat Pipes
Cooler Thermaltake.
O limite máximo de temperatura para cada processador pode ser consultado em www.amdcompare.com (AMD), em http://processorfinder.intel.com.
Water Cooler

## Slide 39
A cada dia é lançado um microprocessador mais veloz e com maior capacidade de processamento, cabendo a nós fazermos uma análise detalhada na hora da compra.
A escolha de um microprocessador deve ser baseada na relação custo benefício, ou seja, qual o microprocessador que vai atender as minhas necessidades com o menor custo.
Hardware – UCP

## Slide 40
Durante a década de 70, Gordon Moore, na época o presidente da Intel lançou uma profecia, que dizia que a partir dali o poder de processamento dos processadores dobraria a cada 18 meses.
Esta "profecia" tornou-se tão verdadeira que acabou virando a famosa lei de Moore.
Mas, você já parou para pensar até onde os processadores podem evoluir? Até onde a lei de Moore pode continuar sendo válida?
Hardware – UCP