## Slide 1: Introdução à Computação
Hardware (Parte IV-b)
Prof.a Joseana Macêdo Fechine
joseana@dsc.ufcg.edu.br
Carga Horária: 60 horas
Universidade Federal de Campina Grande
Departamento de Sistemas e Computação

## Slide 2
Tecnologias de Entrada de Dados
Tendência: Dispositivos de entrada cada vez mais naturais e fáceis de usar
Reconhecimento de Voz
Dispositivos Hápticos
Reconhecimento Óptico
de Caracteres e de
Escrita Manual
Teclado
Dispositivos de
Apontamento
e Seleção
Varredura Óptica
Fita de Papel
Cartões
Perfurados
Cartões
Perfurados
Teclado
Fitas e Discos
Magnéticos
5ª Geração
4ª Geração
1ª Geração
2ª Geração
3ª Geração
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 3
  Principal meio de entrada de dados
  Existem vários tipos de teclados com diferentes arranjos e quantidades de teclas.
  Estrutura básica: bloco principal de teclas de máquina de escrever, bloco numérico e de movimentação do cursor e bloco de teclas de função.
Dispositivos de ENTRADA
Teclado

## Slide 4
Dispositivos de ENTRADA
Teclado
  A parte visível do teclado é o conjunto de teclas. Por baixo das teclas, existe uma matriz de condutores que, quando uma tecla é pressionada, fecha contato entre dois de seu condutores, de forma que um processador (processador de teclado) possa identificar qual tecla foi pressionada. Uma vez identificada a tecla, esta informação é codificada e enviada para o processador principal do computador.
  A codificação é feita em duas fases:
    1ª fase: identificação da tecla e interpretação pelo software de controle do teclado (parte da BIOS)
    2ª fase: conversão do código identificador da tecla para ASCII ou EBCDIC

## Slide 5
Dispositivos de ENTRADA
Dispositivos de Apontamento e Seleção
Permitem ao usuário a escolha e a manipulação de itens (objetos textuais ou gráficos) no dispositivo de visualização de um sistema computacional
Tipos
  Mouse - Uso em praticamente todos os ambientes gráficos orientados a janelas/menus, e.g. Windows e Mac-OS
Mouse
Almofada do mouse
(mouse pad)
Mouse
com roda
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 6
Dispositivos de ENTRADA
Dispositivos de Apontamento e Seleção
Tipos
  Joystick
    Auxílio ao usuário no controle do movimento de objetos no visualizador
    Movimento de objetos em qualquer direção com maior rapidez e precisão
    Mais indicado para jogos
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 7
Dispositivos de Apontamento e Seleção
Tipos
  Trackball
    Espécie de mouse invertido, não deslizante sobre uma superfície plana
    Movimento do apontador na tela associado ao giro da esfera com os dedos ou a palma da mão
    Mais indicado o espaço é limitado
Dispositivos de ENTRADA
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 8
Dispositivos de Apontamento e Seleção
Tipos
  Almofada sensível ao toque (touch pad)
    Superfície horizontal plana sensível à pressão e à movimentação
    Movimento do apontador na tela associado ao deslocamento da ponta do dedo sobre a superfície
    Usualmente empregado como dispositivo de apontamento e seleção em notebooks
Dispositivos de ENTRADA
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 9
Cursor
sem fio
Caneta
com fio
Caneta
fotossensível
Tela sensível
ao toque
Dispositivos de Apontamento e Seleção
Outros tipos
  Caneta fotossensível (light pen)
  Tela sensível ao toque (touch screen)
  Cursor/ Caneta (stylus)
Dispositivos de ENTRADA
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 10
Scanner
Dispositivo óptico destinado à captura de imagens, fotos e textos e à conversão para formato digital
Após a conversão, possibilidade de edição da imagem (apagamento, inserção ou alteração de partes da imagem, modificação de cores ou tons de cinza e das dimensões da imagem em relação ao original
Scanner
de mesa
Scanner
de mão
Dispositivos de ENTRADA
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 11
Scanner de Toque com Braço Mecânico
Scanner 3D a Laser
Dispositivos de ENTRADA

## Slide 12
Tecnologias de Saída de Dados
Tendência: Métodos de saída que possibilitem uma comunicação mais natural,
rápida e objetiva
Apresentação
em Vídeo
Áudio
Documentos Multimídia
Apresentação
em Vídeo
Áudio
Relatórios e
Documentos
Impressos
Cartões
Perfurados
Relatórios e
Documentos
Impressos
Cartões
Perfurados
Relatórios e
Documentos
Impressos
Relatórios e
Documentos
Impressos
Apresentação
em Vídeo
5ª Geração
4ª Geração
1ª Geração
2ª Geração
3ª Geração
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 13
  Principal meio de saída
  Utiliza uma tela semelhante à TV como meio de visualização das informações processadas.
  Também são utilizados monitor com tela de cristal líquido em microcomputadores portáteis (laptops, notebooks, hand-helds, etc).
  A informação relativa à imagem que deve ser exibida é gerada no computador e transmitida (em formato digital, isto é, bits) para a interface de vídeo, onde a imagem propriamente dita (sinais de vídeo) é produzida.
Dispositivos de SAÍDA
Monitor de Vídeo

## Slide 14
  Tem sua tela de imagem construída a partir de um Tubo de Raios Catódicos. A imagem se forma em uma tela constituída por uma película de fósforo e, uma vez que um de seus pontos de imagem é atingido por um elétron (gerado pelo canhão de imagem) ele emite luz - e isso é o que o olho humano capta.
Dispositivos de SAÍDA
Monitor de Vídeo

## Slide 15
Dispositivos de SAÍDA
Monitor de Vídeo

## Slide 16
Dispositivos de SAÍDA
Monitor de Vídeo

## Slide 17
Impacto
  Caractere
    Margarida
    Esfera
    Matricial
  Linha
    Cilindro
    Cadeia
Não Impacto
  Jato de tinta
  Térmica
  Laser
Dispositivos de SAÍDA
Impressora
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 18
Dispositivos de SAÍDA
Unidade de Velocidade:
cps (characters per second)
Matricial (Dot Matrix)
  Velocidades Típicas: 100 a 800 cps
  Custo: US$ 70 a 700
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 19
Jato de tinta (Ink Jet)
  Velocidades Típicas: 1 a 8 ppm
  Custo: US$ 100 a 1,500
Impressoras de maior popularidade em microcomputadores
Unidade de Velocidade:
ppm (pages per minute)
Dispositivos de SAÍDA
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 20
Laser
  Velocidades típicas: 1 a 16 ppm
  Custo: US$ 400 a 3,000
Unidade de Velocidade:
ppm (pages per minute)
Dispositivos de SAÍDA
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 21
Jato de Tinta Sólida (Phase Change)
  Densidade: 300 a 700 dpi
  Marcas: Canon, Apple, HP, Epson
  Custo: US$ 300 a 500
Outras tecnologias de impressão
Unidade de Densidade:
dpi (dots per inch)
Dispositivos de SAÍDA
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 22
Transferência Térmica de Cera (Thermal-Wax Transfer)
  Marcas: Tektronics, Seiko
Sublimação de Tintura (Dye Sublimation)
  Densidade: 300 dpi
  Marcas: Kodak
Outras tecnologias de impressão
Unidade de Densidade:
dpi (dots per inch)
Dispositivos de SAÍDA
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 23
Traçador Gráfico (Plotter)
  Dispositivo que utiliza canetas especiais de diversas cores e/ou espessuras ou cartuchos de tinta (preto e coloridos) para traçados em papel com dimensões variantes (A4 a A0)
  Uso para traçados de
  plantas, gráficos e figuras de
  naturezas as mais diversas
  Aplicação nas engenharias,
  em arquitetura e projetos
  industriais e publicitários
Dispositivos de SAÍDA
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 24
Dispositivos Multimídia
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 25
Modem - MOdulador/DEModulador
Equipamento que converte os sinais digitais do computador em forma analógica – de forma que eles possam ser transmitidos através da linha telefônica-, sendo, também, capaz de executar a operação inversa.
Podem ser internos ou externos. Os externos são ligados ao computador pela porta serial.
HARDWARE

## Slide 26
Placa de Rede
Permite a interligação de computadores em rede.
Responsável pela envio e recebimento dos dados. Ela necessita de um meio físico para trafegar, o cabo. Os principais cabos são: cabo coaxial, par trançado e fibra ótica.
HARDWARE