## Slide 1: Organização e Arquitetura de Computadores I
Universidade Federal de Campina Grande
Departamento de Sistemas e Computação
Curso de Bacharelado em Ciência da Computação
Conceitos Básicos
(Parte I)
Profa Joseana Macêdo Fechine
joseana@dsc.ufcg.edu.br
Carga Horária: 60 horas

## Slide 2: Tópicos
Sistemas Digitais e Computadores
Representação da Informação
Sistemas de Numeração
  (binário, octal e hexadecimal)
Códigos Decimais
Códigos Alfanuméricos
Paridade

## Slide 3: Sistemas Digitais e Computadores
Sistema Digital – sistema no qual os sinais têm um número finito de valores discretos, se contrapondo a sistemas analógicos nos quais os sinais têm valores pertencentes a um conjunto contínuo (infinito).

## Slide 4: Sistemas Embarcados
Circuito de Aplicação Específica – ASIC
Computação Reconfigurável
  Lógica programável - FPGA

## Slide 5: Sistemas Embarcados
Fluxo de Projeto Simplificado

## Slide 6: Sistemas Embarcados
Partes de outros produtos
Exemplos de sistemas embarcados:
  microcomputadores
  microcontroladores
  processadores digitais de sinais
Exemplos de aplicações para sistemas embarcados:
  Telefones celulares
  Automóveis
  Video Games
  TV
  GPS

## Slide 7: Sistemas Embarcados
Desafio:
Processamento
Consumo
“Calor”

## Slide 8: Representação da Informação - Sinais
Informação – representada por grandezas físicas.
Sistemas digitais
  Variáveis assumem valores discretos
  Representação usual: sistema binário

## Slide 9: Exemplos de Sinais ao longo do Tempo
Sinal analógico
Assíncrono
Síncrono
Tempo
Sinal digital

## Slide 10: Exemplo de sinal: quantidade física - tensão
Threshold Region

## Slide 11: Valores Binários: outras quantidades físicas
Outras quantidades físicas representadas por 0 e 1
  CPU Tensão
  Disco Direção do campo magnético
  CD Superfície Pits/Light
  RAM Dinâmica Carga elétrica

## Slide 12
Os computadores manipulam dados (sinais brutos e sem significado individual) para produzir informações.
A conversão de dados em informações, e estas novamente em dados, é uma parte tão fundamental em relação ao que os computadores fazem que é preciso saber como a conversão ocorre para compreender como o computador funciona.
Aspecto importante: sistema de numeração.
Sistemas de Numeração

## Slide 13: Sistemas de Numeração – Exemplos
 | Geral | Decimal | Binário
Base | r | 10 | 2
Dígitos | 0 => r - 1 | 0 => 9 | 0 => 1
0 1 2 3 Potências 4 da base 5 -1 -2 -3 -4 -5 | r0 r1 r2 r3 r4 r5 r -1 r -2 r -3 r -4 r -5 | 1 10 100 1000 10,000 100,000 0.1 0.01 0.001 0.0001 0.00001 | 1 2 4 8 16 32 0.5 0.25 0.125 0.0625 0.03125

## Slide 14: Números Binários e Códigos Binários
Flexibilidade de representação
Tipos de informação
  Numérica
  Não numérica

## Slide 15: Códigos Binários Não Numéricos
Dado n dígitos binários, um código binário é um mapeamento de um conjunto de elementos em um subconjunto de 2n números binários.
Número Binário
000
001
010
011
101
110
111
Cor
Vermelho
Alaranjado
Amarelo
Verde
Azul
Azul escuro
Violeta

## Slide 16: Número de bits necessários
Dados M elementos a serem representados por um código binário, o número mínimo de bits, n, necessários, satisfaz a relação:
    2n  M > 2(n – 1)
    n = log2 M
Exemplo: Quantos bits são necessários para representar dígitos decimais em um código binário?
Notes: M = 10
Therefore n = 4 since:
24 =16 is  10 > 23 = 8
and the ceiling function for log2 10 is 4.

## Slide 17: Códigos Decimais
Alguns exemplos:
Quais as características desses códigos?
Decimal
8,4,2,1
Excesso de 3
8,4,
-
2,
-
1
Gray
0
0000
0011
0000
0000
1
0001
0100
0111
0100
2
0010
0101
0110
0101
3
0011
0110
0101
0111
4
0100
0111
0100
0110
5
0101
1000
1011
0010
6
0110
1001
1010
0011
7
0111
1010
1001
0001
8
1000
1011
1000
1001
9
1001
1
100
1111
1000

## Slide 18: Cuidado: Conversão ou Codificação?
1310 = 11012 (conversão)
13  0001|0011 (codificação)

## Slide 19: Códigos Alfanuméricos
ASCII
  Padrão definido pela organização ANSI.
  Código de 7 bits (128 combinações de caracteres).
  ASCII Estendido (utiliza outros 128 códigos para símbolos gráficos, e línguas diferentes do inglês).
    0-910 30 – 3916
    A-Z 41 – 5A16
    a-z 61 – 7A16
UNICODE
  Oferece 2 bytes para a representação de símbolos (mais de 65.000 símbolos).

## Slide 20: Código para Deteção de Erro – Bit de Paridade
Características
  Insere redundância
  Tipos:
    Paridade Par – o número de bits iguais a 1 é par
    Paridade Ímpar – o número de bits iguais a 1 é ímpar
  Pode detectar erro em um bit (ou múltiplos bits)
  Exemplo de representação de um dado de 3 bits:
    Palavra-código “1111”: paridade par
    Palavra-código “1110”: paridade ímpar