## Slide 1: Organização e Arquitetura de Computadores I
Universidade Federal de Campina Grande
Departamento de Sistemas e Computação
Curso de Bacharelado em Ciência da Computação
Circuitos Lógicos Combinacionais
(Parte I)
Profa Joseana Macêdo Fechine
joseana@dsc.ufcg.edu.br
Carga Horária: 60 horas

## Slide 2: Tópicos
Circuitos Lógicos Combinacionais
  Conceitos Básicos
  Simplificação
Etapas do Projeto de um Circuito Lógico Combinacional
  Especificação
  Formulação
  Otimização
  Simplificação
  Mapeamento
  Verificação

## Slide 3: Conceitos Básicos
O projeto de elementos digitais está relacionado com a conversão de idéias em hardware real, e os elementos encontrados na álgebra booleana permitem que uma idéia, uma afirmação, possa ser expressa matematicamente.
A álgebra booleana permite também que a expressão resultante da formulação matemática da idéia possa ser simplificada e, finalmente, convertida no mundo real do hardware de portas lógicas e outros elementos digitais.

## Slide 4: Conceitos Básicos
Portas Lógicas – Quadro Resumo

## Slide 5: Conceitos Básicos
Portas Lógicas – Quadro Resumo

## Slide 6: Conceitos Básicos
Portas Lógicas – Quadro Resumo
Portas lógicas XOR e XNOR são na verdade circuitos obtidos de portas lógicas básicas.

## Slide 7: Conceitos Básicos
Atraso de portas lógicas
tG
tG
Entrada
Saída
Tempo (ns)
0
0
1
1
0
0.5
1
1.5
tG = 0.3 ns
tG - gate delay

## Slide 8: Circuitos Combinacionais
A saída é função dos valores de entrada correntes;
Esses circuitos não têm capacidade de armazenamento.

## Slide 9: Circuitos Combinacionais
Projeto
Seqüência de operações:
Determinar todas as variáveis de entrada;
Determinar todas as variáveis de saída;
A partir da combinação das variáveis de entrada, montar a tabela-verdade para cada saída;
Obter, a partir da tabela-verdade, a expressão booleana de cada saída;
Implementar, a partir da expressão booleana, o circuito combinacional correspondente.
SITUAÇÃO
TABELA-
VERDADE
EXPRESSÃO
CIRCUITO

## Slide 10: Circuitos Combinacionais
Obtenção da expressão lógica a partir da
tabela-verdade
Função AND  produto Função OR  SOMA
“SOMA DE PRODUTOS”:
“PRODUTO DE SOMAS”:
Soma de produtos - OR dos minitermos que levam a saída para “1” (método mais utilizado).
Produto de somas - AND dos maxitermos que levam a saída para “O”.
Soma de Produtos - Standard Sum-of-Products (SOP).
Produto de Somas - Standard Product-of-Sums (POS).

## Slide 11: Circuitos Combinacionais
Simplificação de Circuitos Combinacionais
  Uso da Álgebra de Boole (forma direta)
  Uso de Mapas de Karnaugh

## Slide 12: Circuitos Combinacionais
Regras Básicas da Álgebra de Boole

## Slide 13
Regras Básicas da Álgebra de Boole

## Slide 14: Simplificação – Álgebra de Bole
Os teoremas, propriedade e identidades da álgebra boleana podem ser aplicados para simplificar funções lógicas e, com isso, reduzir o número necessário de operações.
Simplificando:
  w = x.y + y.x.z tem-se w = xy + z
  w = x ( x + y) tem-se w = xy
  w = x (x + y) + z + z.y tem-se w = y + z

## Slide 15: Simplificação – Álgebra de Bole
Exercício 1: Simplifique a expressão a seguir:
  W = (W + Y + X)(W + Y + X)(Y + Z)(W + Z)
  W = V + VX + YZ

## Slide 16: Simplificação – Álgebra de Bole
Exercício 2: Um aluno de mestrado geralmente pode realizar a defesa de sua dissertação quando:
    já cursou todos os créditos requeridos;
    ou já convalidou todos os créditos requeridos;
    ou os créditos cursados ou convalidados totalizam os requeridos
    e já foi aprovado no exame de proficiência de idiomas;
    e já foi aprovado no exame de qualificação do projeto de dissertação.
  Represente a função lógica equivalente, simplificando-a.

## Slide 17: Simplificação – Mapa de Karnaugh
Mapas de Karnaugh para Duas Variáveis

## Slide 18: Simplificação – Mapa de Karnaugh
Mapas de Karnaugh para Três Variáveis

## Slide 19: Simplificação – Mapa de Karnaugh
Mapas de Karnaugh para Quatro Variáveis

## Slide 20: Simplificação – Mapa de Karnaugh
Podem ser construídos Mapas de Karnaugh para 5 ou mais variáveis –> maior nível de complexidade na construção.

## Slide 21: Simplificação – Mapa de Karnaugh
Exemplo:
y
1
1
x
z
1
1
1

## Slide 22: Simplificação – Mapa de Karnaugh
Exemplo:
0
1
3
2
5
6
4
7
x
z

## Slide 23: Simplificação – Mapa de Karnaugh
Exemplo:
0
1
3
2
5
6
4
7
x

## Slide 24: Simplificação – Mapa de Karnaugh
Exemplo:
8
9
10
11
12
13
14
15
0
1
3
2
5
6
4
7
X
Y
Z
W

## Slide 25: Simplificação – Mapa de Karnaugh
Exemplo:
X
Y
Z
8
9
10
11
12
13
14
15
0
1
3
2
5
6
4
7
W

## Slide 26: Simplificação – Mapa de Karnaugh
Exemplo:
z
w
0
1
3
2
4
5
7
6
12
13
15
14
8
9
11
10
1
1
1
1
1
X
X
X
X
X
X
0
0
0
0
0
x
y
Outras formas de obtenção:
  Ferramenta para manipulação de Mapas de Karnaugh (4 variáveis)
  Ferramenta para manipulação de Mapas de Karnaugh (applet Java) (6 variáveis)

## Slide 27: Simplificação – Mapa de Karnaugh
Dada a tabela-verdade a seguir, obtenha a expressão simplificada utilizando o Mapa de Karnaugh.

## Slide 28: Simplificação – Mapa de Karnaugh
Dada a tabela-verdade a seguir, obtenha a expressão simplificada utilizando o Mapa de Karnaugh.

## Slide 29: Projeto de Circuitos Combinacionais
Etapas de Projeto
  Especificação
    Descrição em função de variáveis de entradas e saídas
  Formulação
    Descrição do problema utilizando, por exemplo, uma tabela-verdade.
    Otimização
    Simplificação utilizando Álbebra de Boole (e/ou Mapas de Karnaugh)
  Mapeamento
    Mapear o esquemático lógico ou netlist para a técnica de implementação selecionada.
  Verificação
    Verificar a corretude do projeto final manualmente ou utilizando simulação.