## Slide 1: Organização e Arquitetura de Computadores I
Universidade Federal de Campina Grande
Departamento de Sistemas e Computação
Curso de Bacharelado em Ciência da Computação
Linguagem de
Descrição de Hardware
(Parte I)
Profa Joseana Macêdo Fechine
joseana@dsc.ufcg.edu.br
Carga Horária: 60 horas

## Slide 2: Tópicos
Hardware Description Language (HDL)
  Conceitos Básicos

## Slide 3: Hardware Description Language (HDL)
Para que precisamos de uma Linguagem de Descrição de Hardware?
Modelar, Representar e simular hardware digital
  Concorrência
  Paralelismo
  Semântica para valores de sinais no tempo
Construções e semântica especiais
  Transições (bordas) de valores de sinais
  Atrasos de propagação de sinais
  Verificação de condições temporais

## Slide 4: Hardware Description Language (HDL)
A unidade básica – o módulo
Módulo (module)
  Descreve a funcionalidade do circuito
  Define terminais (pinos, portas) de entrada e saída
Exemplo: Um computador
  Funcionalidade: Realizar operações programadas
  Portas de entrada/saída: conector para teclado, mouse, conector VGA, conector USB

## Slide 5: Hardware Description Language (HDL)
Comentários
  // comentário de uma linha só
  /* outra forma de comentário de uma linha */
  /* inicio de comentário com múltiplas linhas
  todo text é ignorado
  termina com a linha abaixo
  */
Números
  decimal, hexadecimal, binario
  6'd33, 8'hA6, 4'b1101
  unsized decimal form
  size base form
  include underlines, +,-

## Slide 6: Hardware Description Language (HDL)
Cadeias de caracteres
  - "Delimite usando aspas numa mesma linha"
  - limitados a 1024 caracteres
Identifier
  A ... Z
  a ... z
  0 ... 9
  Underscore
Primeiro caractere de um identifier não pode ser um dígito
Verilog diferencia letras maiúsculas de minúsculas.

## Slide 7: Hardware Description Language (HDL)
Definição geral
module module_name ( port_list );
…
variable declaration;
…
description of behavior
endmodule
Exemplo
module HalfAdder (
input A, B,
output logic Sum, Carry);
always_comb Sum <= A ^ B;
//^ denotes XOR
always_comb Carry <= A & B;
// & denotes AND
endmodule

## Slide 8: HDL - Construções Procedurais
Existem duas:
  initial: Executa uma única vez no início da simulação, NÃO sintetizável
  always_comb: Executa repetidamente, sintetizável
Exemplo:
  …
  initial begin
  Sum <= 0;
  Carry <= 0;
  end
  …
  …
  always_comb begin
  Sum <= A ^ B;
  Carry <= A & B;
  end
  …

## Slide 9: HDL - Estilos de Descrição
Estrutural: representa circuitos lógicos usando primitivas da linguagem Verilog
Exemplo:
not n1(sel_n, sel);
and a1(sel_b, b, sel_n);
and a2(sel_a, a, sel);
or o1(out, sel_b, sel_a);
sel
b
a
out
sel_n
sel_b
sel_a
n1
a1
a2
o1

## Slide 10: HDL - Modelo estrutural
Execução: Concorrente
Formato (portas lógicas primitivas):
  and G2(Carry, A, B);
  Primeiro parâmetro (Carry) – Output
  Outros parâmetros (A, B) - Inputs

## Slide 11: HDL - Estilos de Descrição
Fluxo de dados: Representa sinais de saída em função de sinais de entrada
Exemplo:
always_comb out <= (sel & a) | (~sel & b);
sel
b
a
out
sel_n
sel_b
sel_a

## Slide 12: HDL - Modelo de Fluxo de Dados
Usa atribuição permanente para sinais
  Format: always_comb [ delay ] net <= expression;
  Exemplo: always_comb sum <= a ^ b;
delay: Atraso de propagação da expressão para o sinal.
Todas as atribuições permanentes executam simultaneamente.
A ordem das atribuições dentro do arquivo SystemVerilog não tem efeito sobre a execução.

## Slide 13: HDL - Modelo de Fluxo de Dados
Atraso
  Exemplo: always_comb #2 sum <= a ^ b;
  “#2” indica 2 unidades de tempo
  Sem especificação de atraso: 0 (default)
Associação entre unidade de tempo e tempo simulado
  `timescale unidade/resolução
  Exemplo: `timescale 1 ns / 10 ps
    1 unidade de tempo = 1 ns
    resolução é 10 ps (0.01 ns )

## Slide 14: HDL - Modelo de Fluxo de Dados
Exemplo:
    `timescale 1ns/10ps
    module HalfAdder (input A, B,
    output logic Sum, Carry);
    always_comb #3 Sum <= A ^ B;
    always_comb #6 Carry <= A & B;
    endmodule

## Slide 15: HDL - Estilos de Descrição
Comportamental: representa o comportamento na forma de um algoritmo.
Exemplo:
always_comb
if (sel == 0)
out <= b;
else out <= a;
a
b
sel
out
Black Box
2x1 MUX

## Slide 16: HDL - Modelo comportamental
Exemplo:
  module mux_2x1(input a, b, sel,
  output logic out);
  always_comb
  if (sel == 1) out <= a;
  else out <= b;
  endmodule

## Slide 17: HDL - Estilos de Descrição
RTL (Register Transfer Level): descreve o que acontece a cada transição ativa do sinal de relógio
Exemplo:
always_ff @(posedge clock) begin
pisca <= ~pisca;
end

## Slide 18: HDL - Instruções Condicionais
Format:
  if (condition)
  procedural_statement
  else if (condition)
  procedural_statement
  else
procedural_statement
Exemplo:
    if (reset)
    Q <= 0;
    else
    Q <= D;

## Slide 19: HDL - Instruções Condicionais
Instrução Case
Exemplo:
    case (X)
    2’b00: Y <= A + B;
    2’b01: Y <= A – B;
    2’b10: Y <= A / B;
    endcase

## Slide 20: HDL - Memórias
Um vetor de registradores
  logic [ msb : lsb ] memory1 [ upper : lower ];
Exemplos:
  logic [ 3 : 0 ] mem [ 63 : 0 ];
  // Um array de 64 registradores de 4 bits
  logic mem [ 4 : 0 ];
  // Um array de 5 registradores de 1 bit.

## Slide 21: HDL - Diretivas de Compilação
`define – (similar ao #define em C) usado para definir parâmetro global
Exemplo:
  `define BUS_WIDTH 16
  logic [ `BUS_WIDTH - 1 : 0 ] System_Bus;
`include – usado para incluir outro arquivo
Exemplo
  `include “./fulladder.sv”

## Slide 22: HDL - Tipos de Porta de Conexão
Conexão por posição module child_mod( input sig_a, sig_b, output logic sig_c,sig_d); // descrição do module
endmodule module parent_mod;
logic [3:0] g; child_mod U1(g[3],g[1],
g[0],g[2]); // ordem é significativa
endmodule
parent_mod

## Slide 23: HDL - Tipos de Porta de Conexão
Conexão explícita module child_mod( input sig_a, sig_b, output logic sig_c,sig_d); // descrição do module
endmodule module parent_mod;
logic [3:0] g; child_mod U1(.sig_c(g[0]),
.sig_b(g[1]),
.sib_d(g[2]),
.sig_a(g[3])); // ordem arbitrária
endmodule
parent_mod

## Slide 24: HDL - Tipos de Porta de Conexão
Conexão por casamento module child_mod( input a, b, output logic c,d); // descrição do module
endmodule module parent_mod;
logic a,b,c,d; child_mod U1( .* );
endmodule
a b c d
child_mod
a b c d
parent_mod
Cuidado!!!!
Não funciona no Quartus