## Slide 1: Organização e Arquitetura de Computadores I
Universidade Federal de Campina Grande
Departamento de Sistemas e Computação
Curso de Bacharelado em Ciência da Computação
Linguagem de
Descrição de Hardware
(Parte II)
Profa Joseana Macêdo Fechine
joseana@dsc.ufcg.edu.br
Carga Horária: 60 horas

## Slide 2: Tópicos
Hardware Description Language (HDL)
  Conceitos Básicos – continuação
        (Lógica Combinacional)

## Slide 3: SystemVerilog: Síntese de Lógica combinatória
Função lógica combinatória pode ser representada por:
logic_output(t) = f(logic_inputs(t))
Regras
  Evite modelagem dependente de tecnologia, ou seja, implemente a função, não o timing.
  Lógica combinatória não pode ter realimentação.
  Especifique a saída de uma função combinatória para todas as possíveis combinações de entrada.
Combinational
Logic
logic_inputs(t)
logic_outputs(t)

## Slide 4: Estilos para Lógica Combinatória Sintetizável
Os seguintes estilos são possíveis:
  Netlist de instâncias de portas e de primitivas Verilog (completamente estrutural).
  UDP (User Defined Primitive) combinatória (somente algumas ferramentas)
  Funções
  Atribuições permanentes
  Instruções comportamentais
  Tasks sem controle de atraso ou de eventos
  Interconexões dos elementos acima

## Slide 5: Síntese de Lógica Combinatória – Netlist de Portas
pré-síntese
Ferramentas de síntese otimizam uma netlist feita a partir de primitivas Verilog
Exemplo:
module or_nand_1 (
input enable, x1, x2, x3, x4,
output logic y);
logic w1, w2, w3;
or (w1, x1, x2);
or (w2, x3, x4);
or (w3, x3, x4); // redundant
nand (y, w1, w2, w3, enable);
endmodule
pós-síntese

## Slide 6: Síntese de Lógica Combinatória – Netlist de Portas
Passos gerais da síntese:
  Portas lógicas são traduzidas em equações booleanas.
  As equações booleanas são otimizadas.
  Equações booleanas são mapeadas para células de biblioteca.
Funções complexas, que são modeladas por portas primitivas, não podem ser mapeadas para células de biblioteca mais complexas (p.ex. somador, multiplicador).
Diretivas de síntese permitem preservar a estrutura, caso células equivalentes existam na biblioteca.

## Slide 7: Síntese de Lógica Combinatória – Atribuição permanente
Exemplo:
  module or_nand_2 (
  input enable, x1, x2, x3, x4,
  output logic y);
  always_comb y <= !(enable & (x1 | x2) & (x3 | x4));
  endmodule
pré-síntese
pós-síntese

## Slide 8: Síntese de Lógica Combinatória – Estilo comportamental
Exemplo:
  module or_nand_3 (
  input enable, x1, x2, x3, x4;
  output logic y);
  always_comb
  if (enable)
  y <= !((x1 | x2) & (x3 | x4));
  else
  y <= 1; // operand is a constant.
  endmodule
  Obs: Todas as entradas para o comportamento precisam ser incluídas na lista de eventos, se não um latch será inferido.

## Slide 9: Síntese de Lógica Combinatória – Funções
Exemplo:
  module or_nand_4 (
  input enable, x1, x2, x3, x4;
  output logic y);
  always_comb y <= or_nand(enable, x1, x2, x3, x4);
  function or_nand;
  input enable, x1, x2, x3, x4;
  begin
  or_nand <= ~(enable & (x1 | x2) & (x3 | x4));
  end
  endfunction
  endmodule

## Slide 10: Construções a serem evitadas para Síntese combinatória
Controle de evento de transição
Múltiplos eventos de controle com o mesmo comportamento
Eventos derivados (apelidos de eventos)
Laços de realimentação
Atribuições que contenham controle por evento ou controle por atraso
Blocos fork ... join (processos paralelos)
Instruções wait
Instruções externas de disable
Laços com controle de tempo
Laços que dependam de dados
Task que contém controle de tempo
UDPs (User Defined Primitives) seqüenciais

## Slide 11: Síntese de Multiplexadores
Instrução case
  module mux_4bits (
  input [3:0] a, b, c, d,
  input [1:0] sel,
  output logic [3:0] y);
  always_comb
  case (sel)
  0: y <= a;
  1: y <= b;
  2: y <= c;
  default: y <= d;
  endcase
  endmodule
sel[1:0]
a[3:0]
y[3:0]
b[3:0]
c[3:0]
d[3:0]

## Slide 12: Síntese de Multiplexadores
Instrução if .. else
  module mux_4bits (
  input [3:0] a, b, c, d,
  input [1:0] sel,
  output logic [3:0] y);
  always_comb
  begin
  if (sel == 0) y <= a; else
  if (sel == 1) y <= b; else
  if (sel == 2) y <= c; else
  if (sel == 3) y <= d;
  end
  endmodule
sel[1:0]
a[3:0]
y[3:0]
b[3:0]
c[3:0]
d[3:0]
Obs.: instruções case e if/else são estilos mais recomendados para multiplexadores “grandes”.

## Slide 13: Prioridade Lógica
Quando os casos de uma seqüência de condições (if) de um case não são mutualmente exclusivos, a ferramenta de síntese cria uma estrutura de prioridade.
Exemplo:
  module mux_4pri (
  input a, b, c, d, sel_a, sel_b, sel_c,
  output logic y);
  always_comb
  begin
  if (sel_a == 1) y <= a; else
  if (sel_b == 0) y <= b; else
  if (sel_c == 1) y <= c; else
  y <= d;
  end
  endmodule

## Slide 14: Hardware Description Language (HDL)
Próximos passos:
        Lógica Seqüencial