## Slide 1: Organização e Arquitetura de Computadores I
Universidade Federal de Campina Grande
Departamento de Sistemas e Computação
Curso de Bacharelado em Ciência da Computação
Circuitos Lógicos Seqüenciais
(Parte I)
Profa Joseana Macêdo Fechine
joseana@dsc.ufcg.edu.br
Carga Horária: 60 horas

## Slide 2: Tópicos
Circuitos Lógicos Seqüenciais
  Latches
  Flip-flops

## Slide 3: Projeto de Circuitos Seqüencias
Circuitos Seqüenciais - a saída é função dos valores de entrada correntes e dos valores de entrada no instante anterior.

## Slide 4: Projeto de Circuitos Seqüencias
Todo o desenvolvimento computacional e de comunicações digitais está suportado pela concepção de memória.
Um computador depende da existência de osciladores, registradores, contadores e toda uma lógica que depende, fundamentalmente, da existência de conhecimento sobre os estados anteriores do sistema em função do tempo, ou seja, memória.
O conceito de tempo está associado a pulsos de um relógio (clock), que vai alternar estados entre 0 e 1, com uma freqüência pré-determinada, e será utilizado na propagação temporal da informação.

## Slide 5: Projeto de Circuitos Seqüencias
Em um computador, muitos eventos podem ocorrer durante um único período do clock.
Se os eventos precisam acontecer em determinada ordem, o período do clock precisa ser subdividido em subperíodos (ou subciclos).
Geração do sinal de clock.
O diagrama de tempo para o clock.
Geração de um sinal de clock assimétrico.

## Slide 6: Projeto de Circuitos Seqüencias
Existem tipos distintos de memória, porém, a lógica de todas elas está associada a circuitos oscilantes, chamados de flip-flop (e latches), que podem alternar sua saída (estados flip ou flop) em função dos parâmetros de entrada e do tempo decorrido.
Diferença entre flip-flop e latch: O flip-flop é sensível à transição do sinal de clock, enquanto que o latch é sensível ao nível desse mesmo sinal.
posedge, negedge: transições positiva e negativa do clock, respectivamente
(circuitos seqüencias síncronos)

## Slide 7: Projeto de Circuitos Seqüencias
O sinal de entrada causa a ida de um FF para um dado estado, o FF permanecerá neste estado mesmo depois deste sinal de entrada ter terminado. Esta é a característica de memória.
Características gerais dos Flip-flops e Latches
Muitos apresentam duas saídas complementares chamadas
  Saída Q - saída normal
  Saída - saída invertida.
FF (ou do Latch) no estado alto (1) ou baixo (0) condição de Q.
Estados possíveis: e
Entradas do FF (ou do Latch) - chaveamento entre os dois estados.

## Slide 8: Projeto de Circuitos Seqüencias
Latches
Para criar uma memória de 1 bit, é necessário um circuito que de alguma maneira possa lembrar valores anteriores que lhe foram fornecidos como entrada.

## Slide 9: Projeto de Circuitos Seqüencias
Latch SR (formado por portas NOR)
Esse circuito “lembra” qual das duas entradas, S ou R, esteve pela última vez em 1. Usando essa propriedade, é possível construir memórias de computador.

## Slide 10: Projeto de Circuitos Seqüencias
Latch SR – Tabela-Verdade Completa

## Slide 11: Projeto de Circuitos Seqüencias
Latch SR (formado por portas NAND e NOT)

## Slide 12: Projeto de Circuitos Seqüencias
Latch SR com Clock
Utilizado quando é conveniente fazer com que o latch só troque de estado em instantes determinados.
Clock
Clock=0, o latch não muda de estado.
Clock=1, o latch passa a ser sensível às variações de S e de R.

## Slide 13: Projeto de Circuitos Seqüencias
Latch D com Clock
Implementa a memória de 1 bit. O valor armazenado estará sempre disponível em Q.
Para carregar na memória o valor corrente de D, basta colocar um pulso positivo na linha de clock.
Resolve a questão da ambuigüidade do Latch SR (quando S=R=1) – não permite que esta possibilidade ocorra.

## Slide 14: Projeto de Circuitos Seqüencias
Latch D com Clock
Dois tipos de Laches D
Considerando o clock=1 (nível alto),
para D=0 (S=0, R=1)  Q=0 e
para D=1 (S=1, R=0)  Q=1.
Sensível ao nível baixo
Sensível ao nível alto

## Slide 15: Projeto de Circuitos Seqüencias
Em muitos circuitos, é preciso amostrar o valor de uma linha de dados em um determinado instante, para depois armazenar o valor amostrado. Para isso, existe um circuito derivado do latch, conhecido como flip-flop.
Flip-flop - a mudança do estado não acontece quando a linha de clock assume valor 1, mas durante a transição de 0 para 1 do sinal de clock (transição positiva) ou durante a transição de 1 para 0 (transição negativa) desse mesmo sinal.
Flip-Flops

## Slide 16: Projeto de Circuitos Seqüencias
De acordo com o funcionamento de suas entradas existem diversos tipos de flip-flops, os mais comuns são: JK, D e T.
Flip-Flop JK Mestre-Escravo
Sensível à transição negativa

## Slide 17: Projeto de Circuitos Seqüencias
Flip-Flop Tipo D
Flip-Flop Tipo T
Exemplos de Flip-Flops
Alguns latches e flip-flops têm duas entradas adicionais, a primeira Set ou Preset (força a estrutura para o estado Q=1) e a segunda Reset ou Clear (força a estrutura para o estado Q=0).

## Slide 18: Projeto de Circuitos Seqüencias
Flip-Flop D – Outra forma de obtenção

## Slide 19: Projeto de Circuitos Seqüencias
Flip-Flop D – Outra forma de obtenção
tempo
b AND c
d
c
b
a