## Slide 1: Organização e Arquitetura de Computadores I
Universidade Federal de Campina Grande
Departamento de Sistemas e Computação
Curso de Bacharelado em Ciência da Computação
Organização Básica de Computadores
(Parte II)
Profa Joseana Macêdo Fechine
joseana@dsc.ufcg.edu.br
Carga Horária: 60 horas

## Slide 2: Tópicos
Organização Básica de Computadores
  Conceitos Básicos (Processadores)

## Slide 3: Organização Básica de Computadores
Composição básica de um Computador digital
  Processador
  Memória
  Dispositivos de entrada e saída interligados
Memória Principal
Memória Secundária

## Slide 4: Organização Básica de Computadores
Composição básica de um Computador digital

## Slide 5: Organização Básica de Computadores
UCP - Componentes fundamentais
Unidade de Controle
Unidade Aritmética e Lógica
Registros (Registradores)
Sistemas de Comunicação (Barramentos)

## Slide 6: Organização Básica de Computadores

## Slide 7: Organização Básica de Computadores
UC - Unidade de Controle
Funções: busca, interpretação e controle de execução das instruções, e o controle dos demais componentes do computador.
Envia ordens de cálculo para a UAL, que indica os valores a processar, e os coloca nos registradores para esse efeito.
A partir da UC a informação é transferida para as outras partes que constituem o computador, como a memória, os sistemas de E/S, etc..

## Slide 8: Organização Básica de Computadores
UC - Unidade de Controle
Dispositivos básicos da área de controle:
  Unidade de controle (UC)
  Decodificador
  Registrador de instrução (RI)
  Contador de instrução (CI ou PC - Program Counter)
  Relógio (Clock)
  Registradores MAR e MBR

## Slide 9: Organização Básica de Computadores
UAL - Unidade Aritmética e Lógica (ULA)
Função: a execução efetiva das instruções.
Aglomerado de circuitos lógicos e componentes eletrônicos simples que, integrados, realizam as operações aritméticas e lógicas (soma, subtração, multiplicação, divisão, AND, OR, XOR, complemento, deslocamento, incremento e decremento).
Processadores modernos utilizam mais de uma UAL.

## Slide 10: Organização Básica de Computadores
Registradores
Função: armazenamento de dados e resultados que serão usados pela UAL.
Servem de memória auxiliar básica para a UAL.
Classificação (atual): registradores de uso geral e registradores de uso específico.
Em geral, os registradores de dados da UCP têm uma largura (quantidade de bits que podem armazenar) igual ao tamanho estabelecido pelo fabricante para a palavra do referido processador.
A quantidade e o emprego dos registradores variam bastante de modelo para modelo de UCP.

## Slide 11: Organização Básica de Computadores
Registradores
  Em função de estarem dentro do processador, podem ser lidos e escritos a uma velocidade bastante alta.
  Exemplos:
    Program Counter (PC): armazena o endereço da próxima instrução
    Registrador de Instruções (IR): armazena instrução que está sendo executada.
    Registradores de uso geral, registradores de segmentos, registrador FLAGS (PSW - Program Status Word), ...
Mais informações:
http://www.numaboa.com.br/informatica/oiciliS/assembler/referencias/arquitetura.php

## Slide 12: Registradores (Intel):

## Slide 13: Organização Básica de Computadores
Registradores (processadores de 64 bits)
Os registradores do x86 foram extendidos para 64 bits e receberam o prefixo “R”.
Registrador de 64 bits correspondente ao EAX -> RAX.
Foram acrescentados mais 8 registradores de uso geral: R8-R15.
Foram acrescentados 8 registradores XMM: XMM8-XMM15
O apontador de instrução, EIP, foi ampliado também, e agora se chama RIP.
Registrador de FLAGS aumentou, embora não foram acrescentadas novas flags.

## Slide 14: Organização Básica de Computadores
Barramentos
  Conjunto de fios paralelos que permite a transmissão de dados, endereços, sinais de controle e instruções
  Tipos: barramentos internos e externos ao processador

## Slide 15: Organização Básica de Computadores
CPU - Elementos importantes
Caminho de dados
Ciclo de Busca-Decodificação-Execução de Instrução
Execução de Instruções