## Slide 1: Processamento e Transmissão Digital de Sinais de Voz: Conceitos Fundamentais
Benedito Aguiar Guimarães Neto
Joseana Macêdo Fechine
Universidade Federal de Campina Grande
bganeto@dee.ufcg.edu.br, joseana@dsc.ufcg.edu.br

## Slide 2: Conceitos Fundamentais
A voz é o meio mais natural de comunicação humana.
A voz pode ser usada mesmo sem contato visual;
A voz é uma das extensões mais fortes da personalidade humana.
A partir, unicamente da voz, é possível identificar várias características de quem fala (idade, sexo, lugar onde mora, estado emocional, estado de saúde, grupo sócio-econômico-cultural, etc.).

## Slide 3: Conceitos Fundamentais
Vantagens:
Praticidade e velocidade na obtenção de dados;
Facilidade de utilização em sistemas nos quais:
  as mãos do usuário estão ocupadas;
  os olhos do usuário estão fixos sobre um display;
  a mobilidade se faz necessária;
  se exige o reconhecimento à distância;
A voz não pode ser perdida ou esquecida.

## Slide 4: Conceitos Fundamentais
Aplicações
Acesso à informação
Transações por telefone
Educação
Correção de dificuldades da linguagem
Auxílio a deficientes físicos ou pessoas atingidas pela LER
Segurança
Criminalística
Diversão
Realização simultânea de atividades
Utilização da Web
Interação com máquinas
Novos serviços de telecomunicações (Serviços bancários, reservas viagens, etc.)

## Slide 5: Produção da Fala
Onda acústica radiada do sistema quando o ar é expelido do pulmões.
cordas vocais

## Slide 6: Produção da Fala
Os pulmões geram uma corrente de ar, que passa através das cordas vocais.
As cordas vocais são membranas mucosas, posicionadas na base da laringe, que atuam como um vibrador.
A frequência de vibração é controlada por quem fala de forma a selecionar a altura desejada.
Este som puro passa então por uma série de cavidades que formam o canal vocal (boca, fossas nasais,...).
O orador controla permanentemente a abertura e a capacidade destas cavidades para produzir ressonâncias e assim, modificar o som emitido pelas cordas vocais.

## Slide 7: Produção da Fala
A voz é som – possui todas as características
sonoras do mesmo.
As vibrações sonoras:
  propagam-se como ondas de pressão atmosférica;
  convertidas em sinais elétricos por transdutores;
  transdutores - elétrico para acústico – alto-falantes;
  transdutores - acústico para elétrico – microfones.

## Slide 8: Propriedades Físicas do som
Alto-falante
Transforma a corrente elétrica em vibração mecânica do ar – o som.

## Slide 9: Propriedades Físicas do som
Microfone
Transforma a vibração mecânica do ar – o som – em corrente elétrica.
Microfone de indução.

## Slide 10: Produção da Fala
Parâmetros perceptuais do som
  Intensidade: percepção da amplitude e da energia.
    - Propriedade do som de ser fraco ou forte.
  Altura: percepção da freqüência fundamental.
    - Propriedade do som de ser grave ou agudo.
  Fase: normalmente imperceptível.
  Timbre: percepção da complexidade.
    - Permite reconhecer a origem do som.

## Slide 11: Parâmetros perceptuais do som
A Intensidade
Representação da amplitude da vibração sonora – potência acústica entregue pelo sinal.
Diferentes amplitudes

## Slide 12: Parâmetros perceptuais do som
A Altura
A freqüência fundamental define a altura (pitch) do som – Hz (ciclos/segundo)
Diferentes freqüências

## Slide 13: Parâmetros perceptuais do som
Sons de altura menor – mais graves
Sons de altura maior – mais agudos
Homens – cerca de 120 Hz
Mulheres – cerca de 220 Hz
Crianças – cerca de 300 Hz
Ouvido humano – 16 Hz a 15 kHz – 20 kHz
Telefonia – 300 Hz a 3.500 Hz.

## Slide 14: Parâmetros perceptuais do som
A fase
Ângulo inicial da senóide.
O ouvido é praticamente insensível à fase.
Útil em codificação de dados e vídeo.
Diferentes fases

## Slide 15: Parâmetros perceptuais do som
O Timbre
Permite diferenciar as notas de mesma altura e intensidade tocadas em instrumentos diferentes.
Timbre diferente (ouvido humano) - Cada combinação suficientemente diferente de freqüências, amplitudes e fases.
Onda composta

## Slide 16
Digitalização do Sinal

## Slide 17
Princípio da Amostragem
Fonte: http://paginas.terra.com.br/lazer/py4zbz/teoria/digitaliz.htm

## Slide 18
Aspecto Importante: Teorema de Nyquist
  Sinal periódico digitalizado reconstruído - valor mínimo da taxa de amostragem: > dobro da freqüência do componente de mais alta freqüência do sinal original;
  Freqüência de Nyquist - freqüência correspondente à metade da taxa de amostragem, limite máximo de freqüência do sinal que pode ser reproduzido.
  Não é possível garantir que o sinal não contenha sinais acima deste limite (distorções, interferências, ruídos, etc...)  é necessário filtrar o sinal com um filtro passa-baixa com freqüência de corte igual (ou menor) a freqüência de Nyquist.
Digitalização do Sinal

## Slide 19
Digitalização do Sinal
ALIASING - onda senoidal é lida como se fosse uma reta devido ao valor da amostragem ser igual à freqüência do sinal

## Slide 20
Aliasing

## Slide 21
Aliasing

## Slide 22
Amostragem – Quantização - Codificação

## Slide 23
Amostragem – Quantização - Codificação

## Slide 24: Representação do som
Formas de Representação do Som
Domínio do Tempo
Domínio da Freqüência
Conhecimento importante:
Transformada de Fourier
FORMA DE ONDA - representação dos valores instantâneos em função do tempo.
ESPECTRO - representação das componentes em um gráfico que mostra suas amplitudes versus freqüência.

## Slide 25: Representação do som
Tela de editor de áudio.

## Slide 26: Representação do som
Espectro de um som.

## Slide 27: Representação do som
Espectro tridimensional de um som.

## Slide 28: Representação do som
espectrograma - eixo do tempo na vertical e o da freqüência na horizontal.

## Slide 29: Processamento digital de som
Operações de processamento digital de som
Processamento no domínio do tempo
Processamento no domínio da freqüência