## Slide 1: Processamento e Transmissão Digital de Sinais de Voz: Caracterização de Sinais de Voz (Parte II, Aquisição e Pré-processamento)
Benedito Aguiar Guimarães Neto
Joseana Macêdo Fechine
Universidade Federal de Campina Grande
bganeto@dee.ufcg.edu.br, joseana@dsc.ufcg.edu.br

## Slide 2: Caracterização de Sinais de Voz
Aspecto importante do sinal
Estacionariedade para curtos intervalos de tempo (intervalos em torno de 16 a 32 ms)

## Slide 3: Caracterização de Sinais de Voz
Estacionariedade
Sinal de voz – Ergódico e Estacionário no Sentido Amplo, com média nula.
Processo Estocástico Ergódico – as médias estatísticas são iguais as médias temporais.
Processo Estocástico Estacionário no Sentido Amplo – possui uma média constante e uma função de autocorrelação que depende apenas da diferença entre os intervalos de medição.

## Slide 4: Caracterização de Sinais de Voz
Números aleatórios com distribuição uniforme em [-1, 1[. Um processo estacionário e ergódico de média nula.

## Slide 5: Caracterização de Sinais de Voz
Aspectos Relevantes – Pré-processamento do Sinal
Aquisição
Pré-ênfase
Janelamento

## Slide 6: Caracterização de Sinais de Voz
Aquisição do Sinal (discutido anteriormente)

## Slide 7: Caracterização de Sinais de Voz
Descrição simplificada de uma placa de som

## Slide 8: Caracterização de Sinais de Voz
Arquivos RIFF (Wave): Formato
  Representação digital de sinais contínuos;
  Dados armazenados na forma de pequenos fragmentos (“chunks”);
Tamanho Descrição
4 bytes “RIFF”
4 bytes Tamanho do chunk (32 bits)
4 bytes “WAVE”
4 bytes “fmt”
4 bytes Tamanho da descrição do arquivo
2 bytes Flag para mono (0x01) ou estéreo (0x02)
4 bytes Taxa de amostragem
4 bytes Bytes/sample
2 bytes Alinhamento do bloco
2 bytes Bits/sample
4 bytes “data”
4 bytes Tamanho do segmento de dados
(n bytes) Dados

## Slide 9: Caracterização de Sinais de Voz
ChunkID
Format
Subchunk1ID
BlockAlign
Subchunk2Size
ChunkSize
Subchunk1Size
AudioFormat
BitsPerSample
Amostras
NumChannels
SampleRate
ByteRate
Subchunk2ID
Leitura de um arquivo de voz (formato wave)
0: 52 49 46 46 EE 2B 00 00 57 41 56 45 66 6D 74 20
R I F F 11246 bits W A V E f m t
1: 10 00 00 00 01 00 01 00 80 3E 00 00 00 7D 00 00
16 bytes 1(PCM) 1(Mono) 16000 Hz 32000 Hz
2: 02 00 10 00 64 61 74 61 80 2B 00 00 CF FF 84 FF
2 16 bits d a t a 11136 bits
3: 69 FF 67 FF 89 FF B7 FF 9B FF 5A FF 86 FF 61 FF
4: 3F FF 8A FF 9B FF EC FF 0E 00 3C 00 39 00 D1 FF
Representação hexadecimal de um trecho de um arquivo WAVE

## Slide 10
Exemplo:
52 49 46 46 24 08 00 00 57 41 56 45 66 6d 74 20 10 00 00 00 01 00 02 00
22 56 00 00 88 58 01 00 04 00 10 00 64 61 74 61 00 08 00 00 00 00 00 00
24 17 1e f3 3c 13 3c 14 16 f9 18 f9 34 e7 23 a6 3c f2 24 f2 11 ce 1a 0d
Fonte: http://geocities.yahoo.com.br/d_godoi/pg4.htm

## Slide 11: Caracterização de Sinais de Voz
Objetiva eliminar uma tendência espectral de aproximadamente -6dB/oitava na fala irradiada dos lábios e na forma de onda dos pulsos glotais na envoltória espectral. Torna mais plano o espectro do sinal.
Essa distorção espectral não traz informação adicional e pode ser eliminada através da aplicação de um filtro, de resposta aproximadamente +6dB/oitava, que ocasionaria um nivelamento no espectro.
Pré-ênfase

## Slide 12: Caracterização de Sinais de Voz
Pode ser implementada, como uma operação digital no sinal amostrado, através de um filtro FIR de primeira ordem.
Consiste de um filtro derivador, realçando as altas freqüências.
Função de transferência do filtro: L(z) = 1 – ap z-1
sp(n) = s(n) - 0,95.s(n-1) (Valor típico de ap = 0,95)
Pré-ênfase

## Slide 13: Caracterização de Sinais de Voz
Janelamento
Sinal de voz - características estatísticas variam fortemente com o tempo, só podendo ser considerado estacionário em trechos muito pequenos - da ordem de dezenas de milissegundos - para efeito de obtenção de parâmetros.
Segmentação – consiste em particionar o sinal de voz em segmentos, selecionados por janelas ou quadros de duração perfeitamente definida.
A estimação espectral, na prática, é sempre feita em um trecho finito do sinal - Janelamento.
Obs.: A segmentação do sinal é levada a efeito com superposição (Exemplo: 50%).

## Slide 14: Caracterização de Sinais de Voz
Janelamento
Principais funções janela para a aplicação em processamento de voz:
  Janela retangular: atribui igual peso a todas as amostras;
  janelas Hamming e von Hann: atribuem pesos às amostras conforme a seguinte equação:
    w[n] - função janela e N - número de pontos da janela.

## Slide 15: Caracterização de Sinais de Voz
Para outros valores de
Janela Retangular
Janela Hamming
Exemplos:

## Slide 16: Caracterização de Sinais de Voz
Características no domínio da freqüência
Janela Retangular
  Fugas espectrais alterando o espectro do sinal
Janela de Hamming
  Apresenta um lóbulo principal de amplitude bastante superior a dos lóbulos secundários – manutenção das características espectrais do centro do quadro e a eliminação das transições abruptas das extremidades.
Janela de Hanning
  Similar ao efeito da janela de Hamming, porém proporciona um reforço menor nas do centro e uma suavização maior nas amostras da extremidade.