## Slide 1
Universidade Federal de Campina Grande
Departamento de Sistemas e Computação
Curso de Bacharelado em Ciência da Computação
Sistemas Multimídia
Hardware/Software
para Multimídia
(Parte III)
Prof.a Joseana Macêdo Fechine
joseana@dsc.ufcg.edu.br
Carga Horária: 60 horas

## Slide 2: Sistemas Multimídia
Tópico
Características do Hardware para Multimídia (cont.)

## Slide 3: Sistemas Multimídia
Placa de Vídeo - exemplos
Parte traseira: conector DB-15 fêmea, usado para a conexão com o monitor.
Placas de vídeo de alto desempenho: normalmente dissipam muita potência elétrica - chip gráfico principal é em geral acoplado a um cooler.
Placa de vídeo AGP

## Slide 4: Sistemas Multimídia
Placa de Vídeo - exemplos
Existem placas de vídeo com múltiplas funções.
Outras conexões:
  entrada e saída de vídeo composto e S-Video;
  entrada para antena;
  As placas de vídeo que possuem entradas são digitalizadoras de vídeo, ou sintonizadoras de TV.
Placa de vídeo AGP

## Slide 5: Sistemas Multimídia
Placa de Vídeo - Outras funções
Aceleração 2D
Aceleração 3D
Descompressão de vídeo
Reprodução de DVD

## Slide 6: Sistemas Multimídia
Placa de Som - Exemplos
Placa Sound Blaster PCI 128
  Hoje é uma das placas de som mais simples.
  Apesar de compartilhar a memória principal com o processador, não produz queda de desempenho perceptível, já que as freqüências de áudio são muito menores que as freqüências nas quais o processador requisita dados da memória.

## Slide 7: Sistemas Multimídia
Placa de Som - Exemplos
Placa Sound Blaster Live!
  Recursos:
    Som 3D com diversos efeitos de realismo
    Quadrifonia
    Conector auxiliar com entradas e saídas digitais
    Compatibilidade com a Sound Blaster 16
    Diversas entradas sonoras adicionais
    256 canais polifônicos
    Síntese por Wave Table
    Mixer totalmente digital de 32 bits
  Conectores da parte traseira: Line IN, MIC, Front Out, Rear Out

## Slide 8: Sistemas Multimídia
Placa de Som - Exemplos
Placas Sound Blaster Audigy
  Opera com 64 canais polifônicos sintetizados por hardware
  Um dos inúmeros efeitos suportados: Audio Clean-up. Permite remover chiados e estalos resultantes de gravações de discos de vinil e fitas K-7.
  Recurso introduzido nesta placa: interface IEEE-1394 (firewire).
    Permite conectar câmeras, aparelhos de som e outros dispositivos de áudio, vídeo e imagem, baseados no barramento Firewire.

## Slide 9: Sistemas Multimídia
Alto-falante
Transforma a corrente elétrica em vibração mecânica do ar – o som.

## Slide 10: Sistemas Multimídia
Alto-falante
Utiliza uma bobina, um diafragma (cone circular ou elíptico, geralmente de papelão por ter peso menor ou polipropileno, um plástico), um imã permanente (ou eletroímã) e uma suspensão chamada "aranha".
O som produzido pelo alto-falante nada mais é do que a turbulência ritmada no ar provocada pela vibração do diafragma.

## Slide 11: Sistemas Multimídia
Alto-falante
Para melhorar a reprodução o alto-falante passou a ser montado em uma caixa acústica.
As caixas acústicas normalmente possuem mais de um alto-falante no intuito de cobrir melhor todas as faixas de freqüências audíveis (em torno de 20 a 20kHz para seres humanos).

## Slide 12: Sistemas Multimídia
Alto-falante
  Unidades pequenas (tweeters) - responsáveis pelos sons agudos.
  Unidades de média freqüência (mid-ranges)
  Unidades de freqüências graves (woofer).
Para otimizar o funcionamento de cada tipo de alto-falante, o sinal que chega à caixa passa por um circuito divisor de freqüências (crossover) - espécie de filtro eletrônico que distribui o espectro sonoro adequadamente entre as diversas unidades.
Após o filtro somente os agudos são enviados para os tweeters, os médios para os mid-ranges e os graves para os woofers.

## Slide 13: Sistemas Multimídia
Alto-falante
Para audição em aparelhos de som de alta fidelidade são usadas caixas acústicas aos pares para obter o efeito da estereofonia.
Em cinemas e home-theaters são usados múltiplas caixas acústicas para obter o efeito de surround.

## Slide 14: Sistemas Multimídia
Microfone
O microfone é um transdutor, dispositivo que converte um sinal sonoro em um sinal elétrico.
Transforma a vibração mecânica do ar – o som – em corrente elétrica.
  Existem vários métodos para converter vibrações mecânicas em sinais elétricos.
Microfone de indução.

## Slide 15: Sistemas Multimídia
Exemplo de Microfone:
Microfone Dinâmico de Bobina Móvel
  Há um conjunto de bobinas ligadas ao diafragma, que se movem com ele; a parte fixa do microfone inclui um ímã, que cria um campo magnético (que não é constante no espaço).
  O movimento do diafragma faz com que as bobinas se afastem ou se aproximem do ímã, e o fluxo do campo magnético através das bobinas varia no tempo; assim, pelo fenômeno de indução eletromagnética (Faraday), a corrente que circula pelas bobinas também varia.
  Dado que o movimento do diafragma (logo, das bobinas) é controlado pelo som que lá chega, a corrente recolhida é função do som recolhido (é uma imagem elétrica do sinal sonoro).

## Slide 16: Sistemas Multimídia
Exemplo de Microfone
O microfone de carvão apresenta uma construção simples e robusta e um funcionamento elementar. As suas principais características são:
  sensível, exceto abaixo de um certo valor (limite de excitação)
  resposta em freqüência pouco linear
  distorção elevada, sobretudo para elevadas amplitudes (relação não linear entre a resistência microfônica e a pressão acústica).

## Slide 17: Sistemas Multimídia
Exemplo de microfone:
Microfone Piezoelétrico
  O efeito piezoelétrico foi descoberto por Pierre e Jacques Curie: certos materiais (cristais, cerâmicas e polímeros especiais), quando deformados, adquirem carga; o efeito é reversível, sendo fornecida carga eles deformam-se!
  O diafragma está ligado a um cristal piezoelétrico, de tal forma que o seu movimento origina tensões neste e, dadas as características piezoelétricas, essas tensões originam cargas.
  Da mesma forma anterior, como é o som que chega ao diafragma que faz com que este se movimente, as cargas que se apresentam no cristal variam no tempo da mesma forma que o som.

## Slide 18: Sistemas Multimídia
Considerações Finais
  O microfone transforma os sinais sonoros em sinais elétricos, que podem ser tratados de forma a melhorar a sua qualidade (através de filtros e amplificadores, por exemplo), e depois novamente transformados em som mediante o uso de alto-falantes;
  O sinal elétrico fornecido pelo microfone pode ser decomposto nas suas várias freqüências (pode ser visto a partir da Transformada de Fourier), para serem trabalhadas individualmente e depois reunidas num sinal que é enviado para um alto-falante, sendo o som inicial alterado;

## Slide 19: Sistemas Multimídia
Considerações Finais
  O sinal elétrico pode ser gravado, por exemplo numa fita magnética, para posterior reprodução;
  Pode-se sintetizar um som através de uma soma ponderada de vários sinais elétricos de freqüências diferentes, criados por um gerador de sinais, e ouvir através de um alto-falante esse som artificial;
  dentre outras aplicações …………..