## Slide 1
Universidade Federal de Campina Grande
Departamento de Sistemas e Computação
Curso de Bacharelado em Ciência da Computação
Sistemas Multimídia
O Áudio
(Parte IV)
Prof.a Joseana Macêdo Fechine
joseana@dsc.ufcg.edu.br
Carga Horária: 60 horas

## Slide 2: Sistemas Multimídia
Tópico:
  Aspectos relevantes da compressão de áudio
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 3: Compressão de Áudio
Qual a largura de banda necessária para transmitir áudio codificado a uma freqüência de amostragem de 44.1 kHz, 16 bits por amostra, estéreo (qualidade de CD)?
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 4: Compressão de Áudio
44100x16x2 = 1.411.200 bits por segundo.
Isto significa que para transmitir tal arquivo por uma rede, é necessária uma largura de banda de 1,41 Mbits/s.
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 5: Compressão de Áudio
Uma música de três minutos (180 segundos) de áudio nestas condições (freqüência de amostragem de 44.1 kHz, 16 bits por amostra, estéreo) utiliza quanto (MB) de armazenamento em um computador?
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 6: Compressão de Áudio
180x44100x16x2 = 254.016.000 bits
ou mais de 30 MB de armazenamento no computador.
Estes dois exemplos dão uma idéia da importância da compressão de som.
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 7: Compressão de Áudio
O sistema MP3 aproveita, além das técnicas habituais de compressão, o conhecimento das imperfeições ou limitações na audição, para eliminar certas informações sem afetar o que ouvimos, conseguindo níveis de compressão de até 12 vezes.

## Slide 8: Compressão de Áudio
Características da Audição Humana
A audição humana não é perfeita. Além das limitações físicas do ouvido, depois o som tem que viajar através dos nervos até o córtex auditivo do cérebro onde é transformado em diferentes percepções das quais tomamos consciência.

## Slide 9: Compressão de Áudio
Características da Audição Humana
Sonoridade (Loudness):
  Dois sons com a mesma amplitude podem ser percebidos com intensidade distinta dependendo das freqüências que têm.
  A percepção da intensidade de um som não é constante com a freqüência.
  O ouvido humano tem maior sensibilidade ao som entre os 1000 e os 5000 Hz.

## Slide 10: Compressão de Áudio
Características da Audição Humana
Alcance de Freqüências
  O ser humano pode perceber sons na faixa de freqüências de 20 Hz a 20 kHz devido às limitações físicas do ouvido.
    O alcance de freqüências muda com a idade, perdemos a habilidade de ouvir as freqüências mais altas ao envelhecer.
Alcance Dinâmico
  A menor variação de pressão do ar que um humano pode detectar (20 micro Pascal) medido nas freqüências na qual somos mais sensíveis, é usada como referência (0 dB) para medir a intensidade de outros sons.
Relembrando: Uma conversa normal: entre 50-60 dB e som do trânsito de carros: é aproximadamente de 80 dB. O máximo som que o ouvido pode tolerar é 130 dB, o que dá um alcance dinâmico de 0 a 130 dB.

## Slide 11: Compressão de Áudio
Mascaramento Auditivo
Definição: corresponde à "audibilidade diminuída de um som devido à presença de outro".
O mascaramento auditivo consiste de mascaramento em freqüência e mascaramento temporal.

## Slide 12: Compressão de Áudio
Mascaramento Auditivo
Mascaramento em Freqüência:
  Também chamado mascaramento simultâneo.
  Exemplo: Dado um som forte com uma freqüência de 1000 Hz, e também um som na freqüência de 1100 Hz que está a 18 dB por baixo do anterior, o som de 1100 Hz não pode ser ouvido porque está sendo mascarado pelo som mais forte de 1000 Hz.
  Isto ocorre porque o som de 1000 Hz é mais forte e está perto em freqüência. Quanto mais perto em freqüência estão, mais fortes são os sons que podem ser mascarados pelo som mais forte.

## Slide 13: Compressão de Áudio
Mascaramento Psicoacústico: o sinal marcado com * não será mascarado.

## Slide 14: Compressão de Áudio
Mascaramento Auditivo
Mascaramento Temporal:
  ocorre antes e depois de um som forte.
  Se um som é mascarado depois de um som mais forte é chamado pós-mascaramento, e se é mascarado antes em tempo é chamado pré-mascaramento.
  O pré-mascaramento existe só por um curto momento (20 ms).
  O pós-mascaramento tem efeito até por 200 ms.

## Slide 15: Compressão de Áudio
Mascaramento Auditivo
Explorando os mascaramentos
(em freqüência e temporal)
é possível reduzir substancialmente a informação de áudio, sem uma mudança audível.

## Slide 16: Compressão de Áudio
Redundância Estereofônica
O fato do ouvido humano não poder detectar a direção das baixas freqüências é chamado Redundância Estereofônica.
Estas imperfeições, ou limitações na audição, possibilitam "jogar fora" certa informação de áudio, sem afetar o que ouvimos.

## Slide 17: Compressão de Áudio
Codificadores por Forma de Onda e Perceptuais
Tipos de codificadores de áudio:
Codificadores por forma de onda
  tentam reconstruir o sinal tão exatamente quanto seja possível depois de codificar e decodificar.
Codificadores perceptuais
  não tentam manter o sinal exatamente como era antes da etapa de codificação e decodificação.
  Procuram assegurar que a saída seja percebida como o original pelo ouvido humano.
  Aproveita conhecimentos sobre as propriedades do ouvido e as limitações da audição humana, para eliminar parte do sinal que nós não podemos perceber.

## Slide 18: Compressão de Áudio
Codificadores Perceptuais
Quase todos transformam o som do domínio do tempo para o domínio da freqüência, e separaram as diferentes freqüências em sub-bandas.
Usam o conhecimento de como o ouvido funciona para eliminar informação não necessária.
O efeito de mascaramento é o fenômeno auditivo mais habitualmente explorado.
Exemplos de codificadores perceptuais:
  todos os codificadores de áudio MPEG e
  o codificador ATRAC da Sony, usado nos seus sistemas MiniDisc.

## Slide 19: Compressão de Áudio
MPEG-1 Layer III (MP3)
Algumas das razões pelas quais MP3 é a principal ferramenta para a distribuição de áudio pela Internet:
  Padrão aberto: Qualquer pessoa interessada pode implementar o standard e o formato esta bem definido.
  Disponibilidade de codificadores e decodificadores.
  Existência de tecnologia de apoio: amplo uso de placas de som para computadores, computadores suficientemente rápidos para rodar programas de codificação e decodificação de áudio e acesso rápido a Internet .

## Slide 20: Compressão de Áudio
Visão geral do algoritmo codificador de MP3 (MPEG-1 layer III)
Objetivo: produzir um "stream" de bits de acordo com o padrão MPEG.

## Slide 21: Compressão de Áudio
Cabeçalho do quadro do MPEG Audio Layer I/II/III (MPEG Layer III)
Um arquivo de áudio MPEG é formado de uma sucessão de partes menores chamadas quadros (frames).
Um quadro é um bloco de dados com o seu próprio cabeçalho e informação de áudio.
No caso de Layer III os quadros não são sempre independentes devido ao possível uso do "byte reservoir" (reservatório de bytes), uma espécie de "buffer". No pior caso 9 quadros podem ser necessários antes da decodificação de um quadro.
O cabeçalho do quadro tem um comprimento de 32 bits (4 bytes) . Os primeiros onze bits são sempre posicionados em 1 e são chamados "sincronismo de quadro".

## Slide 22: Compressão de Áudio
Cabeçalho do quadro do MPEG Audio Layer I/II/III (MPEG Layer III)
Os caracteres A até M do cabeçalho são usados para indicar os diferentes campos.
Forma: AAAAAAAA AAABBCCD EEEEFFGH IIJJKLMM

## Slide 23: Compressão de Áudio
Descrição do cabeçalho do (MPEG Layer III):

## Slide 24: Compressão de Áudio

## Slide 25: Compressão de Áudio

## Slide 26: Compressão de Áudio

## Slide 27: Compressão de Áudio
Mais informações:
http://www.mp3dev.org/mp3/
http://www.mp3-tech.org/index.html
http://www.mpeg.org/MPEG/index.html