## Slide 1
Universidade Federal de Campina Grande
Departamento de Sistemas e Computação
Profs.: Joseana Macêdo Fechine
José Eustáquio Rangel de Queiroz
{joseana, rangel}@dsc.ufcg.edu.br
Carga Horária: 60 horas
Revisão de Conceitos
Sistemas de Numeração

## Slide 2
Os computadores manipulam dados (sinais brutos e sem significado individual) para produzir informações.
A conversão de dados em informações, e estas novamente em dados, é uma parte tão fundamental em relação ao que os computadores fazem que é preciso saber como a conversão ocorre para compreender como o computador funciona.
Infelizmente os computadores não usam nosso sistema de numeração.
A Informação e sua Representação

## Slide 3
Sistema de Numeração
Conjunto de símbolos utilizados para representação de quantidades e de regras que definem a forma de representação.
Cada sistema de numeração é apenas um método diferente de representar quantidades.
As quantidades em si não mudam, mudam apenas os símbolos usados para representá-las.
A quantidade de algarismos disponíveis em um dado sistema de numeração é chamada de base.
Representação numérica mais empregada: notação posicional.
A Informação e sua Representação

## Slide 4
Não Posicionais
  Valor atribuído a um símbolo é inalterável, independente da posição em que se encontre no conjunto de símbolos que representam uma quantidade.
    Sistema de numeração Romano
XXI XIX
10 10 1 10 1 10
Sistemas de Numeração

## Slide 5
Posicionais
  Valor atribuído a um símbolo dependente da posição em que se encontre no conjunto de símbolos que representa uma quantidade.
    Sistema de Numeração Decimal
5 7 3 3 5 7
500 70 3 300 50 7
Sistemas de Numeração

## Slide 6
Sistema de numeração – código
Operação básica – contagem
Grupo com um determinado número de objetos – base (raiz)
Sistemas de numeração básicos:
  Decimal
  Binário
  Octal
  Hexadecimal
Sistemas de Numeração

## Slide 7
Exemplos de Sistemas de Numeração
Sistema | Base | Algarismos
Binário | 2 | 0,1
Ternário | 3 | 0,1,2
Octal | 8 | 0,1,2,3,4,5,6,7
Decimal | 10 | 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9
Duodecimal | 12 | 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,A,B
Hexadecimal | 16 | 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,A,B,C,D,E,F
Como os números representados em base 2 são muito extensos e, portanto, de difícil manipulação visual, costuma-se representar externamente os valores binários em outras bases de valor mais elevado (octal ou hexadecimal). Isso permite maior compactação de algarismos e melhor visualização dos valores.
Sistemas de Numeração

## Slide 8
Padrões de Representação
Letra após o número para indicar a base;
Número entre parênteses e a base como um índice do número.
Exemplo:
  Sistema Decimal – 2763D ou (2763)10 ou 276310
Sistemas de Numeração

## Slide 9
Sistema mais utilizado.
10 símbolos para representar quantidades.
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Peso – representar quantidades maiores que a base.
Peso trouxe: unidade, dezena, (dez unidades), centena (cem unidades), milhar (mil unidades), dezena de milhar, centena de milhar, etc.
Exemplo: 2574 é composto por 4 unidades, 7 dezenas, 5 centenas e 2 milhares, ou 2000 + 500 + 70 + 4 = 2574
Sistema Decimal (Base 10)
Sistemas de Numeração

## Slide 10
Utiliza dois símbolos para representar quantidades.
0 e 1
Segue as regras do sistema decimal - válidos os conceitos de peso e posição. Posições não têm nome específico.
Cada algarismo é chamado de bit. Exemplo: 1012
Expressão oral - diferente dos números decimais.
  Caractere mais à esquerda - Most-Significative-Bit - “MSB”.
  Caractere mais à direita - Least-Significative-Bit - “LSB”.
Sistema Binário (Base 2)
Sistemas de Numeração

## Slide 11
Utiliza 8 símbolos.
0 1 2 3 4 5 6 7
Exemplo: 5638
Expressão oral - similar ao sistema binário.
Sistema Octal (Base 8)
Sistemas de Numeração

## Slide 12
Possui 16 símbolos (algarismos) para representar qualquer quantidade.
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
Uso das letras - facilidade de manuseio.
Exemplo: 5A316
Expressão oral - similar ao sistema binário.
Sistema Hexadecimal (Base 16)
Sistemas de Numeração

## Slide 13
Ao trabalhar com sistemas de numeração, em qualquer base, deve-se observar o seguinte:
O número de dígitos usado no sistema é igual à base.
O maior dígito é sempre menor que a base.
O dígito mais significativo está à esquerda, e o menos significativo à direita
Um “vai-um” de uma posição para outra tem um peso igual a uma potência da base.
Em geral se toma a base decimal como referência.
Sistemas de Numeração

## Slide 14
Sistemas de Numeração

## Slide 15: Conversão entre Sistemas de Numeração
Procedimentos básicos: - divisão
(números inteiros) - polinômio
- agrupamento de bits
OCTAL
Sistemas de Numeração

## Slide 16: Conversão entre Sistemas de Numeração
Divisão (Decimal outro sistema)
  Divisão inteira (do quociente) sucessiva pela base, até que resto seja menor do que a base.
  Valor na base = composição do último quociente (MSB) com restos (primeiro resto é o bit menos significativo - LSB)
Sistemas de Numeração

## Slide 17: Conversão entre Sistemas de Numeração
Divisão (Decimal outro sistema)
Dividir o número por b (base do sistema) e os resultados consecutivas vezes.
Ex.: (125)10 = (? )2 (538)10 = (? )16
Sistemas de Numeração

## Slide 18: Conversão entre Sistemas de Numeração
Notação Polinomial ou Posicional
Válida para qualquer base numérica.
LEI DE FORMAÇÃO
(Notação ou Representação Polinomial):
Número =
an = algarismo, b = base do número
n = quantidade de algarismo - 1
Sistemas de Numeração

## Slide 19: Conversão entre Sistemas de Numeração
Ex.:
a) (1111101)2 = (? )10
b) (21A)16 = (? )10
(21A)16 = 2x162 + 1x161 + 10x160 = 53810
(1111101)2 =
1x26 + 1x25 + 1x24 + 1x23 + 1x22 + 0x21 + 1x20 = 12510
Sistemas de Numeração

## Slide 20: Conversão entre Sistemas de Numeração
Agrupamento de Bits
Sistemas octal e hexa binário (e vice versa)
associando 3 bits ou 4 bits (quando octal ou hexadecimal, respectivamente) e vice-versa.
Ex.: (1011110010100111)2 = ( ? )16 (A79E)16 = ( ? )2
Sistemas de Numeração

## Slide 21: Conversão entre Sistemas de Numeração
Conversão octal hexadecimal
Não é realizada diretamente - não há relação de potências entre as bases oito e dezesseis.
Semelhante à conversão entre duas bases quaisquer - base intermediária (base binária)
Conversão em duas etapas:
1 - número: base octal (hexadecimal) binária.
2 - resultado intermediário: binária hexadecimal (octal).
Sistemas de Numeração

## Slide 22
Ex.:
a) (175)8 = ( ? )16
(175)8 = (1111101)2 = (7D)16
b) (21A)16 = (? )8
(21A)16 = (001000011010)2 = (1032)8
Conversão entre Sistemas de Numeração
Sistemas de Numeração

## Slide 23: Conversão entre Sistemas de Numeração
Conversão de Números Fracionários
Lei de Formação ampliada (polinômio):
Exemplo: (101,110)2 = ( ? )10
1  22 + 0  21 + 1  20 +1  2-1 + 1  2-2 + 0  2-3 = (5,75)10
Sistemas de Numeração

## Slide 24: Conversão de Números Fracionários
Operação inversa: multiplicar a parte fracionária pela base até que a parte fracionária do resultado seja zero.
Decimal outro sistema
Exemplo: (8,375)10 = ( ? )2
Sistemas de Numeração

## Slide 25
Mostre que:
  5,810 = 101,11001100... 2 (uma dízima).
  11,610 = 1011,10011001100... 2
    a vírgula foi deslocada uma casa para a direita, pois 11,6 = 2 x 5,8 .
Sistemas de Numeração

## Slide 26
Uma caixa alienígena com o número 25 gravado na tampa foi entregue a um grupo de cientistas. Ao abrirem a caixa, encontraram 17 objetos. Considerando que o alienígena tem um formato humanóide, quantos dedos ele tem nas duas mãos?
Sistemas de Numeração

## Slide 27
1710 = 25b
17 = 2xb1 + 5xb0
17 = 2b + 5
b = (17-5)/2
b = 6
Sistemas de Numeração

## Slide 28
Elabore um programa que realiza conversões entre sistemas de numeração, conforme descrição apresentada na figura abaixo.
Sistemas de Numeração

## Slide 29
Como um computador “identifica” que um número é negativo?
Sistemas de Numeração

## Slide 30
A resposta a esta pergunta é que isso depende da convenção usada na representação de números.
As convenções mais usuais são as seguintes :
  Representação de grandeza com sinal (sinal e magnitude)
  Representação em complemento de 2
Sistemas de Numeração

## Slide 31
Exemplo : (8 bits)
  001010012 = 4110
  11010111c2 = - 4110
Exemplo : (8 bits)
  000011002 = 1210
  11110100c2 = -1210
Representação de números inteiros positivos
  igual à representação usual já apresentada
Representação de números inteiros negativos
  mantém-se os bits menos significativos da direita para a esquerda até à ocorrência do primeiro bit igual a 1 (inclusive), sendo os bits restantes complementados de 1.
  Esta operação equivale a: complemento de 1 + 1.
Representação de Números Inteiros (Complemento de 2)

## Slide 32
Exemplo: Números inteiros codificados em binário de 8 bits em um sistema que utiliza complemento de 2:
(-128, -127, ..., -2. -1, 0, +1, +2,..., +127)
{10000000, 10000001, ..., 11111110, 11111111,
00000000,
00000001, 00000010, ..., 01111111}
Bit mais significativo informação de sinal
(0 = positivo e 1 = negativo)
Representação de Números Inteiros (Complemento de 2)

## Slide 33
Requer um só circuito (somador) para fazer a adição e a subtração.
Há apenas uma representação para o valor 0 (disponibilidade para mais uma representação) - mais um número negativo pode ser representado (para 8 bits, pode-se representar o número –12810  100000002) .
A quantidade de números positivos é diferente da quantidade de números negativos.
Representação de Números Inteiros (Complemento de 2)

## Slide 34
Exemplo:
Escreva os números decimais abaixo na representação em complemento de 2 (utilizando 8 bits, se existir representação).
a) -1
b) –20
c) –127
d) –128
Representação de Números Inteiros (Complemento de 2)

## Slide 35
Até meados dos anos 1980, cada fabricante de computador tinha seu próprio formato para representar números em ponto flutuante.
Solução: criação do Padrão 754 (IEEE 1985).
O Padrão IEEE 754 procurou uniformizar a maneira como as diferentes máquinas representam os números em ponto flutuante, bem como devem operá-los.
O padrão IEEE 754 para ponto (vírgula) flutuante é a representação mais comum para números reais em computadores de hoje, incluindo PC's compatíveis com Intel, Macintosh, e a maioria das plataformas Unix/Linux.
Representação de Números Reais

## Slide 36: O Padrão IEEE 754 para Números em Ponto Flutuante
O padrão IEEE 754 define três formatos:
Precisão simples (32 bits)
Precisão dupla (64 bits)
Precisão estendida (80 bits)
Os formatos de precisão simples e precisão dupla usam a base 2 para o significando e a notação em excesso para o expoente.

## Slide 37: O Padrão IEEE 754 para Números em Ponto Flutuante
Bits 1 8 23
Significando
Sinal Expoente
Bits 1 11 52
Significando
Sinal Expoente
Precisão simples
Precisão dupla

## Slide 38: O Padrão IEEE 754 para Números em Ponto Flutuante
Sinal: 0 = + e 1 = -
Combinações: Sinal + Expoente + Significando
Notação em excesso de 127 (bit de polarização): precisão simples.
Notação em excesso de 1023 (bit de polarização): precisão dupla.
Precisão | Sinal | Expoente(+/-) | Significando
Simples (32bits) | 1 [bit31] | 8 [bits30-23] | 23 [bits22-00]
Dupla (64 bits) | 1 [bit63] | 11 [bits62-52] | 52 [bits51-00]

## Slide 39
{joseana, rangel}@dsc.ufcg.edu.br
Joseana Macêdo Fechine
José Eustáquio Rangel de Queiroz
DEPARTAMENTO DE SISTEMAS E COMPUTAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE
CENTRO DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA