## Slide 1: Introdução à Computação
Porta Paralela
(Adicional)
Prof.a Joseana Macêdo Fechine
joseana@dsc.ufcg.edu.br
Carga Horária: 60 horas
Universidade Federal de Campina Grande
Departamento de Sistemas e Computação

## Slide 2
Tópicos
  Uso da Porta Paralela
Uso da Porta Paralela

## Slide 3
Uso da Porta Paralela
Motivação da Aula
Análise e teste de um programa em C para exemplicação do uso da porta paralela
Realização de alterações do programa analisado e testado visando o controle de um arranjo de 8 diodos emissores de luz (LED)
Reflexão sobre possíveis aplicações do processo estudado

## Slide 4
A porta paralela é uma interface de comunicação entre o computador e um periférico
Idéia quando a IBM criou seu primeiro computador pessoal (PC)  conexão da porta paralela a uma impressora
Uso da Porta Paralela

## Slide 5
Atualmente, vários periféricos utilizam-se desta porta para enviar e receber dados para o computador
  Scanner
  Câmera de vídeo
  Unidade de disco removível
Uso da Porta Paralela

## Slide 6
Endereços da Porta Paralela
O computador nomeia suas portas paralelas como LPT1, LPT2, LPT3, etc
Porta física padrão  LPT1
Registradores
Endereço LPT1 | Descrição | Denominação
378h | Envia byte p/ a impressora | Registro de dados
379h | Lê status da impressora | Registro de status
37Ah | Envia dados de controle p/ a impressora | Registro de controle
Uso da Porta Paralela

## Slide 7
Conector DB25
DB25
(conectado ao computador)
DB36
(conectado à impressora)
CABO PARALELO
Localizado na parte posterior do computador
Possibilita a conexão do cabo paralelo ao computador, mediando o envio e a recepção de dados
Dotado de 25 pinos
Uso da Porta Paralela

## Slide 8
Conector DB25
DB25
(conectado ao computador)
Pino 2
Pino 3
Pino 4
Pino 5
Pino 6
Pino 7
Pino 8
Pino 9
Pinos 18 ~ 25
D0
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
GND (-)
1
13
14
25
Uso da Porta Paralela

## Slide 9
Cuidados com o Uso da Porta Paralela
Conexão direta com a placa-mãe do computador
Descargas elétricas ou conexões de componentes com polaridades invertidas  Danos irreparáveis ao computador
Uso da Porta Paralela

## Slide 10
Porta Paralela -
Exemplo
#include <dos.h>
#define PORTA 0x378
/* define o endereco da porta paralela - LPT1 */
void main(void)
{
int i, cont=0, shift;
outportb(PORTA,0xFF);
delay(2000);
do{
shift=0x01;
for(i=0;i<8;i++){
outportb(PORTA,shift);
delay(1000);
shift<<=1;
}
outportb(PORTA,0x00);
cont++;
}while(cont<3);
}
O que faz o programa ao lado?