## Slide 1: Introdução à Computação
Conceitos Básicos de Eletrônica Digital
(Parte III)
Prof.a Joseana Macêdo Fechine
joseana@dsc.ufcg.edu.br
Carga Horária: 60 horas
Universidade Federal de Campina Grande
Departamento de Sistemas e Computação

## Slide 2: Aplicações de Circuitos Combinacionais
Exemplos de circuitos combinacionais usados no projeto de computadores:
  Somadores
  Comparadores
  Decodificadores
  Multiplexadores/Demultiplexadores
  Gerador/Verificador de Paridade

## Slide 3: Aplicações de Circuitos Combinacionais
Circuitos Aritméticos da ULA
Soma - para somar dois números, soma-se os algarismos dos números, coluna a coluna, transportando o "vai um" para a próxima coluna, quando for o caso.
Subtração – soma em complemento (A - B = A + ( - B)) - No computador, a subtração é feita através de uma soma em complemento.
Multiplicação – pode ser obtida de duas formas: por somas sucessivas (por exemplo, A + A = 2A) e pela movimentação de bits (para a esquerda).
Divisão - mesmas propriedades da multiplicação, aplicadas no sentido contrário.

## Slide 4: Aplicações de Circuitos Combinacionais
Somadores Binários
Somadores genéricos:
meio somador
(half adder)
somador completo
(full adder)
O computador pode realizar todas as operações aritméticas usando apenas somas!
Soma de dois números (A e B) de n bits

## Slide 5: Aplicações de Circuitos Combinacionais
Tipos de somadores genéricos:
  Meio Somador (half adder) - não tem “vem um”, utilizado na soma de números de apenas 1 bit ou quando a parcela do número é a de menor ordem;
  Somador Completo (full adder) - considera o “vem um” da parcela anterior, utilizado para somar todas as parcelas do número com exceção das de menor ordem.

## Slide 6: Aplicações de Circuitos Combinacionais
Circuito Meio Somador (Half Adder)
SOMA DOIS BITS (sem levar em conta bit de carry).
Entrada - os dois bits a serem somados - A e B
Saída - a soma dos bits e o bit de carry out ("vai um") - S e Co
Tabela-Verdade e Expressões Lógicas

## Slide 7: Aplicações de Circuitos Combinacionais
Circuito Lógico do Meio Somador:
Diagrama de Blocos:

## Slide 8: Aplicações de Circuitos Combinacionais
Circuito Somador Completo (Full Adder)
SOMA DOIS BITS (considerando na soma o bit de carry in que veio da soma anterior).
Entrada - 2 bits a serem somados e o bit de carry in - A, B e Ci
Saída - a soma dos bits e o bit de carry out - S e Co
Tabela-Verdade e Expressões Lógicas

## Slide 9: Aplicações de Circuitos Combinacionais
Circuito Lógico do Somador Completo:
Diagrama de Blocos:

## Slide 10: Aplicações de Circuitos Combinacionais
Associando-se os blocos do meio somador e do somador completo em série, pode-se, então, obter somadores de vários bits.
Somador de 2 números de m bits (m=n+1)
Circuito combinacional de média escala de integração (MSI).

## Slide 11: Aplicações de Circuitos Combinacionais
ULA de 1 bit

## Slide 12: Aplicações de Circuitos Combinacionais
Comparadores
Compara duas palavras que lhe são entregues na entrada.
Exemplo: Comparador de 4 bits.

## Slide 13: Aplicações de Circuitos Combinacionais
Decodificadores
Circuitos combinacionais (MSI) que possuem n linhas de entrada e 2n linhas de saída.
Para cada configuração de bits que aparece na entrada haverá uma e somente uma linha de saída ativa, definida conforme o padrão de bits de entrada.

## Slide 14
Exemplo:
Decodificador 3x8

## Slide 15: Aplicações de Circuitos Combinacionais
Exemplo: Decodificador 3 x 8, com linha habilita (enable)
Exemplo de aplicação: Decodificação de instruções em uma UCP (Unidade Central de Processamento), servindo o código de operação como entrada do decodificador.

## Slide 16: Aplicações de Circuitos Combinacionais
Exemplo:
Decodificador 2 x 4, usado na codificação de endereço.
Exemplo de aplicação: Decodificação de endereços para acesso à memória principal (RAM).
Memória de 1Kbyte usando 4 pastilhas de memória RAM de 256 x 8 bits
RAM 256x8

## Slide 17: Aplicações de Circuitos Combinacionais
Exemplo: Decodificador 2 x 4, usado na codificação de endereço.
Memória composta de 1Kbyte, organizada em 4 pastilhas de memória RAM de 256 x 8 bits cada.
Cada endereço de memória é um número com 10 bits e, no caso, os 10 bits são divididos em duas partes.
  8 bits menos significativos – endereço do byte desejado de uma das 4 pastilhas.
  2 bits mais significativos (mais à esquerda) – indicam a qual das 4 pastilhas se está referindo.
  O decodificador 2 x 4 atua na última parte, isto é, para indicar, pela sua única saída válida, qual a pastilha que está sendo localizada.

## Slide 18: Aplicações de Circuitos Combinacionais
Decodificadores – outras aplicações
Uma grande parte dos sistemas digitais trabalha com níveis lógicos representando informações que, portanto, devem ser codificadas.
Devido à grande diversidade de informações e ao desenvolvimento da eletrônica digital, vários códigos foram criados (Código Gray, Código 2 em 5, Código em Anel, Código para acionamento de display, etc.) e, conseqüentemente, vários circuitos se fizeram necessários para a codificação e decodificação destas informações.

## Slide 19: Aplicações de Circuitos Combinacionais
Exemplo: Decodificador BCD - Display de 7 segmentos

## Slide 20
Tabela-verdade e circuito lógico
Obs.: A=w, B=x, C=y, D=z

## Slide 21: Aplicações de Circuitos Combinacionais
Multiplexadores (MUX)  circuitos combinacionais que têm a finalidade de selecionar, através das variáveis de seleção, uma de suas entradas, conectando-a eletronicamente a sua única saída.
Circuito com 2n entradas de dados, uma saída de dados e n entradas de controle para efetuar a seleção de uma das entradas de dados.

## Slide 22: Aplicações de Circuitos Combinacionais
Exemplos de aplicação: Seleção de informações digitais para um determinado circuito; Seleção de informações digitais para serem transmitidas a um outro sistema digital; Serialização de informações de vários bits; Implementação de expressões boolenas.
MUX 2:1
Variável de seleção | Saída
0 | I0
1 | I1

## Slide 23: Aplicação de MUX na Construção de Circuitos Combinacionais
Tabela-verdade

## Slide 24: Aplicações de Circuitos Combinacionais
Demultiplexadores (DEMUX)  têm a finalidade de selecionar, através das variáveis de seleção, qual de suas saídas deve receber a informação presente em sua única entrada.
Roteia o sinal presente em sua única linha de entrada para uma de suas 2n saídas, dependendo dos valores em suas n linhas de controle.

## Slide 25: Aplicações de Circuitos Combinacionais
Exemplos de aplicação: Seleção de circuitos que devem receber uma determinada informação digital; Conversão de informação serial em paralela; Recepção e demultiplexação de informações de forma compatível com o sistema de multiplexação.
DEMUX 1:2
Variável de seleção | Canais de Saída I0 I1 | 
0 | E | 0
1 | 0 | E

## Slide 26: Aplicações de Circuitos Combinacionais
Gerador/verificador de Paridade
Consiste no acréscimo de um bit à informação (de tamanho pré-definido) chamado bit de paridade (Bp). Seu valor depende do número de bits em “1” da informação original e do tipo de paridade em uso.
Mecanismo de segurança de dados binários de simples implementação, muito utilizado no armazenamento de informação e na comunicação entre sistemas.