## Slide 1: Introdução à Computação
Hardware (Parte II)
Prof.a Joseana Macêdo Fechine
joseana@dsc.ufcg.edu.br
Carga Horária: 60 horas
Universidade Federal de Campina Grande
Departamento de Sistemas e Computação

## Slide 2: Hardware – Memória
Componente de um sistema de computação cuja função é armazenar informações que são (ou serão) manipuladas por esse sistema, para que elas (as informações) possam ser prontamente recuperadas, (quando necessário).
Conceitualmente : a memória é um “depósito” onde são guardados elementos (informações) para serem usadas quando desejado (recuperação).
Operações em um depósito (memória):
  guardar um elemento (ou um grupo)
  recuperação de um elemento

## Slide 3: Hardware – Memória
ARMAZENAR
(ESCRITA,
WRITE)
RECUPERAR
(LEITURA,
READ)
A memória de um computador quando energizada, conterá sinais elétricos, mesmo que não seja uma informação útil.

## Slide 4: Hardware – Memória
Elemento a ser manipulado: bit
  - Armazena a informação na forma de bits
Unidade de informação a ser armazenada, recuperada ou transferida (célula)
  - Grupo de n bits (n = 8)  1 Byte
ENDEREÇO: é o código de identificação da localização das células (informações).
Operações:
  ESCRITA : transferência de informações de outro componente do sistema de computação para a memória (CPU  memória)
  LEITURA : transferência de bits da memória para a CPU, disco.

## Slide 5: Hardware – Memória
Em um sistema de computação não é possível construir e utilizar apenas um tipo de memória.
Para certas atividades, por exemplo, é fundamental que a transferência de informações seja a mais rápida possível.
Memória de um computador  subsistema - construída de vários componentes (vários tipos diferentes de memória) interligados e integrados, com o objetivo de armazenar e recuperar informações.

## Slide 6: Hardware – Memória
Necessidade de construção de vários tipos de memória:
  Velocidade das UCP ( > tempo de acesso da memória)
  Capacidade de armazenamento.
Hierarquia de Memória

## Slide 7: Hardware – Memória
Hierarquia de Memória
Memória Principal
Memória Cache
Registradores
CD-ROM
Discos
Custo baixo Velocidade baixa Capacidade elevada
Custo alto Velocidade alta Baixa capacidade
Memória Secundária

## Slide 8: Hardware – Memória
Hierarquia de Memória - Elementos
Registradores
Memória Cache
Memória Principal
Memória Secundária

## Slide 9: Hardware – Memória
Registradores
Elementos superiores da pirâmide de memória, por possuírem a maior velocidade de transferência dentro do sistema (menor tempo de acesso), menor capacidade de armazenamento e maior custo.
Memórias rápidas usadas em execução de instruções dentro do processador (objetivo: minimizar os acessos às memórias externas ao processador).

## Slide 10: Hardware – Memória
Registradores
Parâmetros: Menor tempo de acesso, baixa capacidade (Ex.: 32 bits, 64 bits), dispositivos voláteis, memória de semicondutores, armazenamento temporário e apresenta o custo mais elevado.
Exemplo:
RAX
EAX

## Slide 11: Hardware – Memória
Arquitetura Pentium: Exemplos de Registradores

## Slide 12: Hardware – Memória
Registradores - Parâmetros
Tempo de acesso/ciclo de memória - 1 a 5 ns (hipotético).
Capacidade - baixa - 8 a 64 bits
Volatilidade - dispositivos voláteis.
Tecnologia - memória de semicondutores
Temporariedade - armazenamento temporário.
Custo - mais elevado.
Citar 1 a 5 ns neste instante pode significar um valor já desatualizado.

## Slide 13: Hardware – Memória
Memória Cache
Problema de Sistemas de Computação - gargalo de congestionamento na comunicação CPU/MP.
Solução: desenvolvimento de uma técnica que consiste na inclusão de um dispositivo de memória entre CPU e MP - memória CACHE.
Memória Cache - função - acelerar a velocidade de transferência das informações entre CPU e MP, aumentando o desempenho dos sistemas.
Usada para armazenamento de instruções e dados mais freqüentemente acessados do programa em execução.

## Slide 14: Hardware – Memória
Memória Cache
Fabricada com tecnologia semelhante à da CPU (possui tempos de acesso compatíveis, resultando numa considerável redução da espera da CPU para receber dados e instruções da cache, ao contrário do que acontece em sistemas sem cache).
Atualmente há diversos tipos de memória cache, utilizados em sistemas de computação modernos: Cache para a Memória Principal (RAM cache), Cache para Disco.

## Slide 15: Hardware – Memória
Memória Cache
Podem ser inseridas em dois (ou três) níveis: Cache L1 (Level 1) - nível 1), Cache L2 e Cache L3.
Cache L1(primária) - interna ao processador.
Cache L2 (externa ou secundária) - instalada, em geral, na placa-mãe do computador. Atualmente:localizada no interior da pastilha do processador, separada deste (cache backside). Quanto mais próxima do processador, melhor será o desempenho do mesmo.
Cache L3 - existente em poucos processadores, localizada externamente ao processador.

## Slide 16: Hardware – Memória
Memória Cache - Parâmetros
Tempo de acesso/ciclo de memória - 5 a 7 ns (hipotético).
Capacidade - deve-se conciliar o compromisso de uma capacidade apreciável com a não-elevação demasiada do preço. Valores: 16 KB e 512 KB (cache L1) e 2 MB (cache L2) .
Volatilidade - dispositivos voláteis.
Tecnologia - circuitos eletrônicos de alta velocidade. Em geral, são memórias RAM estáticas (SRAM).
Temporariedade - armazenamento temporário.
Custo - o custo de fabricação das memórias cache é alto. Memórias cache internas à CPU ainda são mais caras do que as externas.

## Slide 17: Hardware – Memória
Memória Principal
A memória básica de um sistema de computação desde seus primórdios.
É o dispositivo no qual o programa (e seus dados) que vai ser executado é armazenado para que a CPU vá "buscando" instrução por instrução.
Uma das principais características definidas no projeto de arquitetura do sistema de Von Neumann, o qual se constitui na primeira geração dos computadores, consistia no fato de ser uma máquina "de programa armazenado". O fato de as instruções, uma após a outra, poderem ser imediatamente acessadas pela CPU é que garante o automatismo do sistema e aumenta a velocidade de execução dos programas.

## Slide 18: Hardware – Memória
Memória Principal - Parâmetros
Tempo de acesso/ciclo de memória - 7 a l5 ns (hipotético).
Capacidade – usualmente, na ordem de até 2 GB.
Volatilidade - volátil. Há normalmente uma pequena quantidade de memória não volátil fazendo parte da memória principal (BIOS).
Tecnologia - em sistemas atuais esta tecnologia produz memória com elementos dinâmicos (DRAM).

## Slide 19: Hardware – Memória
Memória Principal
Configuração da memória principal (MP) de um microcomputador do tipo PC.
a) Nomenclatura correta
b) Nomenclatura popular
Endereço N-1
Endereço 0
Endereço N-1
Endereço 0
Leitura/escrita
R/W
ROM
RAM
ROM
RAM
R/W

## Slide 20: Hardware – Memória
Memória Principal - Parâmetros
Temporariedade - variável, depende de várias circunstâncias (p. ex.: tamanho do programa e sua duração, a quantidade de programas que estão sendo processados juntos, etc.). A transitoriedade com que as informações permanecem armazenadas na MP é, em geral, mais duradoura que na memória cache ou nos registradores.
Custo - DRAM têm um custo mais baixo que o das memórias cache - são vendidos computadores com quantidade apreciável de MP (256 MB, 512 MB, 1 GB, 2 GB) sem que o preço seja inaceitável.

## Slide 21: Hardware – Memória
Memória Principal
Quanto maior a capacidade de armazenamento (em Bytes), maior a capacidade de processamento.
Uso de memória virtual  Uso do HD como extensão da Memória Principal

## Slide 22: Hardware – Memória
Memória Principal – Endereços de Memória
Memória – formada por um conjunto de células (posições), cada uma guarda uma informação.
Célula – menor unidade endereçável (tamanho padrão usual – 8 bits – 1 byte).
Bytes são agrupados em palavras (palavra de 32 bits tem 4 bytes/palavra).
A maioria das instruções de uma máquina opera sobre palavras. Uma máquina de 32 bits deverá ter registradores e instruções para tratar palavras de 32 bits.

## Slide 23: Hardware – Memória
Memória Principal – Endereços de Memória
Endereço da célula – número associado à célula, que permite aos programas referenciá-la.
Memória de n células – 0 a n – 1 endereços
Célula de k bits – pode armazenar 2 k combinações de bits.

## Slide 24: Hardware – Memória
Memória Principal
A capacidade da MP em bits é igual ao produto do nº de células pelo total de bits por célula.
  T = N x M
  T = capacidade da memória em bits
  N = 2n, n é o número de linhas do barramento de endereços
  M = número de bits de cada célula

## Slide 25: Hardware – Memória
Exercício 1:
Uma memória principal RAM (MP) tem um espaço máximo de endereçamento de 2K. Cada célula pode armazenar 16 bits.
  Qual o valor total de bits que pode ser armazenado nesta memória?
  Qual o tamanho de cada endereço?

## Slide 26: Hardware – Memória
Exercício 1 – Solução
O valor total de bits que pode ser armazenado nesta memória (T)
T = N x M
T = 2K x 16
T = 32 Kbits (= 4 KB)
Tamanho de cada endereço (n)
N = 2n
2 K = 2n
211 = 2n
n = 11

## Slide 27: Hardware – Memória
Exercício 2:
Um computador, cuja memória RAM (MP) tem uma capacidade máxima de armazenamento de 2K palavras de 16 bits cada, possui um MAR e um MDR.
  Qual o tamanho destes registradores?
  Qual o valor do maior endereço dessa MP (em decimal e em hexa)?
  Qual a quantidade total de bits que nela pode ser armazenada?

## Slide 28: Hardware – Memória
Exercício 2 – Solução
MAR (Memory Address Register) = 11 bits
MDR (Memory Data Register) = 16 bits
Maior endereço = 2K -1 (11111111111)
decimal = 2047
hexa = 7FF (11111111111)
T = N x M
T = 2K x 16
T = 32 Kbits (= 4 KB)

## Slide 29: Hardware – Memória
Memória Secundária
Denominada memória secundária, memória auxiliar ou memória de massa.
Objetivo: garantir um armazenamento mais permanente à toda a estrutura de dados e programas do usuário - deve possuir maior capacidade que a memória principal.
Pode ser constituída por diferentes tipos de dispositivos, alguns diretamente ligados ao sistema para acesso imediato (Ex.: discos rígidos), e outros que podem ser conectados quando desejado (Ex.: disquetes, fitas, CD-ROM etc.).

## Slide 30: Hardware – Memória
Memória Secundária - Parâmetros
Tempo de acesso/ciclo de memória - são, em geral, dispositivos eletromecânicos e não circuitos puramente eletrônicos - possuem tempo de acesso maiores. Tempos de acesso típicos: ordem de 8 a 15 ms (hipotético). Discos do tipo CD-ROM: 120 a 300 ms, fitas magnéticas - ordem de segundos.
Capacidade - varia bastante dependendo do tipo de dispositivo utilizado. Discos rígidos – ordem de 500 GB, CD-ROM - ordem de 700 MB, fitas magnéticas (a capacidade depende do comprimento da fita e da densidade de gravação).

## Slide 31: Hardware – Memória
Memória Secundária - Parâmetros
Volatilidade - não voláteis.
Tecnologia - este parâmetro possui uma variedade imensa de tipos, visto que, para cada dispositivo entre os já mencionados (discos, disquetes, fitas, discos ópticos, CD-ROM), há diferentes tecnologias de fabricação.
Temporariedade - armazenamento com caráter permanente ou, pelo menos, de longo período de armazenamento.
Custo - bastante variado.

## Slide 32: Hardware – Memória
Tipos de Memória em uso nos computadores
Processador (Cache L1 e Registradores)
Cache L2 (separado)
mais rápido
mais lento
Memória principal
Memória secundária
mais barato
menor capacidade
mais caro
menor capacidade