## Slide 1: Introdução à Computação
Hardware (Parte III)
Prof.a Joseana Macêdo Fechine
joseana@dsc.ufcg.edu.br
Carga Horária: 60 horas
Universidade Federal de Campina Grande
Departamento de Sistemas e Computação

## Slide 2: Hardware – Entrada e Saída
O usuário se comunica com o núcleo do computador (composto por UCP e memória principal) através de dispositivos de entrada e saída (dispositivos de E/S ou I/O devices, também denominados periféricos).
Funções básicas dos dispositivos de E/S:
  a comunicação do usuário com o computador;
  a comunicação do computador com o meio ambiente (dispositivos externos a serem monitorados ou controlados);
  armazenamento (gravação) de dados.
Permitem a comunicação homem-máquina

## Slide 3: Hardware – Entrada e Saída
Tipos de Dispositivos
Dispositivos de ENTRADA
  Funções: coletar informações e introduzir as informações na máquina, converter informações do homem para a máquina e recuperar informações dos dispositivos de armazenamento.
  Ex.: teclado, mouse, scanner, leitoras óticas, leitoras de cartões magnéticos, câmeras de vídeo, microfones, sensores, transdutores, etc ...
Dispositivos de SAÍDA
  Funções: exibir ou imprimir os resultados do processamento, ou ainda controlar dispositivos externos.
  Ex.: impressoras, monitores de vídeo, plotters, atuadores, chaves, etc ...

## Slide 4: Hardware – Entrada e Saída
Exemplos de Dispositivos de Entrada e Saída

## Slide 5: Hardware – Entrada e Saída
A UCP não se comunica diretamente com cada dispositivo de E/S e sim com "interfaces", de forma a compatibilizar as diferentes características.
O processo de comunicação ("protocolo") é feito através de transferência de informações de controle, endereços e dados propriamente ditos.

## Slide 6: Hardware – Entrada e Saída
Interfaces de entrada e saída
Função: compatibilizar as diferentes características de um periférico e da UCP/MP, permitindo um fluxo correto de dados em uma velocidade adequada a ambos os elementos que estão sendo interconectados.
Conhecidas por diversos nomes, dependendo do fabricante: Interface de E/S = Adaptador de Periférico, Controladora de E/S, Processador de Periférico, Canal de E/S.
Compatibilização de velocidades - feita geralmente por programa, usando memórias ("buffers“) que armazenam as informações conforme vão chegando da UCP e as libera para o dispositivo à medida que este as pode receber.

## Slide 7: Hardware – Entrada e Saída
De uma forma geral, a comunicação entre o núcleo do computador e os dispositivos de E/S poderia ser classificada em dois grupos:
  comunicação paralela
  comunicação serial

## Slide 8: Hardware – Entrada e Saída
Comunicação paralela
Grupos de bits são transferidos simultaneamente (em geral, byte a byte) através de diversas linhas condutoras dos sinais.
A taxa de transferência de dados ("throughput") é alta.
Problema: skew. Deve ser usada para curtas distâncias.
Adequada para dispositivos mais rápidos ou próximos do núcleo do computador: unidades de disco, CD-ROM, DVD, impressora, scanner.

## Slide 9: Hardware – Entrada e Saída
Porta Paralela
A porta paralela é uma interface de comunicação entre o computador e um periférico. Ex: Impressora, Scanner, Câmeras de vídeo
Também pode-se conectar dois computadores através da porta paralela.
Em um computador podem existir várias portas do tipo paralela.
DOS/Windows - LPT1, LPT2, ...

## Slide 10: Hardware – Entrada e Saída
Comunicação serial
Os bits são transferidos um a um, através de um único par condutor. Os bytes a serem transmitidos são serializados ("desmontados" bit a bit) e individualmente transmitidos. Na outra extremidade, os bits são contados e quando formam 8 bits, são remontados, reconstituindo os bytes originais.
Controle mais simples e implementação mais barata.
Adequada para dispositivos mais lentos: mouse, teclado ou para transmissão à longa distância: modem.

## Slide 11: Hardware – Entrada e Saída
Porta Serial
Transforma os bytes em uma seqüência de bits, que são transmitidos em uma única linha de comunicação (saída serial).
Transforma também uma seqüência de bits recebidos.
Em um computador podem existir várias portas do tipo serial.
O DOS/Windows - COM1, COM2, ...

## Slide 12: Hardware – Entrada e Saída
Porta USB - Universal Serial Bus
Permite a conexão de vários periféricos a uma única porta USB.
Plug and Play
Número máximo de conexões: 127 ligados seqüencialmente em um único conector.
Alta velocidade de transmissão.
Desempenho é, em média, dez vezes superior a uma porta serial comum, podendo também suprir a alimentação requerida pelo periférico.
Todos os periféricos ali ligados utilizarão uma única interrupção e um único endereço.

## Slide 13: Hardware – Entrada e Saída
Métodos para transmissão de caracteres através de uma linha de comunicação:
Transmissão Síncrona
  Intervalo de tempo entre dois caracteres subseqüentes-fixo.
Transmissão Assíncrona
  Intervalo de tempo entre os caracteres não é fixo.
  Também é conhecida como "start-stop".
Taxa de eficiência de uma transmissão de dados: relação de número de bits úteis dividido pelo total de bits transmitidos. Método assíncrono: eficiência é menor que a no método síncrono (necessidade dos bits de start e stop).

## Slide 14: Hardware – Entrada e Saída
Tipos de transmissão:
Transmissão simplex
Transmissão half-duplex
Transmissão full-duplex

## Slide 15: Hardware
Placa-mãe ou Motherboard
Placa interna que faz a conexão de componentes.
Possui slots de expansão onde são encaixadas placas de controle de dispositivos, tipo placa de vídeo, de som, modem, etc.

## Slide 16: Hardware
Placa-mãe ou Motherboard
Fonte: http://www.infowester.com/motherboard.php

## Slide 17: Hardware
Placa-mãe ou Motherboard
Item A – local onde o processador deve ser conectado (socket).
Item B - encaixes para a memória Principal. Esse conector varia conforme o tipo (Padrão mais usado atualmente - DDR (Double Data Rate), que também recebe a denominação de SDRAM II (termo pouco usado).
Item C - Slots de expansão (permitem a conexão de vários tipos de dispositivos. Placas de vídeo, placas de som, placas de redes, modems, etc, são conectados nesses encaixes).
  item C1: PCI (Peripheral Component Interconnect)
  Item C2: AGP (Accelerated Graphics Port)
  Item C3: CNR (Communications Network Riser)
  e o PCI Express (PCI-E).
  As placas-mãe mais antigas apresentavam ainda o slot ISA (Industry Standard Architecture).

## Slide 18: Hardware
Placa-mãe ou Motherboard
Item D - Plug de alimentação (Existem, atualmente, dois padrões para isso: o ATX e o AT, este último saiu de linha, mas ainda é utilizado).
  A placa-mãe sozinha consegue alimentar o processador, as memórias e a grande maioria dos dispositivos encaixados nos slots. No entanto, HD, unidades de CD e DVD, drive de disquete e cooler devem receber conectores individuais de energia.
Item E - Conectores IDE e drive de disquete. Existe também, um tipo de HD que não segue o padrão IDE, mas sim o SATA (Serial ATA).
Item F - BIOS e bateria.
  Item F2 - aponta para o chip Flash-ROM e o Item F1, para a bateria que o alimenta.
  Através de uma interface denominada Setup, também presente na Flash-ROM, é possível alterar configurações de hardware, como velocidade do processador, detecção de discos rígidos, desativação de portas USB, etc.

## Slide 19: Hardware
Placa-mãe ou Motherboard
Item G - aponta para a parte onde ficam localizadas as entradas para a conexão do mouse (tanto serial, quanto PS/2), teclado, portas USB, porta paralela, além de outros que são disponibilizados conforme o modelo da placa-mãe.
Item H - Furos de encaixe
Item I – Chipset - responsável pelo controle de vários itens da placa-mãe, como acesso à memória, barramentos e outros.
  Ponte Sul (South Bridge) – I1
    controle de dispositivos de entrada e saída, como as interfaces IDE ou SATA. Placas-mãe que possuem som onboard, podem incluir o controle desse dispositivo também na Ponte Sul;
  Ponte Norte (North Bridge) - I2
    controle do FSB (Front Side Bus - velocidade na qual o processador se comunica com a memória e com componentes da placa-mãe), da freqüência de operação da memória, do barramento AGP, etc.
    Este chip realiza um trabalho "mais pesado" e, por isso, geralmente requer um dissipador de calor para não esquentar muito.

## Slide 20: Hardware
Placa-mãe ou Motherboard
Placas-mãe "onboard" - placas-mãe que possuem um ou mais dispositivos de expansão integrados.
Placa-mãe "offboard" - com nenhum item integrado, ou no máximo, com placa de som ou rede onboard.

## Slide 21: Hardware
Exemplos de Conectores de um Computador
Conectores seriais
Conector paralelo
Conectores de áudio
Conector do mouse tipo PS/2
Conector do teclado tipo PS/2
Conectores USB
Fonte: http://support.dell.com/support/edocs/systems/ws340/bp/ug/back.htm

## Slide 22: Hardware
Exemplos de Conectores de um Computador
1 -> slot da placa AGP
2 -> slots da placa de expansão PCI (4)
3 -> conectores do painel traseiro
4 -> interruptor de tensão de CA
5 -> adaptador de CA

## Slide 23: Hardware
Exemplos de Conectores de um Computador
1 -> conector paralelo 2 -> mouse
3 -> luz de integridade da conexão 4 -> adaptador de rede
5 -> luz de atividade do vínculo 6 -> entrada
7 -> saída 8 -> microfone
9 -> USB (2) 10-> teclado
11 -> luzes de diagnóstico 12 -> conector serial (2)
13 -> conector serial (1)

## Slide 24: Hardware
Hardware - componentes: gabinete, placa mãe, processador, memórias, placa de vídeo, placa de som, CD-ROM, cabos, ...