## Slide 1: Introdução à Computação
TÓPICOS COMPLEMENTARES (Parte III)
Prof.a Joseana Macêdo Fechine
joseana@dsc.ufpb.br
Carga Horária: 60 horas
Universidade Federal de Campina Grande
Departamento de Sistemas e Computação

## Slide 2: Tópicos Complementares
Redes de Computadores

## Slide 3: Redes de Computadores
A possibilidade de conectar vários computadores resulta em tantos benefícios que se tornou uma das áreas de maior crescimento no mercado de microcomputadores.
Os computadores se comunicam de duas maneiras importantes: por meio de modem e de redes.
  O modem permite que os computadores usem linhas telefônicas para trocar dados.
  As redes conectam os computadores diretamente, seja por intermédio de fios especiais ou de alguma maneira de transmissão sem fio.

## Slide 4: Redes de Computadores

## Slide 5: Redes de Computadores
Uma Rede de Computadores é formada por um conjunto de dispositivos capazes de trocar informações e compartilhar recursos, interligados por um sistema de comunicação.
Sistema de Comunicação - arranjo topológico interligando os vários módulos processadores através de enlaces físicos (meios de transmissão) e de um conjunto de regras com o fim de organizar a comunicação (protocolos).

## Slide 6: Redes de Computadores
Compartilhamento de Recursos
Confiabilidade
Escalabilidade
Redução de Custos
Meio de Comunicação eficiente
Objetivos

## Slide 7: Redes de Computadores
Meios de Comunicação
Refere-se aos fios, cabos e outros recursos usados pelos dados para viajar de sua origem para seu destino. São eles:
  Fio de Par Trançado
  Cabo Coaxial
  Cabo de Fibra Ótica
  Conexões sem Fio

## Slide 8: Redes de Computadores
Fio de Par Trançado
Consiste de dois fios entrelaçados um em torno do outro. Capacidade de 100 Mbits/s.
Meios de Comunicação

## Slide 9: Redes de Computadores
O par traçado é bastante susceptível a ruídos e interferência, mas é o meio que tem menor custo por comprimento.
A ligação de nós é extremamente simples, reduzindo ainda mais o custo da utilização.
Fio de Par Trançado

## Slide 10: Redes de Computadores
Cabo Coaxial
Há dois fios condutores em um cabo coaxial. Um deles é um fio simples no centro do cabo; o outro é uma blindagem que envolve o primeiro cabo com um isolante no meio. Existe o cabo grosso, em desuso, e o fino. Capacidade aproximada de 10 Mbits/s.
Meios de Comunicação

## Slide 11: Redes de Computadores
Em certa época, cabo coaxial era o tipo de cabeamento de rede mais amplamente utilizado.
O cabo coaxial tem uma imunidade a ruído bem melhor que o par traçado, mas seu custo é mais elevado.
Cabo Coaxial

## Slide 12: Redes de Computadores
Cabo de fibra ótica
É um fino fio que transmite vibrações de raios de luz em vez de freqüências elétricas. Quando uma extremidade é exposta à luz, o fio transporta a luz para a outra extremidade. Imune a interferências eletromagnéticas.
Meios de Comunicação

## Slide 13: Redes de Computadores
O cabo de fibra óptica é apropriado para transmissão de dados a grande velocidade e alta capacidade, devido a ausência de atenuação e à pureza do sinal.
É o mais caro de todos, atinge taxas de quase centenas de Gbits/s, transmitindo dados, voz e imagem.
Cabo de fibra ótica

## Slide 14: Redes de Computadores
Conexões sem fio
Com a popularização da comunicação de dados, houve um impulso na direção de meios mais flexíveis e de meios que alcancem distâncias maiores. Vários tipos de conexões para comunicação sem fio oferecem essas vantagens.
As redes permanentes sem fio são usadas especialmente em situações nas quais é difícil a passagem física dos dados.
Ex: ondas de rádio, microondas, infravermelho,...
Meios de Comunicação

## Slide 15: Classificação das Redes
Redes Locais - LANs (Local Area Networks)
Redes Metropolitanas - MANs (Metropolitan Area Networks)
Redes Geograficamente Distribuídas ou Redes de Longa Distância - WANs (Wide Area Networks)
Redes Locais sem Fio - WLANs (Wireless Local Area Network).
Redes Pessoais - PANs (Personal Area Network)
Redes Locais Virtuais - VLANs (Virtual Local Area Network)
Redes Privadas Virtuais - VPNs (Virtual Private Network)

## Slide 16: Classificação das Redes
Joseana M. Fechine

## Slide 17: Topologias de Redes
Definem a forma como as estações (Computadores) estão fisicamente distribuídos
A topologia física é a descrição da rota utilizada pelos cabos da rede para interligar os nós.
Topologia de rede é o layout físico dos fios que conectam nos nós da rede.
Topologias comuns: barramento linear, estrela e anel.
Há vários fatores que devem ser considerados para determinar-se qual a melhor topologia para uma certa situação, tais como: tipos de computadores, tipo de fiação, custo e desempenho.

## Slide 18: Topologia em Estrela

## Slide 19: Topologia em Anel

## Slide 20: Topologia em Barramento

## Slide 21: Redes de Computadores
Protocolos - regras e procedimentos para comunicação.
Quando diversos computadores estão interligados em rede, as regras e procedimentos técnicos que administram sua comunicação e interação são chamados de protocolos.

## Slide 22: Arquitetura de Redes
Arquitetura de rede - modelo abstrato que permite descrever a organização e o comportamento dos sistemas que constituem a rede.
Modelos adotados - organização das funções em módulos e estruturação hierárquica - Arquiteturas em Camadas
(Layered Architectures).

## Slide 23: Arquitetura em Camadas
Baseiam-se em três princípios:
Independência entre camadas – uma camada encapsula as funções que realiza, é visível apenas o serviço que oferece.
Camadas adjacentes comunicam-se através de uma interface – a camada inferior oferece um serviço à camada superior através da interface.
Valorização dos serviços – o serviço oferecido por uma camada à camada superior acrescenta valor ao serviço recebido da camada inferior.

## Slide 24: Arquitetura em Camadas
Vantagens:
Redução da complexidade de concepção, desenvolvimento e manutenção.
Possibilidade de desenvolvimento independente das várias camadas.
Flexibilidade de implementação
Possibilidade de suportar diferentes aplicações com um número reduzido de interfaces (serviços) comuns.
Adoção de padrões - permite a produção em massa e o suporte de produtos por diferentes fabricantes.

## Slide 25: Arquitetura em Camadas
Exemplos de Arquiteturas
Modelo RM-OSI (Reference Model - Open System Interconnection);
Arquitetura TCP/IP;
O padrão IEEE 802.

## Slide 26: Arquitetura TCP/IP
Ênfase - ligação de redes heterogêneas.
Os padrões nesta arquitetura são definidos por um comitê denominado IAB (Internet Activity Board).
Constituída de 4 camadas: Aplicação, Transporte, Inter-Rede e Acesso ao meio.
Baseia-se, principalmente, em dois serviços:
  Um serviço de transporte orientado à conexão - fornecido pelo TCP;
  Um serviço de rede não orientado à conexão - fornecido pelo IP.

## Slide 27: Arquitetura TCP/IP

## Slide 28: Arquitetura TCP/IP
TCP/IP
TELNET
FTP
SMTP
POP3
Camada de Aplicação

## Slide 29: Protocolos – Camada de Aplicação
TELNET (Network Terminal Protocol)
Protocolo para a execução remota de aplicações.
SMTP (Simple Mail Transfer Protocol)
Protocolo para o envio e recebimento de correio eletrônico.
FTP/TFTP (File Transfer Protocol/ Trivial File Transfer Protocol)
FTP - inclui senhas de segurança, capaz de conectar-se a um sistema remoto (logon), acessar diretórios e executar a transferência de arquivos entre sistemas.
TFTP - não pode acessar diretórios nem incluir senhas de segurança.

## Slide 30: Protocolos – Camada de Aplicação
HTTP (HyperText Transfer Protocol)
Protocolo para a transferência de documentos, arquivos e aplicações entre sistemas.
POP (Post Office Protocol)
Protocolo para a leitura de correio eletrônico.
DNS (Domain Name Service)
Fornece o serviço de tradução de nomes de hosts em endereços IP.

## Slide 31: Considerações Finais
Quando a tecnologia dos computadores chegar ao ponto em que a maioria dos computadores terá vários processadores, as redes poderão assumir também uma nova dimensão.
Talvez, no futuro, a rede consista em um cabo de extensão do barramento. Talvez todos os computadores virão com a porta já incorporada à sua estrutura básica. Você só precisará ligar o computador novo ao antigo para ter instantaneamente uma rede "inteligente" capaz de dividir o tempo do processador e também de compartilhar dispositivos, memória e dados.