## Slide 1: Organização e Arquitetura de Computadores I
Universidade Federal de Campina Grande
Departamento de Sistemas e Computação
Curso de Bacharelado em Ciência da Computação
Conceitos Básicos
(Parte II)
Profa Joseana Macêdo Fechine
joseana@dsc.ufcg.edu.br
Carga Horária: 60 horas

## Slide 2: Tópicos
Representação da Informação
  Números Inteiros (Complemento de 2)
  Números Reais (Ponto Flutuante)
  Números em BCD

## Slide 3: Representação de Números Inteiros
Representação em Complemento de 2
Representação de números inteiros positivos
  igual à forma aprendida na conversão decimal/binário
Representação de números inteiros negativos
  Complemento de 1 + 1.
  Outra forma de obtenção: mantém-se os bits menos significativos da direita para a esquerda até à ocorrência do primeiro bit igual a 1 (inclusive), sendo os bits restantes complementados de 1.
Exemplos: (8 bits)
  000011002 = +1210 001010012 = +4110
  11110100c2 = -1210 11010111c2 = -4110

## Slide 4: Representação em Complemento de 2
Exemplo: Números inteiros codificados em binário de 8 bits em um sistema que utiliza complemento de 2:
(-128, -127, ..., -2. -1, 0, +1, +2,..., +127)
{10000000, 10000001, ..., 11111110, 11111111, 00000000, 00000001, 00000010, ..., 01111111}
Bit mais significativo informação de sinal
(0 = positivo e 1 = negativo)

## Slide 5: Representação em Complemento de 2
Requer um só circuito (somador) para fazer a adição e a subtração.
Há apenas uma representação para o valor 0 (disponibilidade para mais uma representação) - mais um número negativo pode ser representado (para 8 bits, pode-se representar o número –12810  100000002) .
A quantidade de números positivos é diferente da quantidade de números negativos.

## Slide 6: Representação em Complemento de 2
Números negativos de 8 bits expressos em Complemento de 2.
N (decimal) | N (binário) | -N (complemento de 2)
1 | 00000001 | 11111111
2 | 00000010 | 11111110
3 | 00000011 | 11111101
4 | 00000100 | 11111100
10 | 00001010 | 11110110
20 | 00010100 | 11101100
100 | 01100100 | 10011100
127 | 01111111 | 10000001
128 |  | 10000000

## Slide 7: Representação de Números Reais
Representação em Ponto Flutuante
Uma maneira de separar a faixa de variação dos números de sua precisão consiste em representá-lo na notação científica.
n = f x 10e
  f - fração ou significando (ou mantissa)
  e - expoente (inteiro positivo ou negativo)
Qualquer número (inteiro ou fracionário) pode ser expresso no formato número x baseexpoente, podendo-se variar a posição da vírgula e o expoente.
Denominação (computacional): representação em ponto flutuante (o ponto varia sua posição, modificando, em conseqüência, o valor representado).

## Slide 8: Representação em Ponto Flutuante
Representação pode variar (“flutuar”) a posição da vírgula, ajustando a potência da base.
Exemplos:
  3,14 = 0,314 x 10-1 = 3,14 x 100
  0,000001= 0,1 x 10-5 = 1,0 x 10-6
  1941 = 0,1941 x 104 = 1,941 x 103
A faixa de variação dos números é determinada pela quantidade de dígitos do expoente e a precisão é determinada pela quantidade de dígitos do significando.

## Slide 9: Representação em Ponto Flutuante
Forma normalizada: usa um único dígito antes da vírgula, diferente de zero (*).
Na representação computacional de números em ponto flutuante, a representação normalizada é, em geral, melhor que a não-normalizada.
  Forma normalizada: só existe uma forma de representar um número.
  Forma não normalizada: um mesmo número pode ser representado de diversas maneiras.
(*) Padrão IEEE 754 para números em ponto flutuante – significando normalizado – começa com um bit 1, seguido de um ponto (vírgula) binário e pelo resto do significando (número = ± 1,_ _ ... x 2exp )
Mantissa normalizada - começa com o ponto (vírgula) binário seguido por um bit 1 e pelo resto da mantissa (bit antes da vírgula igual a zero).

## Slide 10: Representação em Ponto Flutuante
Algumas definições:
No número 1,10101x(10)101:
    1,10101 = significando
    101 = expoente
OBS:
  a base binária não precisa ser explicitada
  (o computador usa sempre esta)
  O “1” antes da vírgula, na representação normalizada-se esta for adotada, também pode ficar implícito, economizando um bit (“bit escondido”)

## Slide 11: Representação em Ponto Flutuante
Armazenamento de Floats
Na organização/arquitetura do computador, deve-se definir:
  Número de bits do significando (precisão, p ou f)
  Número de bits do expoente (e)
  Um bit (“0” para + e “1” para -) de sinal (tipicamente o primeiro, da esquerda)

## Slide 12: O Padrão IEEE 754 para Números em Ponto Flutuante
O padrão IEEE 754 para ponto (vírgula) flutuante é a representação mais comum para números reais em computadores de hoje, incluindo PC's compatíveis com Intel, Macintosh, e a maioria das plataformas Unix/Linux.
O padrão IEEE 754 define três formatos:
  Precisão simples (32 bits)
  Precisão dupla (64 bits)
  Precisão estendida (80 bits)
Os formatos de precisão simples e precisão dupla usam a base 2 para o significando e a notação em excesso para o expoente.

## Slide 13: O Padrão IEEE 754 para Números em Ponto Flutuante
Sinal: 0 = + e 1 = -
Combinações: Sinal + Expoente + Significando
Notação em excesso de 127 (bit de polarização): precisão simples.
Notação em excesso de 1023 (bit de polarização): precisão dupla.
Precisão | Sinal | Expoente(+/-) | Significando
Simples (32bits) | 1 [bit31] | 8 [bits30-23] | 23 [bits22-00]
Dupla (64 bits) | 1 [bit63] | 11 [bits62-52] | 52 [bits51-00]

## Slide 14: O Padrão IEEE 754 para Números em Ponto Flutuante
Ilustração
Expoentes na precisão simples c/256 combinações
  01111111 (12710) = expoente zero (bias = polarização)
  00000001 = menor expoente = –126 (abaixo de zero)
  11111110 = maior expoente = +127 (acima de zero)

## Slide 15: O Padrão IEEE 754 para Números em Ponto Flutuante
Exemplo: Realize as conversões abaixo:
10,87510 = ( ? )2 (IEEE 754, com 32 bits)
110000011101000000000000000000002 (IEEE 754, com 32 bits) = ( ? )10

## Slide 16: O Padrão IEEE 754 para Números em Ponto Flutuante
Solução:
10,87510 = 1010,1112 = 1,010111 x 23
sinal: 0
expoente: 310 +12710 = x10 , x 10 = 13010 = 100000102
significando: 010111000000000000000002
Número (IEEE 754, com 32 bits):
010000010010111000000000000000002

## Slide 17: O Padrão IEEE 754 para Números em Ponto Flutuante
Solução:
110000011101000000000000000000002
(IEEE 754, com 32 bits)
sinal: 1
expoente: 100000112 = 13110 , x10 +12710 = 13110 , x10 = 410
significando: 101000000000000000000002 =
Número:(negativo) 1,1012 x 24 = 110102 = -2610

## Slide 18: O Padrão IEEE 754 para Números em Ponto Flutuante
Tipos numéricos IEEE 754

0 < Exp < Max
Qualquer configuração de bits
Normalizado

000 ... 0
Qualquer configuração de bits diferente de zero
Não-Normalizado

000 ... 0
000 ...0
Zero

111 ... 1
000 ..0
Infinito

111 ... 1
Qualquer configuração de bits diferente de zero
Not a Number
Bit de sinal

## Slide 19: O Padrão IEEE 754 para Números em Ponto Flutuante
Ilustração
Expoentes na precisão simples c/256 combinações
  00000000
    sinal=1 e significando = 0...0 : -zero
    sinal=0 e significando = 0...0 : +zero
  11111111
    sinal=1 e significando = 0...0 : -infinito
    sinal=0 e significando = 0...0 : +infinito
    sinal=1 e significando =10...0: indeterminado
    c/outras combinações: NAN

## Slide 20: O Padrão IEEE 754 para Números em Ponto Flutuante
Ilustração
Menor número positivo (lembre do bit escondido e não normalizada)
  0 00000000 00….01 = 2-126 x 2-23 = 2-149
Maior número positivo (lembre do bit escondido)
  0 11111110 11...11 = 2127 x (2-2-23)

## Slide 21: O Padrão IEEE 754 para Números em Ponto Flutuante
Ilustração
Expoentes na precisão dupla
01111111111 (102310) = expoente zero (bias = polarização)
00000000001 = menor expoente = –1022 (abaixo de zero)
11111111110 = maior expoente = +1023 (acima de zero)
Menor número positivo (lembre do bit escondido e não normalizada)
  0 00000000000 00…01 = 2-1022 x 2-52 = 2-1074
Maior número positivo (lembre do bit escondido)
  0 11111111110 11...11 = 21023 x (2-2-52)

## Slide 22: O Padrão IEEE 754 para Números em Ponto Flutuante
Quadro Resumo - IEEE 754
Precisão | Não normalizado | Normalizado | Decimal
Simples | ± 2-149 a (1-2-23) x 2126 | ± 2-126 a (2-2-23) x 2127 | ± ~10-44.85 a ~1038.53
Dupla | ± 2-1074 a (1-2-52)x21022 | ± 2-1022 a (2-2-52)x21023 | ± ~10-323.3 a ~10308.3

## Slide 23: O Padrão IEEE 754 para Números em Ponto Flutuante
A representação em ponto flutuante tem limites de alcance e de precisão.
O alcance é limitado pelo número de bits do expoente.
A precisão é determinada pelo número de bits do significando.

## Slide 24: Representação em Ponto Fixo
Esse método consiste na determinação de uma posição fixa para a vírgula (ou ponto).
Todos os valores representados em ponto fixo para uma determinada operação possuem a mesma quantidade de algarismos inteiros, bem como a mesma quantidade de algarismos fracionários.
  Exemplo: 1101,101 1110,001 0011,110

## Slide 25: Representação em Ponto Fixo
As posições mais adotadas para a vírgula são:
  Na extremidade esquerda do número – nesse caso, o número é totalmente fracionário;
  Na extremidade mais a direita do número – nesse caso, o número é inteiro.
Em qualquer desses casos, no entanto, a vírgula fracionária não estará fisicamente representada na memória; sua posição é determinada na definição da variável, realizada pelo programador (ou pelo compilador), e o sistema memoriza essa posição, mas não a representa fisicamente.

## Slide 26: Representação BCD
A representação de números reais em ponto flutuante é perfeitamente adequada para fazer cálculos matemáticos, científicos, etc.
Na representação em ponto flutuante pode-se ter perda de precisão do número representado ou mesmo haverá números que não podem ser representados por overflow.
Para representação de números em que é necessário manter precisão até o último algarismo, não é admissível erro por aproximação.
Solução: usar a representação BCD ou Binary Coded Decimal (Decimal Representado em Binário).

## Slide 27: Representação BCD
A idéia do BCD é representar, em binário, cada algarismo de forma que o número original seja integralmente preservado.
A codificação BCD não possui extensão fixa, possibilitando representar números com precisão variável - quanto maior o número de bits, maior será a precisão.

## Slide 28: Representação BCD
Tabela de Representação dos Números Decimais em BCD
Decimal | BCD
0 | 0000
1 | 0001
2 | 0010
3 | 0011
4 | 0100
5 | 0101
6 | 0110
7 | 0111
8 | 1000
9 | 1001
Continua ...

## Slide 29: Representação BCD
Tabela de Representação dos Números Decimais em BCD
Decimal | BCD
10 | Inválido
11 | Inválido
12 | Inválido
13 | Inválido
14 | Inválido
15 | Inválido
Exemplo: 23910 = ( ? ) BCD
  2 = 00102
  3 = 00112 e
  9 = 10012, logo: 239 = 001000111001 (BCD).

## Slide 30: Representação BCD
A codificação de um dígito em BCD requer 4 bits.
Como a utilização de apenas 4 bits por byte não é eficiente, normalmente são armazenados 2 dígitos BCD em um só byte. Esta representação é chamada BCD comprimido ou compactado ("packed BCD").
Exemplo: 1423910 = ( ? ) BCD
1 | 42 | 39 | número decimal
xxxx0001 | 01000010 | 00111001 | representação BCD comprimido
a+2 | a+1 | a | endereço

## Slide 31: Representação BCD
Entre os algarismos sem código válido em decimal (códigos representativos dos valores decimais de 10 a 15), é comum utilizar alguns deles para indicar o sinal do número.
Há sistemas que adotam a seguinte convenção para o sinal dos números representados em BCD:
  1100: representa o sinal positivo (“+”)
  1101: representa o sinal negativo (“-”)

## Slide 32: Representação BCD
Com nesta representação ainda há um desperdício de códigos; como BCD usa 4 bits (16 representações possíveis) para representar 10 algarismos, 6 (ou 4) códigos não são utilizados.
Portanto, essa representação é menos eficiente em relação à utilização dos recursos do computador que a representação em ponto flutuante.

## Slide 33: A Representação da Informação
Na maioria das linguagens de programação e nos sistemas de computação (e os compiladores da maior parte das linguagens de programação) emprega-se:
  a representação de números em ponto fixo para indicar valores inteiros (a vírgula fracionária é assumida na posição mais à direita do número);
  números fracionários são representados apenas em ponto flutuante.