## Slide 1
Prof.: Joseana Macêdo Fechine
joseana@dsc.ufcg.edu.br
Organização e Arquitetura de Computadores I Organização básica de computadores (Parte II, Adicional)
Carga Horária: 60 horas
Universidade Federal de Campina Grande
Departamento de Sistemas e Computação

## Slide 2
Memória de um computador  subsistema - construída de vários componentes (vários tipos diferentes de memória) interligados e integrados, com o objetivo de armazenar e recuperar informações.
Conceitos Importantes
  Tempo de acesso
  Capacidade
  Volatilidade
  Tecnologia de fabricação
  Temporariedade
  Custo

## Slide 3
Tempo de acesso
Indica quanto tempo a memória gasta para colocar uma informação no barramento de dados após uma determinada posição ter sido endereçada.
É um dos parâmetros que pode medir o desempenho da memória.
Denominação: tempo de acesso para leitura (ou tempo de leitura).

## Slide 4
Tempo de acesso
Dependente do modo como o sistema de memória é construído e da velocidade dos seus circuitos.
Memórias eletrônicas - igual, independentemente da distância física entre o local de um acesso e o local do próximo acesso - acesso aleatório (direto).
Dispositivos eletromecânicos (discos, fitas, ..) - tempo de acesso varia conforme a distância física entre dois acessos consecutivos - acesso seqüencial.

## Slide 5
Capacidade
Quantidade de informação que pode ser armazenada em uma memória;
Unidade de medida mais comum - byte, podem ser usadas outras unidades como células (no caso de memória principal ou cache), setores (no caso de discos) e bits (no caso de registradores).
Dependendo do tamanho da memória, isto é, de sua capacidade, indica-se o valor numérico total de elementos de forma simplificada, através da inclusão de K (kilo), M (mega), G (giga) ou T (tera).

## Slide 6
Volatilidade
Memórias podem ser do tipo volátil ou não volátil.
Memória não volátil - retém a informação armazenada quando a energia elétrica é desligada. Ex.: Discos, Fitas.
Memória volátil - perde a informação armazenada na ausência de energia elétrica. Ex.: Registradores, Memória Principal.
É possível manter a energia em uma memória originalmente não volátil - uso de baterias.

## Slide 7
Tecnologias de fabricação
Memórias de semicondutores
Memórias de meio magnético
Memórias de meio óptico

## Slide 8
Memórias de semicondutores
Dispositivos fabricados com circuitos eletrônicos e baseados em semicondutores.
Rápidas e relativamente caras, se comparadas com outros tipos.
Há várias tecnologias específicas, cada uma com suas vantagens, desvantagens, velocidade, custo, etc..

## Slide 9
Classificação de Memórias Semicondutoras
RAM
L/E - Leitura/Escrita
(R/W - Read/Write)
ROM (Somente Leitura)
(Read Only Memory)
SRAM
DRAM
FPM DRAM
EDO DRAM
BEDO RAM
SDRAM
RDRAM
ROM
PROM
EPROM
EEPROM

## Slide 10
Memória R/W - Read and Write
Memória de leitura e escrita, de acesso aleatório e volátil.
Pode ser estática (SRAM) ou dinâmica (DRAM).
  SRAM - uso de circuitos transistorizados (flip-flops) mantém a informação enquanto estiver energizada, muito rápida (~ns), usada tipicamente como memória cache.
  DRAM - uso de capacitores (1 transistor e 1 capacitor por bit, não usa flip-flops), necessita de refresh, alta capacidade de armazenamento (> densidade), mais lentas, usadas tipicamente como memória principal. Evolução: FPM DRAM (Fast Page Mode) assíncrona e mais antiga, EDO DRAM (Extended Data Output), também assíncrona, SDRAM (memórias Síncronas), etc.

## Slide 11
Memória R/W - Read and Write
DDR ou SDRAM-II (Double Data Rate SDRAM)
É uma memória SDRAM muito mais avançada e que consegue trabalhar com o dobro do desempenho. Pode-se encontrá-la, por exemplo, em placas-mãe equipadas com o processador AMD K7.
RDRAM (Rambus DRAM)
Baseada em protocolo, isto é, usa padrão de barramento proprietário. A arquitetura interna dos circuitos, é muito diferente das demais pois, permite a leitura e escrita de até 16 dados simultaneamente por circuito. Utilizadas, principalmente, em algumas máquinas de jogos e em aplicações gráficas muito intensivas.

## Slide 12
ROM - Read Only Memory
Memória apenas de leitura. Uma vez gravada não pode mais ser alterada. De acesso aleatório, não é volátil.
Mais lenta que a R/W e mais barata.
Pode ser programada por máscara ("mask programmed“- MROM) em fábrica. Devido ao alto custo da máscara somente se torna econômica em grandes quantidades.
MROM- O firmware era gravado durante a fabricação do circuito, com o auxílio de um filme fotográfico - máscara. As máscaras apresentam o inconveniente de serem caras e não permitem regravação.

## Slide 13
ROM - Read Only Memory
Utilizada geralmente para gravar programas que não se deseja permitir que o usuário possa alterar ou apagar (Ex.: o BIOS - Basic Input Output System e Microprogramas de Memórias de Controle).
Outros tipos: PROM, EPROM, EEPROM e Flash.

## Slide 14
PROM - Programmable Read Only Memory
Memória apenas de leitura, programável.
ROM programável com máquinas adequadas (chamadas queimadores de PROM).
Geralmente é comprada "virgem" (sem nada gravado), sendo muito utilizada no processo de testar programas no lugar da ROM, ou sempre que se queira produzir ROM em quantidades pequenas.
Uma vez programada (em fábrica ou não), não pode mais ser alterada.

## Slide 15
EPROM - Erasable Programmable
Read Only Memory
Memória apenas de leitura, programável (com queimadores de PROM) e apagável (com máquinas adequadas, à base de raios ultra-violeta).
Tem utilização semelhante à da PROM, para testar programas no lugar da ROM, ou sempre que se queira produzir ROM em quantidades pequenas, com a vantagem de poder ser apagada e reutilizada.

## Slide 16
EEPROM (ou E2PROM) - Electrically Erasable Programmable Read Only Memory
Memória apenas de leitura, programável e eletronicamente alterável. Também chamada EAROM (Electrically Alterable ROM).
EPROM apagável - processo eletrônico, sob controle da UCP (equipamento e programas adequados), menor e mais rápida que a EPROM.
Mais cara, geralmente utilizada em dispositivos aos quais se deseja permitir a alteração, via modem (carga de novas versões de programas à distância ou possibilitar a reprogramação dinâmica de funções específicas de um programa, geralmente relativas ao hardware, p.ex., reconfiguração de teclado, programação de terminal, etc).

## Slide 17
ROM Flash
Funcionamento similar ao da EEPROM – conteúdo total ou parcial da memória pode ser apagado normalmente por um processo de escrita.
Apagadas e regravadas por blocos (o apagamento não pode ser efetuado ao nível de byte como na EEPROM), alta capacidade de armazenamento
O termo flash foi imaginado devido à elevada velocidade de apagamento dessas memórias em comparação com as antigas EPROM e EEPROM.
Ideal para várias aplicações portáteis (câmeras digitais, palmtop, assistentes digitais portáteis, aparelhos de música digital ou telefones celulares).

## Slide 18
Memória CMOS - (Complementary Metal Oxide Semiconductor)
Tipo especial de memória para armazenamento das opções essenciais de configuração de inicialização  quantidade de memória instalada, data, hora.
Alimentação via bateria.
Máquinas Macintosh  RAM de parâmetros.

## Slide 19
Memórias de meio magnético
Fabricadas de modo a armazenar informações sob a forma de campos magnéticos.
Devido à natureza eletromecânica de seus componentes e à tecnologia de construção em comparação com memórias de semicondutores, esse tipo é mais barato, permitindo armazenamento de grande quantidade de informação.
Método de acesso às informações - seqüencial.
Exemplos: disquetes, discos rígidos e fitas magnéticas (de carretel ou de cartucho).

## Slide 20
Memórias de meio óptico
Dispositivos que utilizam um feixe de luz para “marcar” o valor (0 ou 1) de cada dado em sua superfície.
Exemplos:
  CD-ROM (leitura)
  CD-RW (leitura e escrita)

## Slide 21
Temporariedade
Indica o conceito de tempo de permanência da informação em um dado tipo de memória.
Classificação:
  Armazenamento “permanente”. Ex.: Discos, disquetes.
  Armazenamento transitório (temporário). Ex.: registradores, memória cache, memória principal.

## Slide 22
Custo
Bastante variado em função de diversos fatores:
  tecnologia de fabricação
  ciclo de memória
  quantidade de bits em um certo espaço físico, etc.
Uma boa unidade de medida de custo é o preço por byte armazenado, em vez do custo total da memória em si.