## Slide 1: Organização e Arquitetura de Computadores I
Universidade Federal de Campina Grande
Departamento de Sistemas e Computação
Curso de Bacharelado em Ciência da Computação
Circuitos Lógicos Seqüenciais
(Parte II)
Profa Joseana Macêdo Fechine
joseana@dsc.ufcg.edu.br
Carga Horária: 60 horas

## Slide 2: Tópicos
Circuitos Lógicos Seqüenciais
  Registradores
  Memória
  Contadores

## Slide 3: Projeto de Circuitos Seqüencias
Registradores
Sistema seqüencial constituído basicamente por flip-flops e que serve para a manipulação e armazenamento de dados.
Os registradores mais simples guardam palavras binárias, outros modificam a palavra guardada somando 1, ou deslocando bits para a direita ou para a esquerda, ou ainda executando outras operações.
Tipos básicos de registradores comumente utilizados: registradores paralelos e registradores de deslocamento.

## Slide 4: Projeto de Circuitos Seqüencias
Registradores Paralelos
Consiste de um conjunto de memórias de 1 bit, que podem ser lidas ou escritas simultaneamente.
Usado para armazenar dados.

## Slide 5: Projeto de Circuitos Seqüencias
Exemplo: Registrador Paralelo de 4 bits
Informação de 4 bits

## Slide 6: Projeto de Circuitos Seqüencias
Informações gerais:
ENABLE=1  os flip-flops irão assumir os valores que estiverem, respectivamente, em PR3, PR2, PR1 e PR0. Assim, se “zerarmos” o registrador (CLEAR=0) e, logo após introduzirmos a informação paralela (I3, I2, I1 e I0) pelas entradas PR3, PR2, PR1 e PR0, as saídas Q3 , Q2 , Q1 e Q0 assumirão respectivamente, os valores da informação.
Essa forma de inserção da informação no registrador é chamada de entrada paralela de informação, sendo a entrada enable responsável pela habilitação da mesma.

## Slide 7: Projeto de Circuitos Seqüencias
Registradores de deslocamento
Aceita e/ou transfere informação serialmente.
Podem ser usados como interface para dispositivos de E/S seriais.
Podem ser usados dentro da ULA, para implementar as funções de deslocamento lógico e rotação. Nesse caso, eles devem também ser equipados com circuitos para leitura/escrita paralela e também serial.

## Slide 8: Projeto de Circuitos Seqüencias
Exemplo: Conversor série/paralelo de 4 bits
Exemplo: armazenamento da informação I = 1010 (I3 I2 I1 I0)

## Slide 9: Projeto de Circuitos Seqüencias
FLIP-FLOP
  Elemento básico utilizado para o armazenamento de informações
  em um sistema digital.
  Uma memória de um bit é o elemento fundamental para desenvolver qualquer outra memória.
Obs.:Existe um tipo de memória que pode ser implementada usando circuitos combinacionais: a memória apenas de leitura (ROM – Read-Only Memory). Uma dada entrada para a ROM (linhas de endereço) sempre produz a mesma saída (linhas de dados). Um ROM pode ser implementada usando decodificador e um conjunto de portas OR.

## Slide 10
Exemplo: Diagrama Lógico de uma memória 4 x 3.
Cada linha de memória representa uma palavra de 3 bits.
Buffer não-inversor

## Slide 11: Projeto de Circuitos Seqüencias
Características da memória 4 x 3
8 linhas de entrada
  Dados (D0 , D1 e D2)
  Endereço (A0 , A1)
  Controle (CS – habilitação do chip, RD – leitura/escrita e OE – habilitação da saída)
3 linhas de saída
  S0 , S1 e S2

## Slide 12: Projeto de Circuitos Seqüencias
Características da memória 4 x 3
Operação de leitura - CS = 1, RD = 1
Operação de escrita - CS=1, RD = 0
Linhas de endereço – indicam qual das 4 palavras de 3 bits deve ser lida ou escrita.
Operação de leitura – as linhas de dados da entrada não são usadas, mas a palavra selecionada é colocada nas linhas de saída de dados.
Operação de escrita – os bits presentes nas linhas de entrada de dados são carregados na palavra de memória selecionada; as linhas de saída de dados não são usadas.

## Slide 13: Projeto de Circuitos Seqüencias
O esquema mostrado na figura pode ser facilmente estendido para tamanhos maiores de memória.
Estender a memória 4 x 3 para 4 x 8 – acrescentar 5 colunas de 4 flip-flops cada e 5 linhas de saída.
Estender a memória 4 x 3 para 8 x 3 – acrescentar 4 linhas de 3 flip-flops cada e 1 linha de endereço.
Um chip de memória de 4 M bits pode ser obtido da forma: 512 K x 8 ( 19 linhas de endereço e 8 linhas de dados).
Com esse tipo de estrutura, o número de palavras da memória deve ser uma potência inteira de 2, a fim de que se possa ter a máxima eficiência, mas o número de bits da palavra pode ser qualquer um.
Chips de Memória

## Slide 14: Projeto de Circuitos Seqüencias
Contadores
O contador é um sistema seqüencial que varia os seus estados, sob o comando de um clock, de acordo com uma seqüência predeterminada.
Os contadores são utilizados principalmente para contagens diversas, geração de palavras, divisão de freqüência, medição de freqüência e tempo, geração de forma de onda, conversão analógico/digital, seqüenciamento de operações de máquinas, etc.
Quando o contador é incrementado além do seu valor máximo, seu valor volta para 0.
Exemplo de contador da UCP – contador de programa (PC).

## Slide 15: Projeto de Circuitos Seqüencias
Configurações Básicas
Os contadores podem ser classificados segundo alguns critérios:
  Tipo de controle: Assíncrono, Síncrono.
  Tipo de contagem: Crescente (up) e Decrescente (down)
  Tipo de código: Hexadecimal, Decimal (Década), Outros

## Slide 16: Projeto de Circuitos Seqüencias
Contadores Assíncronos - a entrada clock se faz apenas no primeiro flip-flop, sendo as outras derivadas das saídas dos blocos anteriores. Ou seja, a saída de um flip-flop dispara uma mudança no estado do flip-flop seguinte. São relativamente lentos.
Contadores Síncronos – o estado de todos os flip-flps é alterado simultaneamente. Por ser mais rápido, esse tipo de contador é utilizado, por exemplo, na CPU.

## Slide 17: Projeto de Circuitos Seqüencias
Exemplo de Contador Assíncrono:
  Contador Hexadecimal Crescente
  Diagrama de Estados

## Slide 18: Projeto de Circuitos Seqüencias
Exemplo de Contador Assíncrono:
  Contador Hexadecimal Crescente
Contagem: 0000 a 1111 ( 0 a F)

## Slide 19: Projeto de Circuitos Seqüencias
Contador Assíncrono Hexadecimal Crescente –
  Diagrama de Tempo
Este circuito também pode ser usado como um divisor de freqüência, pois fQ0=f CK/2, fQ1=f CK/4, fQ2=f CK/8 e fQ3=f CK/16.

## Slide 20: Projeto de Circuitos Seqüencias
Exemplo de Contador Síncrono:
  Contador em Anel (4 bits) – usando flip-flop JK

## Slide 21: Projeto de Circuitos Seqüencias
Exemplo de Contador Síncrono:
  Contador em Anel (4 bits) – usando flip-flop JK
Utilizando, por exemplo, o Mapa de Karnaugh, obtém-se:
Tabela-verdade do comportamento das entradas J e K:

## Slide 22: Projeto de Circuitos Seqüencias
Exemplo de Contador Síncrono:
  Contador em Anel (4 bits)

## Slide 23: Projeto de Circuitos Seqüencias
Exemplo: Diagrama de blocos de um relógio digital