## Slide 1: Organização e Arquitetura de Computadores I
Universidade Federal de Campina Grande
Departamento de Sistemas e Computação
Curso de Bacharelado em Ciência da Computação
Circuitos Lógicos Seqüenciais
(Parte III)
Profa Joseana Macêdo Fechine
joseana@dsc.ufcg.edu.br
Carga Horária: 60 horas

## Slide 2: Tópicos
Projeto de Circuitos Lógicos Seqüenciais
  Hardware Description Language (HDL)
    SystemVerilog

## Slide 3: Síntese – Lógica Sequencial
Regra Geral: Uma variável será sintetizada como flip-flop se o seu valor é atribuído apenas no momento da transição de um sinal.
Exemplo:
  module D_reg4a (
  input [3:0] Data_in,
  input clock, reset,
  output logic [3:0] Data_out);
  always_ff @ (posedge reset or posedge clock) if (reset) Data_out <= 4'b0;
  else Data_out <= Data_in;
  endmodule

## Slide 4: Registrador de Deslocamento
O registrador de deslocamento pode ser implementado, conhecendo-se a forma como os flip-flops são conectados.
  always_ff @ (posedge clock) begin
  if (reset) begin
  reg_a <= 0;
  reg_b <= 0;
  reg_c <= 0;
  reg_d <= 0;
  end
  else begin
  reg_a <= Shift_in;
  reg_b <= reg_a;
  reg_c <= reg_b;
  reg_d <= reg_c;
  end
  end

## Slide 5: Registrador de Deslocamento
Registrador de deslocamento pode ser implementado a partir da operação de concatenação referenciando-se as saídas do registrador.
  module Shift_reg4 (
  input Data_in, clock, reset,
  output logic Data_out);
  logic [3:0] Data_reg;
  always_comb Data_out = Data_reg[0];
  always @ (negedge reset or posedge clock) begin
  if (reset == 0) Data_reg <= 0;
  else Data_reg <= {Data_in, Data_reg[3:1]};
  end
  endmodule

## Slide 6: Lógica Combinacional Registrada
A lógica combinacional que está incluída em um comportamento síncrono poderá ser sintetizada com a saída registrada.
Exemplo:
module mux_reg (
  input [7:0] a, b, c, d,
  output logic [7:0] y,
  input [1:0] select);
  always_ff @ (posedge clock)
  case (select)
  0: y <= a;
  1: y <= b;
  2: y <= c;
  default: y <= d;
  endcase
  endmodule

## Slide 7: Contador Up-Down
Load counter with Data_in when load = 1
Counter counts when counter_on = 1
  counts-up when count_up = 1
  Counts-down when count_up = 0
Especificação Funcional:

## Slide 8: Contador Up-Down
module up_down_counter(
input clk, reset, load, count_up, counter_on,
input [2:0] Data_in,
output logic [2:0] Count);
always_ff @ (posedge reset or posedge clk)
if (reset)
Count = 0;
else if (load)
Count <= Data_in;
else if (counter_on) begin
if (count_up)
Count <= Count +1;
else Count <= Count –1;
end
endmodule