## Slide 1: Organização e Arquitetura de Computadores I
Universidade Federal de Campina Grande
Departamento de Sistemas e Computação
Curso de Bacharelado em Ciência da Computação
Circuitos Lógicos Seqüenciais
(Parte IV)
Profa Joseana Macêdo Fechine
joseana@dsc.ufcg.edu.br
Carga Horária: 60 horas

## Slide 2: Tópicos
Projeto de Circuitos Lógicos Seqüenciais
  Máquina de Estados Finitos

## Slide 3: Projeto de Circuitos Seqüencias
Modelo Geral de um Circuito Seqüencial Síncrono

## Slide 4: Projeto de Circuitos Seqüencias
Usa-se um diagrama chamado de Máquina de Estados Finitos (FSM - Finite State Machine) para representar os vários estados e transições em que um determinado sistema pode se encontrar.

## Slide 5: Projeto de Circuitos Seqüencias
Exemplo: Máquina de Estados Finitos

## Slide 6: Projeto de Circuitos Seqüencias
Uma máquina de estados tem um conjunto de estados e duas funções, chamadas função próximo estado e função saída. O conjunto de estados corresponde a todos os possíveis valores que a memória interna pode assumir.
  Se houver n bits, existirão 2n estados.
  A função do próximo estado é uma função combinacional que de posse das entradas e do estado corrente, determina o próximo estado do sistema.
  A função saída produz um conjunto de saídas a partir do estado atual e das entradas.
As máquinas de estado síncronas mudam seu estado a cada novo ciclo de clock. Isto é, um novo estado é computado a cada ciclo de clock.
  Os elementos de estado são atualizados somente nas transições de clock.

## Slide 7: Projeto de Circuitos Seqüencias
Exemplo: Contador Binário de 2 bits

## Slide 8: Projeto de Circuitos Seqüencias
Exemplo: Máquina de Estados Finitos

## Slide 9: Projeto de Circuitos Seqüencias
Exemplo: Máquina de Estados Finitos

## Slide 10: Projeto de Circuitos Seqüencias
Máquina de MOORE
1/0
2/1
x=1
x=1
x=0
x=0
x=1
x=0
0/0
Estado Atual | Próximo Estado x=0 x=1 | Saída
0 | 0 1 | 0
1 | 0 2 | 0
2 | 0 2 | 1

## Slide 11: Projeto de Circuitos Seqüencias
Máquina de MEALY
Estado Atual | Próximo Estado x=0 x=1 | Saída x=0 x=1
0 | 0 1 | 0 0
1 | 0 1 | 0 1
0
1
x=1/y=1
x=1/y=0
x=0/y=0
x=0/y=0

## Slide 12: Projeto de Circuitos Seqüencias
“Combinação” de MOORE e MEALY
10
11
1/0
0/1
1/0
0
00/0
01
1/0
0/1
1
0/1

## Slide 13: Projeto de Circuitos Seqüencias
Estados equivalentes
Dois estados são equivalentes se a resposta para cada possível seqüência de entrada é uma seqüência de saída idêntica.
Dois estados são equivalentes se as saídas produzidas para cada símbolo de entrada é idêntica e os próximos estados para cada símbolo de saída são os mesmos ou equivalentes.

## Slide 14: Projeto de Circuitos Seqüencias
Estados equivalentes:
S2
S3
1/0
0/1
1/0
0
S0/0
S1
1/0
0/1
1
0/1
S2
1/0
0/0
S0
S1
1/0
0/1
1/0
0/1
S3 e S2

## Slide 15: Projeto de Circuitos Seqüencias
Estados equivalentes:
S1 e S2
0/0
S0
S1
1/0
0/1
1/0
S2
1/0
0/0
S0
S1
1/0
0/1
1/0
0/1