## Slide 1: Organização e Arquitetura de Computadores I
Universidade Federal de Campina Grande
Departamento de Sistemas e Computação
Curso de Bacharelado em Ciência da Computação
Organização Básica de Computadores
(Parte IV)
Profa Joseana Macêdo Fechine
joseana@dsc.ufcg.edu.br
Carga Horária: 60 horas

## Slide 2: Tópicos
Organização Básica de Computadores
  Composição (Memória)

## Slide 3: Organização Básica de Computadores
Composição básica de um Computador eletrônico digital
  Processador
  Memória
  Dispositivos de entrada e saída interligados
Memória Principal
Memória Secundária

## Slide 4: Organização Básica de Computadores
Hierarquia de Memória
Memória Secundária
Memória Principal
Memória Cache
Registradores
Custo baixo
Velocidade baixa
Capacidade elevada
Custo alto
Velocidade alta
Baixa capacidade
Mais informações estão disponíveis no material de IC.

## Slide 5: Organização Básica de Computadores
Exercício de Revisão 1
Uma memória principal RAM (MP) tem um espaço máximo de endereçamento de 2K. Cada célula pode armazenar 16 bits.
Qual o valor total de bits que pode ser armazenado nesta memória?
Qual o tamanho de cada endereço?

## Slide 6: Organização Básica de Computadores
Exercício 2
Um computador, cuja memória RAM (MP) tem uma capacidade máxima de armazenamento de 2K palavras de 16 bits cada, possui um MAR e um MDR.
Qual o tamanho destes registradores?
Qual o valor do maior endereço dessa MP (em decimal e em hexa)?
Qual a quantidade total de bits que nela pode ser armazenada?

## Slide 7: Organização Básica de Computadores
Memória Principal - Ordenação dos Bytes
Existem, basicamente, 2 formas de organização dos bytes em uma palavra de memória
  Ordenação Big endian
  Ordenação Little endian
Os termos big endian (maior valor-big-em primeiro lugar-menor endereço) e little endian (menor valor-little-em primeiro lugar) foram inseridos no jargão da computação por um artigo publicado em 1981, citando o problema e relacionando-o a um episódio mencionado no livro As Viagens de Gulliver – povo que foi à guerra para decidir qual a melhor maneira de quebrar ovos, se pelo maior (big) lado ou se pelo menor (little) lado.

## Slide 8: Organização Básica de Computadores
Memória Principal - Ordenação dos Bytes
Ordenação Big endian
Bytes são numerados da esquerda para a direita (0, 1, 2,..., n-1)
Usada por sistemas Unix (arquiteturas SPARC, IBM Mainframe)
Exemplo numérico com 2 bytes:
0305H = 00000011 00000101

## Slide 9: Organização Básica de Computadores
Memória Principal - Ordenação dos Bytes
Ordenação Little endian
Bytes são numerados da direita para esquerda (n-1, ..., 2, 1, 0)
Usada por IBM PCs (arquiteturas INTEL)
Exemplo numérico com 2 bytes:
0305H = 00000101 00000011

## Slide 10: Organização Básica de Computadores
Memória Principal - Ordenação dos Bytes
Exemplo:
40 | 61
41 | 51
42 | CE
43 | 94
(a) Big endian
40 | 94
41 | CE
42 | 51
43 | 61
(b) Little endian
Valor em hexadecimal: 6151CE94

## Slide 11: Organização Básica de Computadores
Problemas causados pela falta de padronização do armazenamento em memória:
  interpretação de instruções e dados em redes.
  softwares que rodam em várias plataformas devem tratar essas diferenças.
  uso de plataformas de palavras de diferentes tamanhos.
  Importante: A solução para o problema não é trivial, em geral se baseia em inversão dos bytes. Isto funciona para valores numéricos mas não para cadeias de caracteres.

## Slide 12: Organização Básica de Computadores
Memória Principal - Códigos com correção de erros
Problema:
  Dados da memória podem, ocasionalmente, conter erros causados por oscilação de tensão, por exemplo.
Solução:
  Dados são armazenados na memória com um código que permita a detecção ou correção de erros.
  São acrescentados bits extras nas palavras de memória usados para verificar a exatidão da informação.
  Uma palavra de código de n (=m+r) bits conterá: m bits de dados + r bits de redundância (ou verificação).

## Slide 13: Organização Básica de Computadores
Memória Principal - Códigos com correção de erros
  Distância de Hamming - igual ao número de bits correspondentes que diferem em duas palavras de código quaisquer.
  As propriedades de detecção de erros e de correção de erros dependem fundamentalmente da sua distância de Hamming.
  Exemplo: As palavras de código 10001001 e 10110001 distam 3 unidades de Hamming.
  Observação: É necessário que ocorram 3 erros (inversões) nos bits em destaque da palavra 2 para que ela se transforme na palavra 1.

## Slide 14: Organização Básica de Computadores
Memória Principal - Códigos com correção de erros
Exemplo:
  Detecção de d erros  distância de Hamming = d+1
  Correção de d erros  distância de Hamming = 2d+1 (mesmo em presença de d erros, a palavra de código original pode ser recomposta por meio dos bits redundantes)

## Slide 15: Organização Básica de Computadores
Exemplo de Código com detecção de erros
Bit de Paridade: Definido pelo número de 1s que ocorrem em uma palavra. Paridade par: associada a um número par de 1s. Paridade ímpar: associada a um número ímpar de 1s.
Exemplo Simples:
  Inclusão de 1 bit de paridade (0 - par e 1 - ímpar) aos bits de dados da palavra de código.
  A ocorrência de 1 único erro produz palavra de código errada (Distância de Hamming=2, são necessários 2 erros para transformar uma palavra de código válida em outra palavra de código válida).
  Erro só é detectado, e não corrigido. Programa cancela o processamento para não gerar resultados errados.

## Slide 16: Organização Básica de Computadores
Exemplo de Código com correção de erros
Exemplo: Código com somente quatro palavras de código válidas:
0000000000 0000011111 1111100000 1111111111
Distância de Hamming = 5 (correção de dois erros)
Exemplo de palavra de código recebida pelo receptor:
    0000000111 (incorreta)
    Palavra correta: 0000011111 (ocorrência de no máximo dois erros)

## Slide 17: Organização Básica de Computadores
Problemas (Processador – Memória)
Acesso à memória, leitura e escrita, é um dos motivos para menor velocidade de processamento.
Processador é muito mais rápido do que a transferência de dados.
Soluções:
Processador deve executar outras instruções enquanto aguarda acesso à memória. Isto nem sempre é possível e é difícil de implementar.
Colocar memória principal no Chip do processador. Isto tornaria o chip maior e mais caro.
Uso de uma memória menor e mais rápida (em relação à memória principal) chamada Memória Cache.

## Slide 18: Organização Básica de Computadores
Memória Cache
Princípio da localidade
  Localidade temporal
    Uma posição de memória referenciada recentemente tem boas chances de ser referenciada novamente
    iterações e recursividade
  Localidade espacial
    Uma posição de memória vizinha de uma posição referenciada recentemente tem boas chances de ser referenciada
    dados tendem a ser armazenados em posições contíguas

## Slide 19: Organização Básica de Computadores
Memória Cache
Princípio básico
  Na execução de um programa de computador, muitas das referências são a um pequeno conjunto de posições de memória.

## Slide 20
Memória cache e Memória principal.
Wait States: é a manutenção do endereço no barramento por vários ciclos devido à diferença de velocidade entre processador e memória.
Organização Básica de Computadores

## Slide 21: Organização Básica de Computadores
Memória Cache – Exemplo de funcionamento do sistema
  UCP vai buscar uma nova instrução (ou dado), após a busca inicial  acesso à memória cache.
  Instrução (ou dado) na cache  acerto (hit).
  Instrução (ou dado) não está na cache  falta/falha (miss)
Falha no acesso à cache – ocorre sempre que o processador procura uma informação na cache e essa informação não está armazenada neste local, havendo necessidade de buscá-la na memória principal.

## Slide 22
Memória cache e Memória principal.

## Slide 23: Organização Básica de Computadores
Memória Cache
Número de linhas de memória cache < número de blocos da memória principal. Solução:
  Utilizar um algoritmo para mapear os blocos da memória principal em linhas da memória cache;
  Utilizar um mecanismo para determinar o bloco da memória principal que ocupa uma dada linha da memória cache.
Técnicas utilizadas:
  Mapeamento direto
  Mapeamento associativo
  Mapeamento associativo por conjuntos

## Slide 24: Organização Básica de Computadores
Memória Cache
  Mapeamento direto
    Cada bloco da memória principal é mapeado em uma única linha de cache.
    Vantagem: simplicidade e baixo custo
    Desvantagem: cada bloco é mapeado em uma posição fixa da memória cache.

## Slide 25: Organização Básica de Computadores
Mapeamento Direto para Memória Cache

## Slide 26: Organização Básica de Computadores
Memória Cache
  Mapeamento associativo
    Cada bloco da memória principal é carregado em qualquer linha da memória cache
    Vantagem: oferece maior flexibilidade para escolha do bloco a ser substituído quando um novo bloco é trazido para a memória cache.
    Desvantagem: complexidade do conjunto de circuitos necessários.

## Slide 27: Organização Básica de Computadores
Mapeamento Associativo para Memória Cache

## Slide 28: Organização Básica de Computadores
Memória Cache
  Mapeamento associativo por conjuntos
    Combina as vantagens do mapeamento direto e do mapeamento associativo e diminui suas desvantagens.

## Slide 29: Organização Básica de Computadores
Memória Cache
Quando um novo bloco é trazido para a memória cache, um dos blocos existentes deve ser substituído.
  Mapeamento direto – cada bloco é mapeado em uma única linha, o que determina o bloco a ser substituído, não há alternativa.
  Mapeamento Associativo e Associativo por Conjuntos – uso de algoritmo de substituição.

## Slide 30: Organização Básica de Computadores
Memória Cache
Algoritmos de substituição
  LRU (Least Recently Used) – substituir o bloco usado menos recentemente.
  FIFO (First-in-first-out) – substituir o bloco que está no conjunto há mais tempo.
  LFU (Least Frequently Used) – substituir o bloco que foi utilizado menos vezes.
  Outra técnica - substituir aleatoriamente uma das linhas candidatas.
Esquema write-through: a memória principal é atualizada a cada modificação da memória cache.
Esquema write-back: a memória principal só é atualizada quando um bloco da cache precisa ser substituído.

## Slide 31: Organização Básica de Computadores
Memória Cache
Fabricada com tecnologia semelhante à da CPU (possui tempos de acesso compatíveis, resultando numa considerável redução da espera da CPU para receber dados e instruções da cache, ao contrário do que acontece em sistemas sem cache).
Há diversos tipos de memória cache utilizados em sistemas de computação modernos: Cache para a Memória Principal (RAM cache), Cache para Disco.
Lembrar que: podem existir caches primárias (dentro do processador) e outra secundária (fora do chip do processador) e até uma terceira cache mais externa.

## Slide 32: Organização Básica de Computadores
Memória Cache – Formas utilizadas
Cache unificada
  Instruções e dados usando a mesma cache;
  Mais simples de projetar;
  Estabelece automaticamente um equilíbrio entre as buscas de instruções e as buscas de dados.
Cache dividida (Arquitetura de Harvard)
  Uma cache para instruções e outra para dados;
  Permite acesso em paralelo a instruções e a dados.
Arquitetura de Harvard – alusão ao computador Mark III projetado por Howard Aiken, que tinha memórias diferentes para instruções e para dados.

## Slide 33
Organização das Memórias Cache do Pentium