## Slide 1: Organização e Arquitetura de Computadores I
Universidade Federal de Campina Grande
Departamento de Sistemas e Computação
Curso de Bacharelado em Ciência da Computação
Organização Básica de Computadores
(Parte V)
Profa Joseana Macêdo Fechine
joseana@dsc.ufcg.edu.br
Carga Horária: 60 horas

## Slide 2: Tópicos
Organização Básica de Computadores
  Composição (Dispositivos de Entrada e Saída Interligados)

## Slide 3: Organização Básica de Computadores
Barramento
Um caminho de comunicação entre duas ou mais unidades
  Compartilhado – um usuário por vez
  A comunicação é do tipo um para todos - broadcast
Barramentos são agrupamentos de canais da largura de um bit
  Ex. Um barramento de 32 bits é constituído de 32 canais de um bit

## Slide 4: Organização Básica de Computadores
Barramentos de um computador

## Slide 5: Organização Básica de Computadores
Barramentos simples

## Slide 6: Organização Básica de Computadores
Barramentos múltiplos

## Slide 7: Organização Básica de Computadores
Barramentos – Tipos
Barramento de dados – bidirecional
Barramento de endereços – unidirecional
Barramento de controle - bidirecional

## Slide 8: Organização Básica de Computadores
Barramento de Dados (Data Bus)
São linhas usadas para transferência de dados e instruções entre processador, memória e dispositivos de E/S.
Possuem diferentes tamanhos, dependendo do processador. Exemplo: 8, 16, 32, 64 e 128.

## Slide 9: Organização Básica de Computadores
Barramento de Endereços (Address Bus)
Usado para selecionar a origem ou destino de sinais transmitidos em um dos outros barramentos ou em uma de suas linhas. Conduz endereços.
Uma função típica: selecionar um registrador em um dos dispositivos do sistema, que é usado como a fonte ou o destino do dado.
O processador usa n linhas de endereço do barramento para endereçar 2n posições diferentes de memória
Exemplo: Barramento de Endereços com 32 linhas, pode endereçar 232 dispositivos.

## Slide 10: Organização Básica de Computadores
Barramento de Controle (Control Bus)
Sincroniza as atividades do sistema.
Conduz o status e a informação de controle de/para o microprocessador.
Para um Barramento de Controle ser formado, várias linhas de controle são necessárias.

## Slide 11: Organização Básica de Computadores

## Slide 12: Organização Básica de Computadores
Tipos de Barramentos
Dedicado
  Separa linhas de dados e endereços
Multiplexado
  Compartilha linhas de dados e endereços
  Usa linhas de endereço válido ou dado válido
  Vantagem – Poucas linhas, espaço, custo
  Desvantagem
    Controle mais complexo
    Redução do desempenho

## Slide 13: Organização Básica de Computadores
Barramentos
Cada dispositivo de E/S é composto de duas partes:
  Controladora – contém a maioria dos circuitos eletrônicos do dispositivo.
  O dispositivo propriamente dito (ex.: drive de disco).

## Slide 14: Organização Básica de Computadores
Controladora
Em geral está em uma placa ligada a um slot livre, exceto no caso daquelas que não são opcionais (ex.: teclado), que muitas vezes está na placa mãe.
Função: controlar seu dispositivo de E/S e tratar o acesso do dispositivo ao barramento.
Uma controladora que lê ou escreve dados da/na memória sem que seja necessária a intervenção do processador, executa Acesso Direto à Memória (Direct Memory Access – DMA)

## Slide 15: Organização Básica de Computadores
Acesso Direto à Memória (DMA)
Quando termina a transferência dos dados, a controladora força uma interrupção, fazendo com que o processador suspenda a execução do programa corrente, para começar a rodar um procedimento especial – rotina de tratamento da interrupção.
Quando a rotina de tratamento da interrupção terminar sua execução, o processador retorna a execução do programa interrompido quando da ocorrência da interrupção.

## Slide 16: Organização Básica de Computadores

## Slide 17: Organização Básica de Computadores
O barramento não é usado apenas pelas controladoras de E/S, mas também pelo processador na busca de instruções e dados da memória.
O que vai acontecer se o processador e uma controladora de E/S decidirem usar o barramento ao mesmo tempo?

## Slide 18: Organização Básica de Computadores
O Árbitro de barramento (um chip), decide de quem é a vez.
Em geral, os dispositivos de E/S têm preferência, preterindo o processador, pois os discos e demais dispositivos, cuja operação dependa de movimento de suas partes, não podem ter seu trabalho interrompido.
Quando uma operação de E/S estiver em andamento, será garantido acesso prioritário ao barramento ao dispositivo que estiver realizando a tarefa. Denominação: roubo de ciclo (tem influência direta no desempenho do computador).
Essa metodologia funcionou muito bem nos primeiros PC, dado que a velocidade de operação de todos os seus componentes era, em linhas gerais, da mesma ordem de magnitude da banda passante do barramento.

## Slide 19: Organização Básica de Computadores
Tipos de Arbitragem de Barramento
Arbitragem centralizada
  Precisa de um árbitro para controlar o acesso ao barramento que determina quem será o próximo mestre do barramento.
Arbitragem descentralizada
  Não usa árbitro para controlar o acesso ao barramento.
  Quando um dispositivo precisar usar o barramento, o dispositivo deve ativar a linha de requisição.
  Todos os dispositivos monitoram todas as linhas de requisição.

## Slide 20: Organização Básica de Computadores
Arbitragem de Barramento Centralizada

## Slide 21: Organização Básica de Computadores
Arbitragem de Barramento Descentralizada

## Slide 22: Organização Básica de Computadores
Protocolo de barramento
Conjunto de regras que especificam o funcionamento do barramento.
Define as regras e especificações, elétricas e mecânicas, de compatibilização de um conjunto de dispositivos de E/S, em geral fornecidos por terceiros, com o barramento.
Os dispositivos ligados ao barramento podem funcionar como:
  mestres: dispositivos ativos, ou seja, que comandam o barramento
  escravos: dispositivos passivos, ou seja, não controlam o barramento.

## Slide 23: Organização Básica de Computadores

## Slide 24: Organização Básica de Computadores
Temporização do barramento
Barramentos Síncronos
  Têm uma de suas linhas alimentada por um oscilador a cristal (clock). Todas as atividades do barramento gastam um número inteiro de ciclos desse sinal – ciclos do barramento.
Barramentos Assíncronos
  Não usam clock para sincronização de operações.
Importante: O maior problema com o barramento síncrono é que os dispositivos mais rápidos têm que esperar alguns clocks inteiros para finalização de operações com dispositivos mais lentos.

## Slide 25: Organização Básica de Computadores
Barramentos Síncronos

## Slide 26: Organização Básica de Computadores
Barramentos Assíncronos

## Slide 27: Organização Básica de Computadores
Barramento Síncrono
Vantagens
  nenhuma ou pouca lógica é necessária durante a transação
  barramento rápido e de baixo custo
Desvantagens
  todos os dispositivos devem operar na mesma velocidade
  risco de clock skew
  têm comprimento físico limitado
Transação consiste basicamente de duas partes:
  envio do endereço e leitura dos dados

## Slide 28: Organização Básica de Computadores
Barramento Assíncrono
a comunicação se dá a partir de um protocolo conhecido como aperto de mão (handshaking), que é self-timed.
Vantagens
  mais adaptável a mudanças tecnológicas
  adaptável a uma grande variedade de dispositivos (velocidade)
  permite maior comprimento físico
  usado tipicamente em transações de entrada/saída

## Slide 29: Organização Básica de Computadores
Barramento Assíncrono
Desvantagens
  lógica dedicada é necessária em cada dispositivo
  maior overhead devido ao processo de sincronização
  menor BW (Banda Passante)

## Slide 30: Organização Básica de Computadores
Barramento Assíncrono - Transações
0 – colocação do endereço nas linhas de dados e ativação do sinal de leitura requerida pelo dispositivo de entrada/saída
1 – leitura do endereço e ativação do sinal de reconhecimento pela memória
2 – detecção do sinal de reconhecimento e liberação das linhas de dados e leitura requerida pelo dispositivo
3 – reconhecimento da liberação das linhas e desativação do sinal de reconhecimento pela memória
4 – quando pronta, a memória coloca os dados nas linhas de dados e ativa o sinal de dados prontos
5 – o dispositivo reconhece o sinal de dados prontos, lê os dados e ativa o sinal de reconhecimento
6 – a memória detecta o sinal de reconhecimento, e então libera as linhas de dados e dados prontos
7 – o dispositivo detecta a liberação da linha dados prontos e desativa o sinal de reconhecimento

## Slide 31: Organização Básica de Computadores
Exercício 1: Considere um barramento síncrono com as seguintes características:
  largura do barramento = 4 bytes
  envio do endereço para a memória: 5 ns
  leitura da memória: 20 ns
  envio do dado para o dispositivo: 5 ns
E responda as questões abaixo:
Qual o tempo total para a leitura de uma palavra?
Qual a banda passante máxima?

## Slide 32: Organização Básica de Computadores
Resposta:
  largura do barramento = 4 bytes
  envio do endereço para a memória: 5 ns
  leitura da memória: 20 ns
  envio do dado para o dispositivo: 5 ns
Tempo total para a leitura de uma palavra:
  5 ns + 20 ns + 5 ns = 30 ns
- Banda passante máxima:
  4 bytes / 30 ns = 133 MB/s

## Slide 33: Organização Básica de Computadores
Exercício 2: Considere um barramento assíncrono com as seguintes características:
- largura do barramento = 4 bytes
- cada passo: 4 ns
- passo da memória: 20 ns
E responda as questões abaixo:
Qual o tempo total para a leitura de uma palavra?
Qual a banda passante máxima?

## Slide 34: Organização Básica de Computadores
Resposta:
  largura do barramento = 4 bytes
  cada passo: 4 ns
  passo da memória: 20 ns
Tempo total para a leitura de uma palavra:
  Passo 1: 4 ns
  Passos 2,3,4: máximo (3 x 4 ns , 20 ns) = 20 ns
  Passos 5,6,7: 3 x 4 ns = 12 ns
  4 ns + 20 ns + 12 ns = 36 ns
- Banda passante máxima:
  4 bytes / 36 ns = 111 MB/s

## Slide 35: Organização Básica de Computadores
Barramento Síncrono x Assíncrono
Os barramentos síncronos não podem tirar vantagem dos ganhos em desempenho das novas tecnologias surgidas após a sua definição.
A cada mudança de tecnologia, para se aumentar o desempenho do sistema, é necessário trocar todos os dispositivos da tecnologia anterior. Isto não acontece com os barramentos assíncronos, pois cada operação pode definir a sua própria temporização.
Podem conviver num mesmo barramento assíncrono dispositivos de tecnologias diferentes. Esta flexibilidade tem, como custo, uma maior complexidade do barramento.

## Slide 36: Organização Básica de Computadores
Barramento Síncrono x Assíncrono
A medida que os avanços tecnológicos aproximam-se dos limites físicos de velocidade dos dispositivos, a vantagem da flexibilidade dos barramentos assíncronos perde um pouco a sua importância.
Pois numa mesma tecnologia, o desempenho dos barramentos síncronos é um pouco maior que o desempenho dos barramentos assíncronos.

## Slide 37: Organização Básica de Computadores
O barramento assíncrono tem vantagens em relação ao síncrono, porém os síncronos são mais usados pois:
  são mais fáceis de construir, o processador simplesmente ativa seus sinais e a memória simplesmente reage a eles. Não há realimentação (causa e efeito);
  há uma boa soma de dinheiro investida na tecnologia de barramentos síncronos.

## Slide 38
Barramento | Clock | Número de bits | Dado por ciclo de clock | Taxa máxima de transferência
PCI | 33 MHz | 32 | 1 | 133 MB/s
PCI | 66 MHz | 32 | 1 | 266 MB/s
PCI | 33 MHz | 64 | 1 | 266 MB/s
PCI | 66 MHz | 64 | 1 | 533 MB/s
PCI-X 64 | 66 MHz | 64 | 1 | 533 MB/s
PCI-X 133 | 133 MHz | 64 | 1 | 1.066 MB/s
PCI-X 266 | 133MHz | 64 | 2 | 2.132 MB/s
PCI-X 533 | 133 MHz | 64 | 4 | 4.266 MB/s
AGP X1 | 66 MHz | 32 | 1 | 266 MB/s
AGP X2 | 66 MHz | 32 | 2 | 533 MB/s
AGP X4 | 66 MHz | 32 | 4 | 1.066 MB/s
AGP X8 | 66 MHz | 32 | 8 | 2.133 MB/s
PCI Express X1 | 2.5 GHz | serial/1lane |  | 250 MB/s em cada sentido
PCI Express X2 | 2.5 GHz | serial/2lanes |  | 500 MB/s em cada sentido
PCI Express X4 | 2.5 GHz | serial/4lanes |  | 1.000 MB/s em cada sentido
PCI Express X16 | 2.5 GHz | serial/16lanes |  | 4.000 MB/s em cada sentido
PCI Express X32 | 2.5 GHz | serial/32lanes |  | 8.000 MB/s em cada sentido
Exemplos de Barramentos

## Slide 39: Organização Básica de Computadores

## Slide 40: Organização Básica de Computadores

## Slide 41: Organização Básica de Computadores
Quando os barramentos são longos e com muitos dispositivos usam-se chips amplificadores digitais.
O barramento tem linhas de endereços, dados e controle, porém não é necessário o mapeamento 1 para 1 com os pinos do processador. Para compatibilizar sinais e pinos dos processadores são usados chips conhecidos como decodificador de barramento.
Ao se projetar um barramento, faz-se necessário considerar os seguintes aspectos: largura, metodologia de temporização, arbitragem e operações possíveis.
Um projeto eficiente de barramentos é crucial para a velocidade do sistema.