## Slide 1: Organização e Arquitetura de Computadores I
Universidade Federal de Campina Grande
Departamento de Sistemas e Computação
Curso de Bacharelado em Ciência da Computação
Nível ISA
(Parte I)
Profa Joseana Macêdo Fechine
joseana@dsc.ufcg.edu.br
Carga Horária: 60 horas

## Slide 2: Tópicos
Nível ISA
  Nível da Arquitetura do Conjunto de Instruções

## Slide 3: Nível ISA
Nível ISA
  É a interface entre o software e o hardware
  Identificação atual: “a arquitetura” da máquina
Metodologia empregada pelos Arquitetos de Sistemas
  Aceita-se programas em diversas linguagens de Alto Nível
  Traduz-se a linguagem para uma linguagem intermediária - o nível ISA
  Constrói-se um hardware, com ou sem microprogramação, que executa instruções do nível ISA. Nesse nível está definida a interface entre os compiladores e o hardware.

## Slide 4: Nível ISA
O Nível ISA depende de uma negociação entre os projetistas de compiladores e os engenheiros de Hardware.
As novas máquinas devem ser compatíveis com:
  Antigos Sistemas Operacionais
  Aplicações já desenvolvidas
  O desafio é construir máquinas melhores e compatíveis com as anteriores

## Slide 5: Nível ISA
Visão Geral do Nível
Propriedades do Nível ISA
O nível ISA define o aspecto da máquina para um programador de linguagem de máquina
Para gerar código para o nível ISA o projetista do compilador deve conhecer:
  o modelo de memória da máquina
  quais os registradores que estão implementados
  os tipos de dados e de instruções disponíveis

## Slide 6: Nível ISA
Visão Geral do Nível
Propriedades do Nível ISA
Também afetam o desempenho e devem ser visíveis ao projetista do compilador:
  se a máquina é microprogramada ou hardwired
  se é projetada ou não em pipeline
  superescalar ou não
Para algumas arquiteturas não existe uma documentação formal de especificação
  fabricante não quer clones de sua máquina
  (ex: Pentium-Intel)

## Slide 7: Nível ISA
Visão Geral do Nível
Propriedades do Nível ISA
Existência de, no mínimo, dois modos de execução:
  Modo kernel (ou supervisor) – usado para executar o sistema operacional e, portanto, permite que qualquer instrução da máquina seja executada no mesmo.
  Modo usuário – usado para executar programas de aplicação e não permite que certas instruções mais sensíveis executem no mesmo.

## Slide 8: Nível ISA
Modelos de memória
Todos os computadores dividem suas memórias em um conjunto de células que têm endereços consecutivos. O tamanho mais comum das células é de 8 bits (byte).
Os bytes são em geral agrupados em palavras de 4 bytes (32 bits) ou de 8 bytes (64 bits)
As palavras de 4 ou 8 bytes podem estar alinhadas ou não alinhadas com as fronteiras naturais da memória.

## Slide 9: Nível ISA
Uma palavra de 8 bytes em uma memória little-endian. (a) Alinhada (b) Não Alinhada. Algumas máquinas exigem que as palavras da memória sejam alinhadas.
Palavra de 8 bytes, alinhada, armazenada no endereço 8
Palavra de 8 bytes, não-alinhada, armazenada no endereço 12
Endereços
Endereços

## Slide 10: Nível ISA
Modelos de memória
O acesso a memórias alinhadas são mais eficientes.
  A leitura de um endereço arbitrário requer um hardware mais sofisticado e é mais caro
Mesmo quando alinhadas, os acessos à memória podem ser não alinhados.
  Manutenção de compatibilidade com arquiteturas antigas (máquinas de 8 ou 16 bits)

## Slide 11: Nível ISA
Registradores
Todos os processadores têm um conjunto de registradores visíveis no nível ISA.
Existem para controlar a execução do programa, para guardar resultados temporários e para outros propósitos.
Em geral, os registradores visíveis no nível de microarquitetura, não são visíveis para o nível ISA. Há exceções (ex.: PC e SP visíveis em ambos os níveis).
Os registradores visíveis no nível ISA são sempre visíveis no nível da microarquitetura, uma vez que é lá que são implementados.

## Slide 12: Nível ISA
Instruções
O conjunto de instruções controla tudo o que a máquina pode fazer.
Tipos de instruções típicas:
  LOAD, STORE - realizam o movimento de dados e instruções entre memória e registradores
  MOVE - realizam cópia de valores entre registros
  ADD, SUB, MULT,... - realizam operações aritméticas
  AND, OR, XOR, ... - realizam operações lógicas
  EQ, NEQ, LEQ,... - realizam operações de comparação
  GOTO - operação de desvio

## Slide 13: Nível ISA
Exemplos de Instruções:

## Slide 14: Nível ISA
Exemplos de Instruções:

## Slide 15: Nível ISA
Exemplos de Instruções:

## Slide 16: Nível ISA
Exemplos de Instruções:

## Slide 17: Nível ISA
Exemplos de Instruções:

## Slide 18: Nível ISA
Exemplos de Instruções:

## Slide 19: Nível ISA
Exemplos de Instruções:

## Slide 20: Nível ISA
Exemplos de Instruções:

## Slide 21: Nível ISA
Tipos de Dados - Numéricos
Inteiros
  Comumente de 8, 16, 32 e 64 bits, com sinal e sem sinal
  Muitas vezes representados em complemento de 2
  Exemplo: Para o caso de 32 bits sem sinal  232 valores inteiros
  Exemplo: Para caso de 32 bits com sinal  231 valores inteiros mais o sinal

## Slide 22: Nível ISA
Tipos de Dados - Numéricos
Ponto Flutuante
  Comumente de 32, 64 e 128 bits, com sinal e sem sinal
  Considera-se o sinal, a parte inteira e a parte decimal
  Podem existir registradores específicos para esses tipos de dados

## Slide 23: Nível ISA
Tipos de Dados – Não Numéricos
Textos ou alfanuméricos
  Tipicamente usados em processadores de texto, planilhas e banco de dados
  Códigos mais usados atualmente: ASCII (8 bits) e UNICODE (16bits)

## Slide 24: Nível ISA
Formato de Instruções
Uma instrução é formada por:
  um código de operação (obrigatório)
  informações a respeito da fonte e do destino de seus operandos (facultativo)
  um, dois ou três endereços.

## Slide 25: Nível ISA
Formato de Instruções
Quatro formatos de instruções muito comuns: (a) Instrução sem endereço. (b) Instrução com um endereço. (c) Instrução com dois endereços. (d) instrução com três endereços.
Obs.: OPCODE – Código de operação, ADDRESS, ADDR - Endereço

## Slide 26: Nível ISA
O código de operação informa ao hardware o que deve ser feito quando de sua execução.
As instruções
  podem ter tamanhos diversos (complica o projeto mas tem-se economia de memória) ou
  podem ser todas de tamanhos iguais (simplifica o projeto, mas desperdiça espaço. Por que?)

## Slide 27: Nível ISA
Importante:
O tamanho ideal de uma instrução deve considerar, além do preço da memória, o tempo de decodificação e de execução de uma instrução.
Como os processadores modernos são capazes de executar várias instruções no mesmo ciclo de clock, torna-se imperativo um mecanismo de busca de várias instruções em cada ciclo de clock (memórias cache).
Quando uma instrução tem endereços, o tamanho do endereço deve ser compatível com o tamanho máximo da memória do computador. Mas, memórias maiores requerem endereços mais longos resultando em instruções maiores.