## Slide 1: Processamento e Transmissão Digital de Sinais de Voz: Caracterização de Sinais de Voz (Parte I)
Benedito Aguiar Guimarães Neto
Joseana Macêdo Fechine
Universidade Federal de Campina Grande
bganeto@dee.ufcg.edu.br, joseana@dsc.ufcg.edu.br

## Slide 2: Caracterização de Sinais de Voz
Sons Sonoros (vozeados)
As cordas vocais vibram e fazem variar o grau de abertura da glote e conseqüentemente o volume de ar proveniente dos pulmões que passa através da mesma.
Variação periódica na velocidade de volume na glote  excitação do trato vocal  produção de sons com harmônicas da freqüência de vibração das cordas vocais (frequência fundamental (F0) - frequência de pitch).

## Slide 3: Caracterização de Sinais de Voz
Freqüência Fundamental
Depende da dimensão e espessura da glote.
Locutores do gênero masculino - gama de vibração das cordas vocais situa-se nos 50-250 Hz
Locutores do gênero feminino – a gama situa-se nos 120-300 Hz, podendo chegar aos 500 Hz para as crianças.
Português falado no Brasil
80 Hz (homens) – 350 Hz (crianças)
Valores típicos: 150 Hz (homens) e 250 Hz (mulheres)
Um locutor pode ser caracterizado através da sua freqüência fundamental média, com variações naturais dependentes da entoação, estresse e emoção.

## Slide 4: Caracterização de Sinais de Voz
Freqüência Fundamental
É normal um locutor apresentar uma variação que pode atingir em fala natural uma oitava (e.g., 80-160 Hz para um locutor masculino), podendo atingir 2 oitavas no caso de fala forçada ou cantada.
Variações mais acentuadas requerem um esforço físico considerável.

## Slide 5: Caracterização de Sinais de Voz
Sons não vozeados
A glote mantém-se aberta e o ar proveniente dos pulmões, ao passar com velocidade suficiente por uma constrição do trato vocal, produz sons com turbulência.

## Slide 6
Representação temporal e respectivo espectrograma de um segmento
fonético vozeado /e/ e de um segmento não vozeado /s/,
ditos por um locutor masculino e outro feminino.

## Slide 7: Caracterização de Sinais de Voz
Sons vozeados/não vozeados
Devido à vibração das cordas vocais as zonas vozeadas têm uma característica passa-baixa.
As zonas não vozeadas apresentam em geral maior energia nas altas freqüências que as zonas vozeadas.

## Slide 8: Caracterização de Sinais de Voz
Formantes
Produção de fala - uma operação de filtragem - uma fonte de som excita o trato vocal e/ou o trato nasal.
  Zonas vozeadas - excitação é periódica
  Zonas não vozeadas – excitação ruidosa e aperiódica
Trato vocal (atuando como um filtro) - amplifica algumas zonas do espectro, atenuando outras.
Zonas amplificadas - correspondem às zonas de ressonância, definidas por uma freqüência central, por uma largura de banda e por uma energia.
Frequência central da ressonância - freqüência do formante (formante).

## Slide 9: Caracterização de Sinais de Voz
Formantes
Podem ser definidos como picos de energia em uma região do espectro sonoro. Os parciais que se encontram nessa região de ressonância serão realçados.
Normalmente representados por F1, F2, F3,...., começando pela freqüência mais baixa.
Posição do trato vocal - especialmente para as vogais - determina os formantes e deste modo o som produzido.

## Slide 10
Periodograma e respectiva envoltória espectral de um frame (20 ms) de um segmento fonético correspondente a um /i/, produzido por um locutor masculino (F1=266 Hz, F2=2044Hz, F3=2711Hz, F4=3422Hz).
Exemplo /i/:
F1=266 Hz, F2=2044Hz, F3=2711Hz, F4=3422Hz

## Slide 11
Médias das frequências dos três primeiros formantes : F1, F2 e F3 das vogais orais do português brasileiro para uma população de 90 pessoas.
FREQUÊNCIA DAS VOGAIS (RUSSO E BEHLAU, 1993)

## Slide 12
Valores acústicos médios de freqüência e intensidade dos sons da fala do português brasileiro, dispostos no registro gráfico do audiograma.
AUDIOGRAMA (RUSSO E BEHLAU, 1993)

## Slide 13
PISTAS E INFORMAÇÕES ACÚSTICAS
(RUSSO E BEHLAU, 1993)

## Slide 14
PISTAS E INFORMAÇÕES ACÚSTICAS
(RUSSO E BEHLAU, 1993)

## Slide 15: Caracterização de Sinais de Voz
Coarticulação
Zonas vozeadas - períodos glotais não são exatamente iguais.
Fontes de variação da forma de onda
  - evolução lenta do trato vocal - diferenças de energia.
A fala não é na realidade uma seqüência de sons bem definidos.
A transição entre um par de segmentos fonéticos produz-se de forma gradual, exibindo o sinal pequenas variações das características de um som para o som procedente, efeito denominado de coarticulação.
A fala contêm outra informação para além da simples seqüência de sons e respectiva coarticulação: identidade do locutor, gênero e idade, estado de alegria ou tristeza e as suas emoções.

## Slide 16: Caracterização de Sinais de Voz
Coarticulação
A variância das características acústicas dos sons de fala é o grande problema para a elaboração dos modelos de percepção.
Não há correspondência unívoca entre os fonemas de uma língua e sua realização acústica.
Não se pronuncia uma sentença da mesma maneira por duas vezes.

## Slide 17: Caracterização de Sinais de Voz
Coarticulação
A coarticulação pode ser exemplificada através alofonia – quando uma mesma letra tem variação fônica dependendo do contexto em que se encontra.
Exemplo no português - as letras r e s (respectivamente) nas seguintes palavras:
quero x carro x torta;
casa x massa x pasta x desde.

## Slide 18: Caracterização de Sinais de Voz
Desenvolvimento de sistemas de processamento de fala - freqüentemente necessário traduzir uma onda acústica nos sons produzidos - transcrição fonética.
Este processo produz a sequência de símbolos fonéticos e respectivas marcas temporais, utilizando para tal um alfabeto fonético – tarefa difícil
Outro nível de anotação mais simples – “transcrição fonética larga”, derivada apenas da transcrição ortográfica de determinada frase, não tendo associada uma onda acústica.

## Slide 19
Transcrição Fonética

## Slide 20: Caracterização de Sinais de Voz
Exemplo de uma transcrição fonológica
"Mas ninguém poderia adivinhar o que ela pensava.
"mas nin'guEm pode'ria adivi'Nah o ke 'ela pen'sava.