## Slide 1
Universidade Federal de Campina Grande
Departamento de Sistemas e Computação
Curso de Bacharelado em Ciência da Computação
Sistemas Multimídia
Hardware/Software
para Multimídia
(Parte II)
Prof.a Joseana Macêdo Fechine
joseana@dsc.ufcg.edu.br
Carga Horária: 60 horas

## Slide 2: Sistemas Multimídia
Tópico
Características do Hardware para Multimídia
  Placa de Vídeo
  Placa de Som

## Slide 3: Caracterização do Hardware para Multimídia
Placa de Vídeo
  Dispositivo responsável por enviar as imagens geradas no computador para a tela do monitor.
  Elementos/características:
    Barramento
    Resolução
    Esquema de cores
    Padrão (VGA, SVGA)
    Memória de Vídeo

## Slide 4: Caracterização do Hardware para Multimídia
Placa de vídeo 3D da Asus, modelo Extreme AX800XT PE/2DHTV, que utiliza o barramento PCI Express 16X
Placa de Vídeo
  Barramento Atual:
    PCI Express (PCI-E), substituto dos barramentos
      PCI (Peripheral Component Interconnect)
      AGP (Accelerated Graphics Port)
    O padrão PCI-E trabalha com até 16X, (4000 MB/s).

## Slide 5: Caracterização do Hardware para Multimídia
Placa de Vídeo - Resolução
  O conjunto de linhas formadas por pixels na tela do monitor, considerando as posições horizontais e verticais.
  Resolução: 1024x768, 1024 pixels na horizontal e 768 na vertical.
    Quanto maior for a quantidade de pixels, melhor será a definição da imagem na tela.
  A resolução pode ser configurada através do computador, via software.
    É necessário que a placa de vídeo tenha os drivers corretos instalados.
    É preciso verificar a resolução que a placa de vídeo e o monitor suportam.
    Resoluções comuns: 800x600, 1024x768 e 1280x1024.

## Slide 6: Caracterização do Hardware para Multimídia
Placa de Vídeo - Esquema de cores
  Número de cores que cada placa de vídeo suporta: depende do número de bits/pixel.
  Placa que suporta 256 cores: 8 bits/pixel.
  Combinações mais comuns em placas de vídeo: 16 bits/pixel (65.536 cores - Hi Color), 24 bits (16.777.216 cores) e 32 bits (4.294.967.296 cores - True Color ).

## Slide 7: Caracterização do Hardware para Multimídia
Placa de Vídeo - O padrão VGA
  VGA (Video Graphics Array): padrão que representa a resolução do vídeo mais as cores suportadas.
    Imagens com resolução de 640x480 e 256 cores e 800x600 com 65.536 cores.
    Compatível com padrões mais antigos.
Placa de Vídeo - O padrão SVGA
  SVGA (Super Video Graphics Array)
    Padrão encontrado em inúmeras placas de vídeo, capaz de representar várias resoluções (mais comuns as de 800x600 e 1024x768).
    O SVGA suporta praticamente todas as quantidades de cores existentes, inclusive com 32 bits.

## Slide 8: Caracterização do Hardware para Multimídia
Placa de Vídeo - Memória de vídeo
  Placas de vídeo SVGA: pelo menos 1 MB de memória.
  Antigas placas (padrão VGA): 256 KB de memória, com resolução máxima de 800x600 com 65.536 cores.
  Atualmente: uma placa de vídeo com pelo menos 32 MB de memória (ou bem superior), para que seja possível rodar aplicações cotidianas com um mínimo de conforto visual.
  Os tipos de memória usadas costumam ser as encontradas para uso pelo computador (memórias SDRAM, DDR).
    Proporciona menos custos.

## Slide 9: Caracterização do Hardware para Multimídia
Placa de Vídeo - A imagem e o monitor
  Fases necessárias:
    Primeira - o processador envia os dados ao barramento utilizado pelo vídeo (ISA, PCI ou AGP). Estes dados chegam ao chipset da placa de vídeo e lá são processados.
    Segunda - o chipset envia os dados processados para a memória do vídeo, para guardar a imagem que será apresentada no monitor.
    Terceira - a imagem é transmitida para o conversor digital/analógico (DAC - Digital Analog Converter), que converterá os dados da imagem (até então em formato digital) para um formato analógico, suportado pelo monitor.

## Slide 10: Caracterização do Hardware para Multimídia
Placa de Vídeo - A imagem e o monitor
Em A o processador é encaixado.
Em B - encaixe das memórias.
Em C, a placa de vídeo (slot AGP).
D mostra os slots PCI.

## Slide 11: Caracterização do Hardware para Multimídia
Placa de Som
  Dispositivo responsável por enviar os sons gerados por dispositivos de áudio para o computador.
  A Sound Blaster foi uma das primeiras placas de som no mercado.

## Slide 12: Caracterização do Hardware para Multimídia
Placa de Som
  Componentes/características:
    Conversor A/D
    Conversor D/A
    MIDI
      Sintetizador FM
      UART MIDI
    Taxa de amostragem
    Digitalização com 8 ou 16 bits
    Digitalização em mono ou estéreo
    Mixer

## Slide 13: Caracterização do Hardware para Multimídia
Placa de Som - Conversor A/D
  Conversor A/D (Analógico-Digital): Responsável pela digitalização dos sinais sonoros.
  Em geral, quando uma digitalização é feita, os dados ficam armazenados na memória principal (RAM), e tem-se a condição para gerar um arquivo com os resultados.
Placa de Som - Conversor D/A
  Conversor D/A (Digital-Analógico) - recebe os dados digitalizados de sons e reconstitui os sinais analógicos originais.
  Depois de passar pelo Mixer e pelo amplificador de áudio, os sinais analógicos são enviados para as caixas de som.

## Slide 14: Caracterização do Hardware para Multimídia
Placa de Som - MIDI
  As placas de som possuem, além dos circuitos para digitalização de áudio e reprodução de sons digitalizados (conversores A/D e D/A), um circuito especial capaz de "imitar" com grande perfeição, os sons dos instrumentos musicais.
  MIDI - Musical Instruments Digital Interface.
  Este circuito é composto por dois blocos:
    Sintetizador FM
    UART-MIDI

## Slide 15: Caracterização do Hardware para Multimídia
Placa de Som - Sintetizador FM
  É um circuito que imita os sons dos instrumentos musicais, a partir de simples códigos de controle que indicam o tipo de instrumento, a nota musical, a duração, volume, ...
  Geralmente, as placas de som possuem sintetizadores simples (Exemplo: Yamaha OPL2 e o OPL3).
  As placas mais sofisticadas utilizam outro método (Wave Table Synthesis), usando uma memória ROM ou RAM R/W própria, na qual existem amostras digitalizadas de instrumentos musicais verdadeiros.

## Slide 16: Caracterização do Hardware para Multimídia
Placa de Som - UART MIDI
  É uma espécie de interface serial que permite à placa de som comunicar-se com instrumentos MIDI (Musical Instruments Digital Interface).
  Este recurso é usado principalmente para a composição de músicas com o auxílio do computador.
  Permite que sejam ligados ao computador instrumentos como teclados MIDI e guitarras MIDI.

## Slide 17: Caracterização do Hardware para Multimídia
Placa de Som - Taxa de amostragem
  Parâmetro que está diretamente ligado à qualidade do sinal sonoro digitalizado.
  "Número de amostras feitas no sinal analógico a cada segundo".
  Para que seja possível captar os sons mais agudos, é preciso usar taxas de amostragem bem altas. Para obter um som digitalizado de alta fidelidade, são usadas, por exemplo, 44.000 amostras por segundo (taxa de amostragem = 44 kHz).
  É aceitável usar taxas de amostragem menores, desde que seja tolerável um som de menor qualidade (em torno de 10 kHz).

## Slide 18: Caracterização do Hardware para Multimídia
Placa de Som - Digitalização com 8 ou 16 bits
  Antigamente as placas de som usavam conversores A/D e D/A de 8 bits.
  Para efeitos práticos, o resultado era uma distorção sonora da ordem de 0,5%, manifestada na forma de um ruído que acompanhava o som.
  Placas de som modernas possuem conversores de pelo menos 16 bits, e são muito mais precisas. O ruído também existe em placas desse tipo, mas é praticamente imperceptível ao ouvido humano.

## Slide 19: Caracterização do Hardware para Multimídia
Placa de Som - Digitalização em mono ou estéreo
  As placas de som atuais possuem dois canais sonoros independentes, podendo portanto operar em estéreo e mono.
  Esta característica (estéreo), em uma digitalização em 16 bits feita com uma taxa de 44 kHz, resulta em um som com a mesma qualidade dos CDs de música.

## Slide 20: Caracterização do Hardware para Multimídia
Placa de Som - Mixer
  As placas de som podem captar sons vindos de várias entradas analógicas. Cada um desses sons, pode ser digitalizado ou enviado para os alto-falantes.
  As entradas analógicas são: CD-Áudio, Microfone e Line In.
  Através do circuito Mixer, os sons podem ser reunidos seletivamente.
  O Mixer também é capaz de enviar o som para as caixas (passando pelo amplificador existente na placa de som).
  Os sons também podem ser provenientes do Sintetizadores FM e Conversor D/A, por exemplo.

## Slide 21: Caracterização do Hardware para Multimídia
Placa de Som - Estereofonia
Fonte: http://www.filmebase.pt/Aplic/estereo.html
imagem estereofônica

## Slide 22: Caracterização do Hardware para Multimídia
Placa de Som - Estereofonia ...
  As placas de som são capazes de reproduzir sons mono e estéreo. Para isso, são utilizados 2 canais de áudio independentes.
  Efeito da estereofonia: possibilita obter-se a sensação de que os sons são gerados no mesmo recinto onde o computador e o usuário estão.
  A desvantagem neste caso, é que o espaço necessário para armazenar esses sons será pelo menos duas vezes maior.

## Slide 23: Caracterização do Hardware para Multimídia
Placa de Som - Estereofonia
  O som considerado de melhor qualidade é aquele obtido com uma amostragem de 44 kHz, 16 bits e estéreo.
    Essa é a configuração usada nos CDs de música.
    Cada segundo de som neste caso, usa 170 KB para seu armazenamento.
  O som de menor qualidade é aquele que usa uma configuração de digitalização feita a 8 kHz, com 8 bits e em mono.
    Cada segundo de som ocupa 8 KB e se assemelha ao som de uma voz no telefone ou uma rádio AM.

## Slide 24: Caracterização do Hardware para Multimídia
Placa de Som
  Apesar das placas de som serem produzidas por diversos fabricantes seguindo uma padrão, diferenças podem ser encontradas em vários modelos, tais como
    Configuração interna (especificações técnicas da placa)
    Disposição de entradas, tanto na parte traseira como na parte interna.
  Existem placas que podem ser instaladas em slots ISA (placas antigas) e PCI (placas mais atuais).
  Algumas placas são tão sofisticadas que vêm com uma painel de controle que pode ser encaixado na parte frontal do gabinete do computador.

## Slide 25: Caracterização do Hardware para Multimídia
Próximos passos:
Os demais componentes