## Slide 1
Universidade Federal de Campina Grande
Departamento de Sistemas e Computação
Curso de Bacharelado em Ciência da Computação
Sistemas Multimídia
A Imagem
(Parte IV - Adicional)
Prof.a Joseana Macêdo Fechine
joseana@dsc.ufcg.edu.br
Carga Horária: 60 horas

## Slide 2: Sistemas Multimídia
Tópico:
  Processamento de Imagem
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 3: Processamento da imagem
GIF (Graphics Interchange Format)
Permite codificação de imagens com 24 bits por pixel (8 para cada componente RGB), embora o formato selecione as 256 (do conjunto de 224) cores que melhor representam aquelas presentes na imagem.
A lista de 256 cores resulta numa tabela de cores, cada entrada contendo um valor de 24 bits de cor.

## Slide 4: Processamento da imagem
GIF (Graphics Interchange Format)

## Slide 5: Processamento da imagem
GIF (Graphics Interchange Format)
Cada pixel é então codificado com um elemento da tabela (8 bits) ao invés de 24, com uma compressão 3:1.
A Tabela de Cores pode ser
  Global: é utilizada na imagem inteira.
  Local: é utilizada apenas em parte da imagem.
O conteúdo da tabela é enviado pela rede (ou armazenado), juntamente com informação sobre as dimensões da imagem e os dados referentes aos pixels da imagem propriamente ditos.

## Slide 6: Processamento da imagem
GIF (Graphics Interchange Format)
A codificação LZW pode ser utilizada para obter maior compressão.
A tabela de valores vai sendo dinamicamente estendida à medida que strings de cores vão aparecendo.
Usualmente a tabela começa com 512 posições, 256 das quais contém a tabela original.
Quando a tabela está cheia, esta pode crescer em incrementos de 1 bit (210 cores, 211 cores, etc.).

## Slide 7: Processamento da imagem
TIFF (Tagged Image File Format)
Suporta resolução de pixels de até 48 bits (16 bits para cada componente RGB).
Desenvolvido tanto para envio de imagens como de documentos digitalizados.
A imagem pode ser armazenada em 5 modos distintos, sendo o modo 1 completamente sem compressão e o modo 5 um modo comprimido através de codificação LZW.
Os modos 2, 3 e 4 são utilizados para codificação de documentos digitalizados, com algoritmos similares àqueles utilizados por máquinas de facsimile.

## Slide 8: Processamento da imagem
TIFF (Tagged Image File Format)
A codificação LZW utilizada é a mesma do padrão GIF, iniciando com um dicionário de 256 cores, que pode crescer até 4096 entradas.

## Slide 9: Processamento da imagem
JPEG (IS 10918) - Joint Photographic Experts Group
Padrão para compressão e armazenamento de imagens desenvolvido por especialistas do ITU, ISO e IEC.
Define vários modos de compressão, um para cada tipo de aplicação considerada.
  Compressão sem perdas
  Compressão com perdas
Compressão Seqüencial com Perdas (lossy sequential mode também conhecido como baseline mode) - tipo de compressão mais adequada para multimídia, já que é o modo indicado para compressão de imagens digitalizadas, tanto coloridas como monocromáticas.

## Slide 10: Processamento da imagem
JPEG
Baseada em:
  Transformada DCT
  Quantização
  Codificação RLE
  Codificação Entrópica (Huffman)

## Slide 11: Processamento da imagem
imagem original, f espectro |F(u,v)|

## Slide 12: Processamento da imagem
A Transformada Inversa de Fourier:

## Slide 13: Processamento da imagem
Dados
Transfor-mada DCT
Quantiza-dor
Codifica-dor
R.L.E.
Codifica-dor Estatístico
Tabela de
quantização
Fator de Compressão
Tabela de Codificação
Bloco 8x8
pixels
Codificador JPEG “Baseline”
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 14: Processamento da imagem
Decodificador JPEG
Tabela de
quantização
Tabela de Codificação
Bloco 8x8
pixels
Dados
Decodif. Estatístico
Decodif.
R.L.E.
Des-quantiza-dor
Transfor-mada DCT
inversa
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 15: Processamento da imagem
bits/pixel
qualidade da imagem reconstruída
0,083
imagem reconhecível
0,25
imagem usável
0,75
imagem excelente
2,25
indistinguível da original
Desempenho do Padrão JPEG
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 16: Processamento da imagem
Transformada Discreta de Cossenos (DCT)
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 17: Processamento da imagem
f(x,y) = 64 elementos
de imagem (8x8 pixels)
F(u,v) = 64 componentes
de freqüências espaciais
Transformada Discreta de Cossenos (DCT)
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 18: Processamento da imagem
Cada coeficiente F(u,v) expressa a semelhança (correlação) entre o bloco de 8x8 pixels e uma determinada função primitiva correspondente:
Transformada Discreta de Cossenos (DCT)
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 19: Processamento da imagem
Primitivas da DCT
P0,0
P0,7
P7,0
P7,7
P1,0
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 20: Processamento da imagem
Transformada DCT Inversa
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 21: Processamento da imagem
-4 | -383 | 0 | -784 | 0 | 524 | 0 | 76
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
-128
+127
Exemplo de Transformada DCT
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 22: Processamento da imagem
Descorrelacionar os elementos da imagem
Representar a imagem em termos de componentes de freqüência espacial para posterior processamento, de acordo com as características da visão humana
Simplicidade de processamento (valores reais)
Objetivos da DCT na Compressão JPEG
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 23: Processamento da imagem
JPEG (IS 10918) - Joint Photographic Experts Group
Embora JPEG seja relativamente complicado por conta do número de etapas envolvidas, níveis de compressão de mais de 20:1 são alcançados com boa qualidade de imagem.
Tal nível de compressão, no entanto, se aplica a imagens relativamente simples (poucas transições de cor).
Níveis de compressão da ordem de 10:1 são mais comuns para imagens típicas.

## Slide 24: Processamento da imagem
“Lena”, © Playboy 1972
Exemplo de Codificação JPEG
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 25: Processamento da imagem
Imagem Reconstruída por JPEG (~20:1)
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 26: Processamento da imagem
Imagem Original (40x40)
Imagem Comprimida ~20:1
Detalhes dos Efeitos da Compressão
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 27: Processamento da imagem
JPEG 2000

## Slide 28: Processamento da imagem
Imagem Original

## Slide 29: Processamento da imagem
JPEG
27:1

## Slide 30: Processamento da imagem
JPEG2000
27:1

## Slide 31: Processamento da imagem
JPEG (IS 10918)
Como em GIFs, pode-se também codificar uma imagem JPEG em modo progressivo.
  envio de uma versão simplificada da imagem, seguida de níveis de detalhes, o que é útil para transmissões na Internet.
Metodologias de transmissão progressiva incluem:
  Modo progressivo: primeiro são transmitidos os coeficientes DC e componentes de baixa freqüência dos blocos, seguidos dos coeficientes de maior freqüência.
  Modo hierárquico: A imagem é enviada inicialmente com uma resolução menor (ex. 320×240), seguida de maior resolução (ex. 640×480).

## Slide 32: Processamento da imagem
JPEG versus GIF
Para alguns tipos de imagens, GIF é superior em qualidade ou em tamanho de arquivo, ou em ambos.
De uma forma geral, JPEG é superior ao GIF para armazenar imagens em cores reais ou em tons de cinza que retratem cenas reais.
Imagem com variação na cor, como aquelas que ocorrem em áreas brilhantes ou sombreadas, irão apresentar melhor qualidade e menor espaço quando representadas pelo formato JPEG.

## Slide 33: Processamento da imagem
JPEG versus GIF
GIF - 19,298 Kb | JPEG - 7,578 Kb

## Slide 34: Processamento da imagem
Ícones que usam somente uma pequena quantidade de cores são melhor manipulados pelo GIF.
O formato GIF apresenta melhores resultados em imagens com um pequeno número de cores distintas, como desenhos em linhas e cartões simples.
  Para estas imagens o GIF obtém uma compressão maior que o JPEG pode obter, além de conseguir isto sem perdas.
JPEG versus GIF

## Slide 35: Processamento da imagem
JPEG versus GIF
GIF - 3,912 Kb | JPEG - 6,797 Kb

## Slide 36: Processamento da imagem
JPEG possui dificuldade em tratar imagens com bordas bem definidas.
  Estas bordas tendem a perder a definição ficando com um aspecto embaçado, a não ser que se utilize uma configuração de alta qualidade para a imagem.
    Não é recomendado:
  Escrever texto em imagem que será comprimida em formato JPEG.
  Que imagens em preto e branco sejam convertidas para JPEG.
    É necessário no mínimo 16 níveis de cinza para se obter uma compressão razoável com JPEG.
    GIF comprime sem perdas imagens em tons de cinza com até 256 níveis enquanto JPEG não.
JPEG versus GIF

## Slide 37: Processamento da imagem
Grau de compactação - JPEG
Para imagens em cores reais, os dados descomprimidos são normalmente constituídos de 24 bits/pixel.
JPEG pode conseguir taxa de compressão de 10:1 a 20:1 sem perdas visíveis, trazendo o armazenamento para 1 a 2 bits/pixel.
Uma compressão de 30:1 a 50:1 é conseguida com pequenos defeitos, enquanto que para uma imagem de qualidade muito baixa consegue-se até 100:1.
Imagens com um grau de qualidade tão baixo (100:1) são bem adequadas para pré-visualizações de imagens maiores.
JPEG versus GIF

## Slide 38: Processamento da imagem
Recursos oferecidos pelo GIF:
  Capacidade de utilizar fundo transparente.
    É possível, por exemplo, que um site publique uma imagem em GIF e esta terá como fundo a cor da página.
  O GIF permite que uma seqüência de imagens seja salva em um único arquivo, em que cada imagem surge no lugar da anterior após um tempo pré-determinado -> sensação de animação.
  Exemplo:
O GIF utiliza um formato de compressão que não altera a qualidade da imagem a cada salvamento, como ocorre com o JPEG.
JPEG versus GIF

## Slide 39: Processamento da imagem
PNG versus GIF versus JPEG
Formato GIF
  utiliza LZW (Lempel-Ziv-Welch)
  Cobrava royalties
PNG - Concorrente do GIF
  Consegue trabalhar com esquema de 24 bits de cores (16,8 milhões de cores).
  Comparação com o JPEG: a compressão obtida é mais eficiente e não proporciona perda de qualidade a cada salvamento, o que permite maior fidelidade à imagem original.

## Slide 40: Processamento da imagem
PNG versus GIF versus JPEG
As imagens em PNG não requerem muito espaço, podendo-se ter figuras de alta definição e tamanho em bytes pequeno.
O JPEG costuma ter imagens de tamanho ainda menor em alguns casos.
Também possui o recurso de transparência.
Uma excelente alternativa ao GIF
  É possível ter imagens com fundo transparente, mas com o objeto utilizando um número muito maior de cores.

## Slide 41: Processamento da imagem
Lembre-se:
A escolha de um tipo de imagem não deve ser arbitrária. Deve-se escolher qual o tipo mais apropriado para cada aplicação.