## Slide 1
Universidade Federal de Campina Grande
Departamento de Sistemas e Computação
Curso de Bacharelado em Ciência da Computação
Sistemas Multimídia
O Áudio
(Parte I)
Prof.a Joseana Macêdo Fechine
joseana@dsc.ufcg.edu.br
Carga Horária: 60 horas

## Slide 2: Sistemas Multimídia
Tópico:
  Características do som
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 3: Propriedades Físicas do Som
Som
Efeito audível produzido por movimentos de corpos vibratórios.
Audição
Resultado da percepção de flutuações periódicas da pressão em um meio (normalmente o ar).

## Slide 4: Propriedades Físicas do Som
As vibrações sonoras:
  propagam-se como ondas de pressão atmosférica;
  convertidas em sinais elétricos por transdutores;
  transdutores - elétrico para acústico – alto-falantes;
  transdutores - acústico para elétrico – microfones.

## Slide 5: Propriedades Físicas do Som
Representação analógica do som:
  propagada como sinais elétricos;
  armazenada como sinais magnéticos;
  sujeita à contaminação por ruído em todas as transformações.

## Slide 6: Propriedades Físicas do Som
As vibrações sonoras:
  potência proporcional ao quadrado da amplitude das vibrações;
  forma mais simples - onda senoidal.
Fato matemático importante formas complexas de vibração sonora podem ser sintetizadas como combinação de ondas senoidas (em geral).

## Slide 7: Propriedades Físicas do Som
Parâmetros perceptuais do som
  Intensidade: percepção da amplitude e da energia.
    Propriedade do som de ser fraco ou forte.
  Altura: percepção da freqüência fundamental.
    Propriedade do som de ser grave ou agudo.
  Fase: normalmente imperceptível.
  Timbre: percepção da complexidade.
    Permite reconhecer a origem do som.

## Slide 8: Propriedades Físicas do Som
A Intensidade
Representação da amplitude da vibração sonora – potência acústica entregue pelo sinal.
Diferentes amplitudes

## Slide 9: Propriedades Físicas do Som
A Intensidade
Percepção do ouvido não é linear em relação à potência – logarítmica.
Som de intensidade duas vezes maior - cerca de dez vezes mais potência.
Faixa dinâmica do ouvido humano – razão entre a maior potência e a menor potência perceptíveis.
Unidade de medida de potência sonora – decibéis (dB)

## Slide 10: Propriedades Físicas do Som
Potência de sons típicos.
Qualidade do Som | Decibéis | Tipo de Ruído
Muito baixo | 0-20 | farfalhar das folhas
Baixo | 20-40 | conversação silenciosa
Moderado | 40-60 | conversação normal
Alto | 60-80 | ruído médio de fábrica ou trânsito
Muito alto | 80-100 | apito de guarda e ruído de caminhão
Ensurdecedor | 100-120 | ruído de discoteca e de avião decolando

## Slide 11: Propriedades Físicas do Som
A Altura
A freqüência fundamental define a altura (pitch) do som – Hz (ciclos/segundo)
Diferentes freqüências

## Slide 12: Propriedades Físicas do Som
A Altura
Sons de altura menor – mais graves
Sons de altura maior – mais agudos
Homens – cerca de 120 Hz
Mulheres – cerca de 220 Hz
Crianças – cerca de 300 Hz
Ouvido humano – 16 Hz a 15 kHz – 20 kHz
Telefonia – 300 Hz a 3.500 Hz.

## Slide 13: Propriedades Físicas do Som
A fase
Ângulo inicial da senóide.
O ouvido é praticamente insensível à fase.
Útil em codificação de dados e vídeo.
Diferentes fases

## Slide 14: Propriedades Físicas do Som
O Timbre
Permite diferenciar as notas de mesma altura e intensidade tocadas em instrumentos diferentes.
Percepção de timbre:
  Afetada pela maneira como o sinal pode ser decomposto em sinais periódicos elementares (domínio da freqüência) .
  Afetada pela forma como a amplitude do sinal varia com o tempo (domínio do tempo).

## Slide 15: Propriedades Físicas do Som
O Timbre
Timbre diferente (ouvido humano) - Cada combinação suficientemente diferente de freqüências, amplitudes e fases.
Onda composta

## Slide 16: Representação Digital do Som
Representação digital do som:
  amostras de som - unidades mínimas;
  arquivos de áudio - seqüências de amostras de som;
  sistemas digitais de som - computador, telefonia digital, CD, etc.

## Slide 17: Representação Digital do Som
Digitalização do Som

## Slide 18: Representação Digital do Som
Processo de Digitalização do som

## Slide 19: Representação Digital do Som
O processo de digitalização do som:
  filtragem - limitação da faixa de freqüências;
  amostragem - conversão do sinal analógico em seqüência de pulsos;
  quantização - conversão dos pulsos em números binários via conversores A/D;
  gravação dos arquivos de áudio.

## Slide 20: Representação Digital do Som
Amostragem:

## Slide 21: Representação Digital do Som
Quantização:

## Slide 22: Representação Digital do Som
Aspecto Importante: Teorema de Nyquist:
  Sinal periódico digitalizado reconstruído - se a taxa de amostragem tiver um valor mínimo: superior ao dobro da freqüência do componente de mais alta freqüência do sinal original;
  Freqüência correspondente à metade da taxa de amostragem - freqüência de Nyquist.

## Slide 23: Representação Digital do Som
Teorema de Nyquist:
  se o sinal contém componentes superiores à freqüência de Nyquist:
    “aliasing”.
  freqüências acima da freqüência de Nyquist são convertidas em uma freqüência mais baixa:
    “alias”;

## Slide 24: Representação Digital do Som
Fenômeno de Aliasing

## Slide 25: Representação Digital do Som
Exemplo de Quantização
8 bits
7 bits
3 bits
2 bits

## Slide 26: Representação Digital do Som
O processo de reconstrução do som digital:
  leitura dos arquivos de áudio;
  conversão digital-analógica via conversores D/A;
  filtragem de saída para corrigir imperfeições;
  envio do sinal analógico resultante para amplificadores.

## Slide 27: Representação Digital do Som
Próximos passos:
  Formas de representação do som.