## Slide 1
Universidade Federal de Campina Grande
Departamento de Sistemas e Computação
Curso de Bacharelado em Ciência da Computação
Sistemas Multimídia
O Áudio
(Parte IV - Adicional)
Prof.a Joseana Macêdo Fechine
joseana@dsc.ufcg.edu.br
Carga Horária: 60 horas

## Slide 2: Sistemas Multimídia
Tópico:
  Aspectos relevantes da compressão de áudio (adicional)
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 3: Escala para a Intensidade – o dB
Escala usual de intensidade usada em acústica: o Bel
  Define-se como o logaritmo base 10 do quociente entre duas intensidades
  Bel= log (I / Iref)
1 Bel é demasiado grande
  Usa-se 1 décimo, ou seja o deciBel (dB)
Como I=k p2 , tem-se:
    dB=10 log(p/pref )2
    dB=20 log(p/pref )
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 4: Valores de referência
O valor de referência mais importante para a pressão é de 20 micro Pascal
    20 x 10-6
Neste caso tem-se Sound Pressure Levels (SPL)
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 5: Características da escala
Compressão
  log(10)=1, log(100)=2, log(1000000)=6
0 dB não significa ausência de som
  O que significa?
“Não se pode” expressar ausência de som
  A que valor corresponderia?
Não se adiciona/subtrai diretamente
    A soma de dois sinais de 94 dB SPL não resulta em um de 188 dB SPL
      Qual é o resultado?
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 6: 94 dB + 94 dB= ?
Converter para pressões, somar e converter de volta
x+x =
2*x dB
=> + 6 dB
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>