## Slide 1
Universidade Federal de Campina Grande
Departamento de Sistemas e Computação
Curso de Bacharelado em Ciência da Computação
Sistemas Multimídia
O Vídeo
(Parte I)
Prof.a Joseana Macêdo Fechine
joseana@dsc.ufcg.edu.br
Carga Horária: 60 horas

## Slide 2: Sistemas Multimídia
Tópico:
  Vídeo (Conceitos Básicos)
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 3: O Vídeo
Definição - conjunto de imagens, por exemplo, bitmap (frames) “passadas” em seqüência a determinada velocidade, para nos transmitir a idéia de movimento.
O número de imagens que são “passadas” em cada segundo designa-se, vulgarmente, por taxa de frames ou número de frames por segundo (nfs).

## Slide 4: O Vídeo
Número de frames/s
Cinema: 24 frames/s
Vídeo: Sistema Eletrônico (PAL, SECAM, utilizado em países da Europa): 25 frames/s
Vídeo: Sistema Eletrônico NTSC (utilizado na América): 30 frames/s

## Slide 5: O Vídeo
O vídeo tem a capacidade de comunicar a maior quantidade de informação, no menor espaço de tempo e com o maior impacto.
O vídeo confere aos documentos a noção de tempo.
Está provado que colocar movimento numa apresentação pode:
  manter o interesse e a atenção da audiência;
  comunicar conceitos e idéias abstratas;
  estimular respostas emocionais.

## Slide 6: O Vídeo
Desvantagens:
Complexidade
Consome quantidade elevada de memória
  Ex: uma seqüência de vídeo de 30 segundos sem compressão, transmitida a 30 fps e com imagens de 640x480 pixels (cada um codificado com 24 bits), atinge cerca de 1 Gb de informação.
Vídeo em um Produto Multimídia: observar a relação custo x benefício.

## Slide 7: O Vídeo
Formas de captura
  Para formato analógico
  Para formato digital
Parâmetros importantes (captura)
  Taxa de transferência de dados do suporte de armazenamento;
  Tamanho da janela;
  Taxa de frames;
  Qualidade da imagem (paleta de cores).

## Slide 8: O Vídeo
Taxa de transferência de dados do suporte de armazenamento
  Suportes mais rápidos são:Discos rígidos, DVD’s e CD-ROM’s
  Mas não oferecem a taxa de transferência desejável, ou seja, os 30 Mb/s necessários ao processamento de um segundo de vídeo digital não comprimido.

## Slide 9: O Vídeo
Tamanho da janela - Quanto menor for a janela mais rapidamente a informação poderá ser processada.
Valores comuns:
  640x480 pixels
  320x240 pixels
  240x180 pixels (solução mais utilizada);
  160x120 pixels

## Slide 10: O Vídeo
Taxa de Frames - número de imagens que passadas em cada segundo.
Este valor pode ser de:
  30 fps (também designado por FULL MOTION);
  25 fps;
  15 fps;
  12 fps.
  Abaixo das 10 fps perde-se totalmente a noção de movimento. O melhor será entre 16 e 24.

## Slide 11: O Vídeo
Qualidade da imagem (paleta de cores) - tem a ver com a quantidade de informação que será captada por cada frame.
Variação:
  Baixa qualidade: 8 bits - apenas 25% do total da informação da imagem é armazenada;
  Alta qualidade: 32 bits - a informação sobre a imagem é armazenada a 100%.
  Uma solução poderá ser 50-75% para a qualidade da imagem (ou seja, paleta de 16 ou 24 bits).

## Slide 12: O Vídeo
Sistemas de vídeo:
sistemas de televisão;
sistemas de gravação e reprodução de vídeo -
  Vários sistemas atuais são ainda analógicos, na maior parte.
  tecnologia digital avança rapidamente:
    MPEG, DVD, HDTV, videoconferência.

## Slide 13: O Vídeo
Sistemas de televisão:
  as características do sinal de vídeo são determinadas pelos padrões de televisão;
  principais padrões existentes:
    televisão em preto-e-branco;
    televisão colorida;
    televisão de alta definição - HDTV.

## Slide 14: Sistemas analógicos de vídeo
Televisão em preto-e-branco (padrão americano e brasileiro):
  freqüência vertical de 30 quadros por segundo;
  varredura entrelaçada (60 campos por segundo);
  525 linhas por quadro, das quais aproximadamente 480 visíveis.

## Slide 15: Sistemas analógicos de vídeo
Características do padrão de vídeo em preto-e-branco:
  razão de aspecto dos monitores: 4/3;
  supervarredura: não devem sobrar margens negras nas imagens;
  borda de segurança: área da imagem que pode ficar sob a moldura e não deve conter informação.

## Slide 16: Sistemas analógicos de vídeo
Características do padrão de vídeo em preto-e-branco:
  a imagem é dividida em linhas;
  a parte visível da linha é um sinal positivo, que representa a luminância;
  pulsos de sincronismo horizontal e vertical:
    sinais negativos que iniciam linha e campo.

## Slide 17: Sistemas analógicos de vídeo
Padrões de televisão colorida:
  sistemas existentes:
    NTSC (americano);
    PAL;
    SECAM;
    PAL-M (brasileiro).

## Slide 18: Sistemas analógicos de vídeo
Padrões de televisão colorida:
  compatíveis com vídeo preto-e-branco:
    representação do sincronismo e luminância;
  crominância: representação da informação de cor.

## Slide 19: Sistemas analógicos de vídeo
Televisão colorida:
  a crominância representa o matiz e a saturação codificados sobre uma portadora de cor;
  rajada de cor: sinal que serve de referência de portadora de cor para cada linha;
  freqüência vertical de 29,97 Hz para eliminar a crominância na recepção em preto-e-branco.

## Slide 20: Sistemas analógicos de vídeo
Modelos de sinal de vídeo colorido (em ordem decrescente de qualidade e custo):
  modelo RGB:
    primárias aditivas em cabos separados;
    requer monitores multissincronizáveis;
    variantes: transmissão de diferenças, sincronismo;

## Slide 21: Sistemas analógicos de vídeo
Modelos de sinal de vídeo colorido (em ordem decrescente de qualidade e custo):
  modelo YIQ:
    derivado do RGB por codificação em amplitude (I) e fase (Q);
    aproveita menor sensibilidade da visão ao matiz e saturação;
    usado em U-Matic, D1;

## Slide 22: Sistemas analógicos de vídeo
Modelos de sinal de vídeo colorido (em ordem decrescente de qualidade e custo):
  modelo YC ou vídeo componente:
    combina I e Q em C;
    usado em S-VHS e Betacam;
  vídeo composto:
    combina Y e C em sinal NTSC;
    usado em VHS e TV.

## Slide 23: Sistemas analógicos de vídeo
Níveis de sistema de vídeo:
  consumidor - equipamentos domésticos;
  industrial - produtoras de vídeo e de multimídia;
  difusão - emissoras de TV;
  HDTV - alta definição.

## Slide 24: Sistemas analógicos de vídeo
Exemplos de sistemas de vídeo:
  consumidor: VHS, 8mm;
  industrial: Hi8, S-VHS, Betacam, Betacam SP, U-Matic;
  difusão: Tipo C, sistemas digitais.

## Slide 25: Sistemas analógicos de vídeo
Substituição por sistemas digitais:
  consumidor: D-VHS;
  industrial: DVC, DVCAM, DVCPRO, Digital Betacam;
  difusão: D-1, D-2, D-3, D-5;
  HDTV: D-6.

## Slide 26: Sistemas analógicos de vídeo
Opções do código de tempo SMPTE (quadros/segundo):
  24 - cinema;
  25 - TV européia;
  30 - TV americana preto-e-branco;
  29,97 (“Drop-frame’’) - TV americana colorida.

## Slide 27: O Vídeo
Formatos mais populares:
AVI (Audio-Video Interleaved) - desenvolvido pela Microsoft para ambiente Windows;
MOV (QuickTime Movie Format) - desenvolvido pela Apple para ambiente Macintosh.
MPEG (Moving Picture Experts Group).

## Slide 28: O Vídeo
Formato AVI:
Similar ao MOV, este formato combina a produção e reprodução de áudio e vídeo simultaneamente.
Este formato pode ser convertido para MOV.
Suporta vários tipos de compressão.

## Slide 29: O Vídeo
Formato MOV:
MOV - é um formato de arquivo padronizado para produção e reprodução que permite que o vídeo e o áudio sejam capturados e combinados num arquivo único, para uma determinada máquina, e reproduzidos em conjunto em qualquer outra máquina que utilize o QuickTime;
Suporta vários tipos de compressão.

## Slide 30: O Vídeo
Formato MPEG:
A maior vantagem do MPEG em relação a outros formatos para a codificação de vídeo e áudio: os arquivos MPEG são bem menores para a mesma qualidade.
Utiliza técnicas de compressão muito sofisticadas atingindo taxas na ordem dos 200:1 com imagens e sons de qualidade extremamente alta.

## Slide 31: O Vídeo
Formato MPEG:
A maior vantagem do MPEG em relação a outros formatos para a codificação de vídeo e áudio: os arquivos MPEG são bem menores para a mesma qualidade.
Utiliza técnicas de compressão muito sofisticadas atingindo taxas na ordem dos 200:1 com imagens e sons de qualidade extremamente alta.

## Slide 32: O Vídeo
Compressão: os algoritmos de compressão são absolutamente indispensáveis no caso do vídeo, por duas razões:
  para que não ultrapassem a taxa de transferência de dados permitida pelo suporte em que estão armazenados (se isso acontecer não são reproduzidos de forma regular mas aos “pulos”);
  para ocuparem menos espaço pois, sem compressão, os valores são assustadores:
    1 segundo de vídeo a 30 fps pode ocupar 30 Mb;
    1 minuto de vídeo a 30 fps pode ocupar 1,8 Gb.
O processo de compressão de vídeo é o mais complexo de todos, existindo dezenas de algoritmos de compressão diferentes.