## Slide 1
Universidade Federal de Campina Grande
Departamento de Sistemas e Computação
Curso de Bacharelado em Ciência da Computação
Sistemas Multimídia
O Vídeo
(Parte II - Adicional)
Prof.a Joseana Macêdo Fechine
joseana@dsc.ufcg.edu.br
Carga Horária: 60 horas

## Slide 2
Tópico:
  Vídeo (Codificação + Compressão)
    DCT e Quantização
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 3
DCT 2-D direta (FDCT 2-D) e DCT 2-D inversa (IDCT 2-D)
  Entrada: Matriz de amostras (pixels)
  Saída: Matriz de coeficientes
  Objetivo: Transformar os dados de entrada para o domínio da freqüência, possibilitando eliminar as freqüências que são menos importantes para a percepção do sistema visual humano.
  Transformação da matriz em x,y,Ys para um formato mais facilmente comprimível

## Slide 4
Transformada Discreta do Cosseno (Discrete Cosine Transform - DCT)
  opera sobre X, um bloco de N × N amostras (tipicamente amostras de imagens ou valores residuais obtidos após a predição)
  e
  gera Y, um bloco N × N de coeficientes.
Ação da DCT (e da inversa, IDCT): uso de uma matriz de transformação (A).

## Slide 5
Forward DCT (FDCT) de um bloco com N × N amostras:
IDCT:
X - matriz de amostras,
Y - matriz de coeficientes
A - matriz de transformada N × N.

## Slide 6
Sendo:
Tem-se:

## Slide 7
Na forma matricial:

## Slide 8
Outra representação:

## Slide 9
Saída da FDCT: um conjunto de N × N coeficientes que representam o bloco de imagem no domínio da DCT.
Os coeficientes podem ser considerados os "pesos" de um conjunto de "padrões básicos".

## Slide 10
"Padrões básicos" para DCT 4 x 4

## Slide 11
"Padrões básicos" para DCT 8 x 8

## Slide 12
Os "padrões básicos" são compostos pela combinação de funções cosseno horizontal e vertical.
Um bloco de imagem pode ser reconstruído pela combinação de todos os N × N "padrões básicos", com cada base multiplicada pelo fator de peso apropriado (coeficiente).

## Slide 13
Transformada Inversa (IDCT)

## Slide 14
Exemplo: Destaque de um bloco de uma imagem (4 x 4)

## Slide 15
Exemplo: Bloco da imagem (4 x 4) e coeficientes DCT correspondentes.
Qual o ganho com essa representação (não é óbvio)?

## Slide 16
Mas é possível descartar muitos coeficientes!
É possível reconstruir uma cópia aproximada do bloco a partir de um subconjunto de 16 coeficientes DCT.

## Slide 17
DCT 2-D direta (FDCT 2-D) e DCT 2-D inversa (IDCT 2-D)
  A matriz T (Y) contém um conjunto de valores chamado freqüências espaciais.
    As freqüências espaciais refletem quanto é que o valor da luminância (P[i][j]) varia de acordo com a sua posição no bloco.
    T[0][0] - coeficiente DC - relacionado ao valor médio dos valores P[i][j].
    Para qualquer T[i][j] há contribuição de todos os P[x][y].
    Para i  0 e j  0, T[i][j] são os coeficientes AC;
    Para valores maiores de i e j, os valores são multiplicados por funções cosseno.

## Slide 18
Valores de P variam uniformemente; muitos coeficientes AC são 0 -> imagem com poucos detalhes.

## Slide 19
Valores de P variam muito ao longo da imagem - corresponde a uma zona com muitos detalhes. Os coeficientes AC são todos não nulos.

## Slide 20
Quando a luminância varia muito, os coeficientes DC não são nulos; estes coeficientes são uma medida da variação entre pixels.
Uma imagem com poucas variações será mais fácil de comprimir que uma imagem com muitos detalhes.
DCT não tem perdas (a menos dos arredondamentos).
A partir das freqüências espaciais é possível reconstruir o valor dos pixels.

## Slide 21
Diferenças de implementação MPEG4 x H264
  O H.264 pode aplicar a DCT 2-D sobre blocos 4x4 (8x8, High Profile), reduzindo a complexidade computacional deste cálculo.
  DCT 2-D utiliza apenas cálculos inteiros ao invés das tradicionais DCTs com cálculos em ponto flutuante.
    Os resultados finais da transformada inteira são, na verdade, uma aproximação dos resultados reais da DCT 2-D.

## Slide 23
Diferenças de implementação MPEG4 x H264
  A execução de uma transformada inteira traz vantagens importantes:
    Esta transformada não usa multiplicadores, somente somas e deslocamentos são necessários para executar seus cálculos;
    Redução da complexidade computacional, simplificando a tarefa de projeto do hardware;
    O uso de números inteiros faz com que a transformação seja mais rápida e com menor consumo de potência, permitindo o uso do H.264 em aplicações móveis.

## Slide 24
A DCT não reduz diretamente o número de bits requerido o bloco.
Para um bloco de 8 x 8 pixels, a DCT produz um bloco de 8 x 8 coeficientes, com no mínimo 11 bits/coeficiente para permitir reversibilidade sem erros de truncamento excessivos.
Como ocorre a redução do número de bits?

## Slide 25
Redução - deriva do fato de que para blocos típicos de imagens naturais, a distribuição de coeficientes não é uniforme - a transformação tende a concentrar a energia nos coeficientes de baixa freqüência y00. Os demais coeficientes possuem valor próximo a zero, podendo ser descartados.
  A redução da taxa de bits é obtida através da não transmissão dos coeficientes ykl de valor próximo a zero (os quais serão zerados pelo processo de quantização) e codificação dos coeficientes remanescentes.
  A distribuição não uniforme dos coeficientes y00 é um resultado da redundância espacial presente no bloco original xij.